|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.07.2016 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SEPARE ELMAS SONSUZ | 20 | Adet |  |
|  | 2 . | DİŞ TAKIM A2 | 200 | Takım |  |
|  | 3 . | RETRAKSİYON İPİ NO:1 | 50 | Adet |  |
|  | 4 . | RETRAKSİYON SIVISI | 40 | Şişe |  |
|  | 5 . | SPREY OKLÜZYON | 1500 | Mililitre |  |
|  | 6 . | RETRAKSİYON İPİ NO:0 | 30 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SEPARE ELMAS SONSUZ |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır, 3. Porselen kron köprü çalışmalarında tesviye aşamasında kullanılmak üzere sinterize edilmiş elmas partiküllerinden yapılmış olmalıdır, 4. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır, 5. Çalışma esnasında titreşim ve balans yapmamalıdır, 6. İki yüzeyi de aktif olmalıdır, 7. Aktif yüzeyleri mandren gövdesine kadar tamamen elmas olmalıdır, 8. Separe kalınlığı 0,2-0,5 mm aralığında olmalıdır, 9. Farklı aşındırma özelliğine sahip gren seçenekleri olmalıdır, seçim komisyon tarafından yapılacaktır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün tekli plastik özel ambalajında mandreni ile birlikte olmalıdır, 12. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) DİŞ TAKIM A2 |  |
|  | 1.Akrilik malzemeden yapılmış olmalıdır, 2.Alt ön, üst ön, alt arka ve üst arka dişlerden oluşan toplamda 28 adet diş içeren takım halinde olmalıdır, 3. Vita klasik renk skalasına göre A-2renkte olmalıdır, 4. En az 3 tabaka halinde olmalı ve bu durum belgelenmelidir, 5. Ürüne ait aynı renkte en az 12 farklı ön diş form seçeneği olmalıdır, 6. Ürünün markası, şekli ve renk kodları takımın dizili olduğu kaide üzerinde bulunmalıdır, 7. Ürün seçeneklerini gösteren orijinal katalog olmalıdır, 8. Teklif veren tüm firmalar, dişlerin teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde hastanenin isteği doğrultusunda kullanılmayan takım dişlerin, hastanenin sık kullandığı renk ve formlardaki takım dişlerle değişim yapımayı taahhüt etmiş sayılır, 9. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 10. Satınalma komisyonuna farklı büyüklük ve formlardaki dişlerin herbirinden numune gönderilmelidir. Seçim komisyonca yapılacaktır. 11. Satın alma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) RETRAKSİYON İPİ NO:1 |  |
|  | 1-1 numaralı olmalıdır. 2-Elastik olmalıdır. 3-Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır. 4-Bir şişenin içinde 240-280 cm arasında ip olmalıdır. Fiyat cm fiyatı üzerinden değerlendirilecektir 5-Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır, 6-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 7-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 8-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) RETRAKSİYON SIVISI |  |
|  | 1-Alüminyum klorid içeren solusyon olmalıdır. 2-Bir şişe içerisinde, 10-35 ml aralığında retraksiyon sıvısı olmalıdır. Değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır. 3-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 4-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 5-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 6-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) SPREY OKLÜZYON |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için birim teklif mililitre ' dir, 2. Kuron, köprü ve hareketli protezlerin metal altyapılarında erken temasları bulmak için tasarlanmış olmalıdır, 3. Su ile temizlenebilir olmalı ve iz bırakmamalıdıri 4. Püskürtme ucu sayesinde alçı model üzerinde homojen bir tabaka oluşturabilmelidir, 5. Toksikolojik madde içermemelidir, 6. CE belgesi olmalıdır, 7. Ürün üzerinde menşei ülke, marka ve son kullanım tarihi bulunmalı ve silinmeyecek şekilde olmalıdır. 8. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) RETRAKSİYON İPİ NO:0 |  |
|  | 1-0 numaralı olmalıdır. 2-Elastik olmalıdır. 3-Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır. 4-Bir şişenin içinde 240-280 cm arasında ip olmalıdır. Fiyat cm fiyatı üzerinden değerlendirilecektir 5-Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır, 6-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 7-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 8-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 01.08.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |