|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.07.2016 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 110 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BANT, MATRİKS, YENGEÇ | 300 | Paket |  |
|  | 2 . | KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU | 50 | Adet |  |
|  | 3 . | GUTTA PERKA NO 25 | 100 | Kutu |  |
|  | 4 . | GUTTA PERKA NO 20 | 100 | Kutu |  |
|  | 5 . | GUTTA PERKA NO:30 | 100 | Kutu |  |
|  | 6 . | GUTTA PERKA NO:35 | 100 | Kutu |  |
|  | 7 . | GUTTA PERKA NO 15-40 | 100 | Kutu |  |
|  | 8 . | EDTA | 25 | Adet |  |
|  | 9 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 | 200 | Set |  |
|  | 10 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 | 200 | Set |  |
|  | 11 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15 | 200 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BANT, MATRİKS, YENGEÇ |  |
|  | Paslanmaz çelikten olmalı Her bir pakette en az 12 adet bant olmalı. Avrupa menşeyli olmalıdır. CE belgesi bulunmalıdır. Klinikte kullanılan yengeç matriks taşıyıcıları ile uyumlu olmalıdır. Poşet üzerinde markası, imalat yeri, firma adı ve ürün boyutları belirtilmiş olmalıdır. Matriks boyut ve numaraları isteğe göre seçilebilmeli. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU |  |
|  | a-Sızdırmaz ışık geçirmez 100 ml'lik şişelerde olmalıdır. b-İçeriği %2'lik Klorheksidin Glukonat'tan oluşmalıdır. c-Kök kanal dezenfektanı olarak kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır. d-Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) GUTTA PERKA NO 25 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 4 . ) GUTTA PERKA NO 20 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 5 . ) GUTTA PERKA NO:30 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |

|  | 6 . ) GUTTA PERKA NO:35 |  |
| --- | --- | --- |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 7 . ) GUTTA PERKA NO 15-40 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 8 . ) EDTA |  |
|  | 1- 200ml şişelerde olmalıdır. 2-Şişe içerisinde %17'lik Edta çözeltisi bulunmalıdır. 3- Fiyat 100 ml üzerinden değerlendirilecektir. 4- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 9 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 |  |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-H tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9-TİTUBB kaydı olmalıdır. 10- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derece de, 11-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 12-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 13-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 14- Kullanım amacına uygun olmalı. 15- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 10 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet 15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-K tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9-TİTUBB kaydı olmalıdır. 10- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derecede, 11-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 12-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 13-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 14- Kullanım amacına uygun olmalı. 15- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 11 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15 |  |
|  | a-Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b-Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c-Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d-Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e-Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f-Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g-Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h-Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. ı-Çin malı olmamalıdır. i- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 01.08.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |