|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 17.04.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ANESTEZİ DEVRESİ, YETİŞKİN (2,75 MM) | 150 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ANESTEZİ DEVRESİ, YETİŞKİN (2,75 MM) |  |
|  | 1. Anestezi devresi; inspirasyon ve ekspirayonun aynı hat üzerinde olup arada septum / duvarla ayrıldığı en az 2,75 m'lik hortumdan ve en az 1,50 m balon hortumundan oluşur. 2. İnspirasyon ve ekspirasyon aynı hat üzerinde hattın tam ortasından geçen septumla ayrılır ve iki hat arasında ısı alışverişine imkan tanır. 3. Hasta devresi şeffaftır. İnspirasyon ve ekspirasyonu ayıran septum mavi renkte ve devrenin ortasındadır. 4. Manuel ventilasyon hortumu bir tarafı anestezi cihazına uyumlu konnektör, diğer tarafı balona uyumlu konnektör içerir. 5. Hasta devresinin ağırlığı manuel ventilasyon hattı ve balon hariç yaklaşık 170 g'dır. 6. Hasta devresi yetişkinler için kullanılabilir. 7. Hasta devresi 2 lt tek kullanımlık latekssiz balon ve ona bağlı balon hortumu içerir. 8. Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan ve üzerinde gaz örnekleyici portu bulunun Elbow Adaptör verilir. 9. Devrenin kompliyans ve direnç testleri yapılmıştır ve belgenebilir. 10. Hasta devresi ihtiyacı gerektiren anestezi cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili olduğumuza dair belgeleri teklifimiz ile birlikte sunabiliriz. 11. Hasta devresi kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilebilir. 12. Hasta devresi CE ve UBB belgelidir. 13. Set içerisinde ekteki özelliklere sahip 1 adet HMEF 750 /S filtre verilebilir. 14. Isı ve nem değiştirici BV filtre, inspirasyon hattından gelen gazın ısınıp nemlenmesini sağlayarak hastayı korur, ekspirasyon hattından giden gazın da ısı ve nemini tutarak cihazı korur. Filtre ayrıca bakteri ve virüs tutma özelliğine sahiptir. 15. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin ağırlığı 17 gram'dır ve ölü boşluk 24 ml'dir. 16. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin tidal hacim aralığı 120 - 750 ml arasındadır. 17. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin bakteri tutuculuğu % 99.9999'dur. 18. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin virüs tutuculuğu % 99.998'dir. 19. Isı ve nem değiştirici BV filtre akışa gösterdiği düşük rezistanlı yapısı ile hastanın solunum işini azaltır. Filtrede dakikada 30 litrelik akışta 0.9 cm H20, 60 litrelik akışta 2.2 cm H20 basınca düşmesi gerçekleşir. 20. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin nemlendirme kapasitesi 250 ml tidal hacimde 32 mg H2O /l ve 500 ml tidal hacimde 30 mg H2O /l , 750 ml tidal hacimde 27'dir. 21. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin nem kaybı ise 250 ml tidal hacimde 5.5 mg H2O /l , 500 ml tidal hacimde 7.5 mg H2O /l ve 750 ml tidal hacimde 10.5 mg H2O /l 'dir 22. Filtre tek kullanımlıktır, 24 saatte bir veya duruma göre daha sık değiştirilmelidir ve filtre şeffaf renktedir. 23. Filtrenin bakteri ve virüs etkinlikleri Nelson test laboratuardan alınmış belgelerle ispatlanmıştır. 24. Filtre CE Belgelidir. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.04.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |