## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı: 33441611.934-01-03		                    	            	                                             30.03.2016

Konu: Yangın Söndürme Tüpü

Sayın……………………………………………………

## Üniversitemiz Öğrenci Yemekhanesinde kullanılmak üzere  “Yangın Söndürme Tüpü ”  alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin / hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise  05.04.2016  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI                     	                                                    Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE   YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- MALZEMELER ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

- ÖDEME MALZEME / HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

|  | MAL/HİZMETİN ADI | EBAT | MİKTARI | BİRİM FİYAT | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yangın söndürme Tüpü (ABC Sınıfı) | 6 Kg’lık | 4 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek : 1 sayfa teknik şartname

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ

ALIM, DOLUM, BAKIM VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

(Kuru Kimyevi Toz)

Yangın Söndürme Cihazlarının alım, dolum, bakım ve kontrol işlemleri aşağıdaki şartlar gözetilerek yapılmalıdır.

A- YÜKLENİCİ FİRMA;

1. Kendi adına düzenlenmiş Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin fotokopisini vermelidir.

2. Söndürme maddesi, cihaz ve ekipmanların TS EN 615, ISO 9001:2000, CE 0036 standart belgelerinin ve bayilik sözleşmelerinin fotokopilerini vermelidir.

3. Kendi adına düzenlenmiş en son tarihli TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesinin fotokopisini vermelidir.

4. Vizesi yapılmış en son tarihli belgeleri sunmalıdır.

5. Alım, dolum, bakım ve kontrol işlemlerini İDAREDEN bir Görevli eşliğinde yapmalıdır.

6. Bu şartnamede belirtilen tüm hususları, kabul ve taahhüt ettiğine dair şartnamenin altına imza atmalıdır.

7. Yangın güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için dolum veya bakım için teslim aldığı tüplerin yerlerine aynı sayıda ve özellikte yangın söndürme cihazını geçici olarak bırakmalıdır.

8. Dolumu yapılacak olan yangın söndürme cihazlarını bulundukları yerlerden alarak içerisinde hiçbir söndürme maddesi kalmayacak şekilde boşaltmalı, dolumu ve bakımı yaptıktan sonra cihazları, aldığı birimin uygun yerlerine asmalıdır. Cihazların, boyası yıpranmış veya dökülmüş ise yeniden boyamalı, karşılığındahiçbir ücret talep etmemelidir.

9. Dolumu yapılacak olan yangın söndürme cihazlarını, hidrostatik basınç ve sızdırmazlık testine tabi tutarak durumlarını tespit etmelidir. Test sonucunu hem cihazların üzerine işlemeli hem de ilgili birime bir rapor halinde sunmalıdır. Birimin vereceği cevaba göre hareket etmelidir. Standartlara uymayan cihazları hurdaya ayırmalıdır.

10. Yangın söndürme cihazlarının yıllık periyodik bakım ve kontrollerini TS ISO 11602-2 standardına göre ilgili birimin aramasına gerek kalmadan yerinde ve zamanında yapmalı, karşılığında herhangi bir ücret talep etmemelidir.

11. Satım, dolum, bakım ve kontrollerini yaptığı cihazların veya parçaların, bozulmaması, deforme olmaması, özelliğini kaybetmemesi, yangını söndürmesi, elektriği iletmemesi, insan ve çevreye zarar vermemesi, kendiliğinden boşalmaması gibi hususları kapsayan 4 yıllık Garanti Belgesi veya Satış Sonrası Hizmet Belgesi vermelidir.

12. Dolum ve alım yapılan yangın söndürme cihazları arasından ilgili birim yetkilisinin %4 oranında sondajlama yapması ile yangın söndürme deneyi yapmalıdır. Deney için gerekli tüm malzemeleri temin etmelidir, boşalan cihazları yeniden doldurmalı ve karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Tatbikat sonucu tutanak haline getirilerek imzalanmalıdır.

13. Dolum ve alım yapılan yangın söndürme cihazlarından sondajlama usulü ile alınacak numunenin laboratuvar analiz ücretini ödemelidir. Analiz sonuçlarının istenilen şartlara uygun çıkmaması halinde, hiçbir ödeme talep etmeden şartları yerine getirmelidir. Bu süre içerisinde doğacak bütün zararlardan sorumlu olmalıdır.

14. Yangın söndürme cihazlarını cins ve miktarlarına uygun olarak doldurmalı, cihazın değişmesi gereken parçalarını (emniyet ventilli tetik vb.) TS EN standartlarına uygun olarak değiştirmelidir. Kullanılan ürünlerin, ürün belgelerini sunmalıdır.

15. Tüpler, doluma giderken boş tartılarak teslim edilmeli, dolumdan geldiğinde dolu tartılarak teslim alınmalıdır.

16. Dolum veya alım yapılacak yangın söndürme cihazlarının cins, miktar veözelliklerine göre ve her bir yedek parça için aşağıda belirtildiği gibi ayrı ayrı

birim fiyat vermelidir.

A- KURU KİMYEVİ TOZ

1. Yangın söndürme cihazına konulacak kuru kimyevi tozun ABC sınıfı yangınlara karşı etkili, TS EN 615 standartlarına uygun ve Monoamonyumfosfat (MAP) oranı en %90 olmalıdır. Toz, insan sağlığına zarar vermeyen, nem oranı en fazla %0,25, akışkanlığı 85 g/saniye, -20 ile +60 ºC sınırlarında fiziksel ve kimyasal değişim göstermeyen, yoğunluğu 1,05-1,25 gr/cm3, tane iriliği 0,04mm’den küçük, partikül dağılım %65 olan, garanti süresince tortulaşıp katılaşmayan, havada yayılma özelliği gösteren ve 1000volt kadar elektrik akımını iletmeyen özellikte olmalıdır.

2. Cihazlara itici gaz olarak Azot (N) gazı (14-17 bar) kullanılmalıdır.

3. Tozun markası, cinsi, kullanma şekli, periyodik bakım çizelgesi vb. teknik özelliklerini belirten etiket, cihazın üzerinde bulunmalıdır.

4. Tozun, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.

B- DİĞER HUSUSLAR

1. Cihazın alımı ve dolumu tarihi itibarı ile Yüklenici Firma ile alıcı Birim arasında 4 yıl yani cihazın garanti süresinin bitimine kadar geçerli olacak bir Sözleşme yapılmalıdır.

2. Sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmeli ve yetkili kişiler tarafından imza altına alınmalıdır.

3. Sözleşme bitim tarihinden önce taraflar fesih ihbarında bulunmadıkça Sözleşme otomatik olarak uzatılmış olmalıdır.

4. Yüklenici Firma Sözleşmeden kaynaklanan her türlü yükümlülüğünü yazılı izin alınmadan üçüncü kişi veya kuruluşlara devir

5. Taraflar, gerek Sözleşme hükümlerini ve gerekse kendilerine ait özel bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara yazılı izin olmadan vermemelidir.

6. Anlaşmazlık durumunda, çözüm bulununcaya kadar yangın güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için mevcut şartlarda Yüklenici Firma hizmet vermeye devam etmelidir.

7. Bu şartnamede belirtilen hususlara riayet edilmediği veya anlaşmazlığı düşüldüğü durumlarda Kayseri Mahkemeleri yetkili olmalıdır