## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/			                                                                08/ 11 /2016

Konu  : Kamera Sistemi Kurulumu

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Çocuk Eğitim Merkezinde kullanılmak üzere ekli şartnamede belirtilen teknik özelliklere göre ‘‘ Kamera Sistemi Kurulumu’’ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 15.11.2016  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN KATOLOK VEYA BROŞÜRÜDE SUNULACAKTIR.

- YÜKLENİCİ  FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALANACAK OLUP , % 6 ORANINDA TEMİNAT YATIRACAKTIR.

- İŞİN TAMAMI İÇİN TEKLİF VERİLECEKTİR.

- ÖDEME MALZEME/HİZMET TESLİMİNE MÜTAKİP 15 GÜNDÜR

Ek :1 sayfa birim fiyat cetveli , 9 sayfa teknik şartname

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IR dome IP sesli 1.3 mp kamera | 12 adet |  |  |
| 2 | IR bullet dış ortama 2 mp 2.8 mm -12 mm IP kamera | 21 adet |  |  |
| 3 | 360 derecelik IP panaromik kamera | 12 adet |  |  |
| 4 | 64 kanal NVR kayıt cihazı | 1 adet |  |  |
| 5 | 48 port switch | 1 adet |  |  |
| 6 | 4 Tb HDD | 2 adet |  |  |
| 7 | 18.5´ led monitör | 1 adet |  |  |
| 8 | 32´led monitör | 1 adet |  |  |
| 9 | Rack dolap dikili tip 26U | 1 adet |  |  |
| 10 | CAT 6 kablo | 8.000 mt |  |  |
| 11 | Sistemin montajı , devreye alınması ve eğitim | 1 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

2 mp IP SESLİ KAMERA ŞARTNAMESİ

- Görüntü Sensörü 1/3,6” 2Megapixel progresif scan CMOS Efektif Piksel 1920(H)x1080(V) Tarama Sistemi

- Progresif Elektronik Shutter Hızı Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/100000s Min. Aydınlatma Renkli: 0. 01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık) S/N Oranı 50 dB den çok

- Maks. Görüş Mesafesi 50M Gece/Gündüz Otomatik (ICR) / Renkli / S/B Arka Işık Tanzimi BLC / HLC / DWDR

- Beyaz Dengesi Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş Kazanç Kontrolü Otomatik/Manuel Parazit Azaltma 3D Özel Alan Maskeleme 4 Alana Kadar

- Odak Uzunluğu 3,6mm(2.8mm,6mm opsiyonel) Maks. Aralık F2.0(F2.0) Odak Kontrolü Manuel Görüş Açısı 110°(83°/56°) Lens Tipi Sabit Lens Montaj Tipi Board Tipi

- Frame Oranı Ana Akım: 1080P / 720P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akım: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akım: 720P (1 ~ 13 / 4fps) Bit Oranı H.264: 32K ~ 10Mbps

- Sıkıştırma G.711a/ G.711u/ AAC Arayüzü Dahili mikrofon

- Akıllı Algılama Tripwire İhlal Terkedilmiş / Eksik sahne Değişikliği Ses algılama Yüz algılama

- Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) Wi-Fi N/A Protokoller IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x ONVIF ONVIF,PSIA,CGI Maks. Kullnıcı Girişi 20 kullanıcı Akıllı Telefon Desteği iPhone, iPad, Android, Windows Phone

- Güç DC12V, PoE (802.3af)

- Güç Tüketimi Maks. 3.7W

- Çalışma Ortamı -30° C~ +60°C,

- GARANTİ 2 YIL

SESLİ IP KAMERA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IP kamera 1.3 Megapixel sensöre sahip Bullet tipi olmalıdır.

2. IP kameranın Görüntü sensörü IMX225 Ana işlemcisi HI3518C olmalıdır.

3. Kamera 1.3MP çözünürlükte en az 25 fps video akışı sağlayabilmelidir ve sesli olmalıdır.

4. Kamera gece görüşlü olmalı ve üzerinde 14µ x 30Adet Smart (Kameranın karşısındaki nesnenin hareketini algılayıp ona göre ışık seviyesini azaltıp yükselten ve böylece parlamanın önüne geçen Akıllı) Led olmalıdır.

5. Kameranın Single ve Tri-Stream olarak iki adet akış tipi olmalıdır.

6. Kameranın efektif pixel sayısı en az 1280(H)×960(V) olmalıdır.

7. Kamera üzerinde 2MP Lens olmalı ve 2.8-12 mm varifocaL olmalıdır.

8. Kamerada Power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3af desteği ve ayrıca 12Volt DC Harici besleme girişi olmalıdır.

9. Kameranın Kendi üzerinde isim yazabileceğimiz OSD text menüsü olmalı ve 31 karakter desteklemelidir.

10.Kamera Single Modda Stream1 de Framerate’ i 5 fps ile 25 fps arasında ayarlanabilmelidir.

11.Kameranın Bit Rate’ i Kullanıcı tarafından ayarlana bilmelidir.

12.Kamera ayarlarında, görüntü kalitesi ayarları sabitlenerek değişken bitrate (VBR) değerlerine ulaşılabilirken, bitrate ayarları sabitlenerek (CBR) değişken görüntü kalitesi ayarlarına ulaşılabilir yapıda olmalıdır.

13.Kameranın I Frame Interval’ ı 1 ile 5 saniye arasında değiştirilebilmelidir.

14.Kameranın OSD Pozisyonu ayarlanabilmelidir.

15.Kamerada Mirror (Aynalama) özelliği olmalıdır.

16.Kameranın tarama sistemi kademeli - progressive olmalıdır.

17.Kameranın bakım özeliği olmalı ve haftanın belirli gününde ve saatinde cihazı yeniden otomatik olarak restart ettirebilmelidir.

18.Cihaz menüsünde LOG ekranı olmalı ve LOG kaydı tutabilmelidir.

19.Kamerada alarm özelliği olmalı ve alarm süresi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilmelidir.

20.Alarm özelliği aktif olduğunda kamera belirlenen bir FTP adresine JPG veya AVI olarak dosya gönderebilmelidir.

21.Alarm özelliği aktif olduğunda Cloud (bulut)’ a Dropbox veya Google’ ye JPG resim  gönderebilmelidir.

22.Kameranın hareket algılama özelliği olmalıdır istenlen bölgeler kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

23.Kameranı IRCUT Filter Time özelliği 2-10 arası değerlerde değiştirilebilmelidir.

24.Kameranın IRCUT modu LDR Auto, Video Auto, Color ve B/W olarak değiştirilebilmelidir.

25.Kameranın Wide Balance özelliği Auto veya Manuel olarak ayarlanabilmeli Manuel seçildiğinde Kırmızı Yeşil, Mavi tonlarını 0-255 değeri arasında değiştirilebilmelidir.

26.Kamera, arkadan yoğun bir şekilde gelen ışığı dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi ışık kontrastı elde edilmesini sağlayan BLC(Back Light Compensation) Arka Işık Bastırma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik açık ve kapalı olarak seçilebilir yapıda olmalıdır.

27.Kameranın BLC özelliği aktif edildiğinde Black Light değeri Düşük , Orta, Yüksek olarak değiştirilebilmelidir.

28.Kamera düşük ışık koşullarında oluşan parazitli görüntüyü ortadan kaldıran dijital parazit azaltma (DNR) özelliğine sahip olmalı ve bu Both Auto, 2D, 3D olarak seçilebilmelidir.

29.Kameranın elektronik shutter hızı 1/3 ~1/10000 aralığında manuel yada otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır.

30.Cihaz QR kod ile modemden yönlendirme yapmadan cep telefonundan izlenebilmelidir.

31.Kameranın aydınlatma gereksinimi F1.2’de renklide 0.6 lux, siyah/beyazda 0.08 lux yada daha iyi olmalıdır.

32.Sinyal/gürültü oranı 50dB yada daha iyi olmalıdır.

33.Kamera ışık seviyesi yüksek iken renkli, düşük iken Siyah Beyaz görüntü verebilmelidir.

34.Kameranın Türkçe , İngilizce dil destekleri olmalıdır.

35.Kameranın WDR özelliği olmalıdır Kullanıcı Otomatik,Zayıf, Orta, Güçlü, Süper olarak değiştirebilmelidir.

36.Kamerada Video Parola kimlik doğrulaması olmalıdır

37.Kameranın görüntüsü Internet Explorer , Choreme, Mozilla Firefox, Safari üzerinden alınabilir yapıda olmalıdır.

38.Kameranın yazılım güncellemesi HTTP veya FTP kullanarak kendi üzerinden yapılabilmelidir.

39.Cihaz herhangi bir kayıt ünitesine ihtiyaç duymadan PC ye kayıt yapabilmeli ve fotoğraf çekebilmelidir.

40.Kamerada kazanç kontrolü otomatik yada manuel seçilebilir olmalıdır.

41.Kamera istenmeyen alanların görünmemesi için en az 3 bölge gizli maskeleme alanı  tanımlanabilir özellikte olmalıdır.

42.Kamera H264 formatında video sıkıştırma yapabilmelidir.

43. Kamera Codecleri H264:1280x960,H264:720x576,H264: 352x288 H264:1280x960,H264:720x480,H264: 352x288 - H264:1280x960,H264:640x360,H264: 352x288 - H264:1280x720,H264:720x576,H264: 352x288 -

H264:1280x720,H264:720x480,H264: 352x288 - H264:1280x720,H264:640x360,H264: 352x288 - çözünürlükleri desteklemelidir.

44.Kameranın 1 adet mikrofon girişi olmalıdır ve camera arayüzünden 0-100 aralığında control edilebilmelidir..

45.Kamera IPv4, HTTP, TCP / IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNSNetwork protokollerini desteklemelidir.

46.Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlayan, dahili 1 adet 10/100 Base-T (RJ-45) Ethernet giriş-çıkışına sahip olmalıdır.

47.Kamera üzrinde 1 Adet Composit Ses Girişi olmalıdır.

48.Kamerada, standart IP adres yapılandırması IPV4 yapılandırması olmalıdır.

49.Kameranın ONVIF desteği olmalıdır.

50.Kameraya aynı anda en az 10 kullanıcı bağlanabilmelidir.

51.Kamera iPhone, iPad, Android üzerinden izlenebilmelidir.

52.Kamera üzerinde duvara montaj edilebilen ayak olmalıdır.

53.Kameranın çalışma voltajı DC 12V,% 10, ± 500mA olmalıdır.

54.Kamera uluslararası standartları karşıladığını gösterir CE (LVD VE EMC) belgesine sahip olmalı ve kameraya ait ce test raporlarını sunabilmelidir..

55.Kamera 2 yıl üretici ya da ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.

PANAROMİK KAMERA ŞARTNAMESİ

| Görüntü Sensörü | 1/3” 4Megapixel progressif Scan CMOS |
| --- | --- |
| Efektif Piksel | 2592(H)x1520(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.01Lux/F2.0 Color, 0.001Lux/F2.0(S/B) |
| S/N Oranı | 50 dB |
| Video Çıkışı | – |

| Maks. Görüş Mesafesi | N- |
| --- | --- |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |

| Odak Uzunluğu | 1.18mm |
| --- | --- |
| Maks. Aralık | F2.0 |
| Netlik Ayarı | Manuel |
| Görüş Açısı | H:180° |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | Board Tipi |

| Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG |
| --- | --- |
| Çözünürlük | 4M(2592×1520)/3M(2048×1520)/UXGA(1600×1200) /1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) |

| Ana Akış | 4M(1~15fps)/ 3M (1 ~ 25/30fps) |
| --- | --- |
| Alt Akış 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | H.264: 20K ~ 8192Mbps |

| Sıkıştırma | G.711a/ G.711u/ PCM |
| --- | --- |
| Arayüz | 1/1 Kanal, Dahili Mikrofon |

| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| --- | --- |
| Wi-Fi | – |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF,PSIA,CGI |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |

| Bellek Yuvası | Micro SD Max 64GB |
| --- | --- |
| RS485 | – |
| Alarm | 1/1 Kanal Giriş/Çıkış |
| PIR Sensör Mesafesi | – |

| Güç | DC12V, PoE |
| --- | --- |
| Güç Tüketimi | Max 6W |
| Çalışma Ortamı | -30° C~ +60°C, <95%RH |
| Koruma Sertifikası | – |
| Darbeye Dayanıklılık | IK10 |
| Boyutlar | Φ110mm×54mm |
| Ağırlık | 0.25kg |

GARANTİ 2 YIL

KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

- Network Kayıt Cihazı, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili fonksiyonun, yardımcı başka ekipmanlar veya yazılımlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği endüstriyel tip ve bu iş için üretilmiş, “Standalone” bir dijital kayıt cihazı olacaktır. Windows tabanlı, PC Bazlı kayıt cihazı tipinde olmayacaktır.

- Cihazın işletim sistemi emdedded (Gömülü) LINUX desteklemelidir.

- Cihazın kontrolünü USB ve network olmalıdır.

- Cihaz üzerinden, VGA monitöre ve HDMI’a görüntü çıkışı verirken ilave olarak bir dönüştürücüye ihtiyaç duymamalıdır.

- Cihaz, besleme ve kayıt işlemlerini cihazın önünde bulunan Led ışıklı gösterge ile belirtir yapıda olmalıdır.

- Cihaz menüsünden QR kod okutturularak port açmadan uzak izleme yapılmalıdır.

- Cihaz menüsünde kanal numarası ve HDD sayısını göstermelidir.

- Cihaz menüsünde alarm giriş ve çıkış sayısını göstermelidir.

- Cihaz akış tipi 64x[1280x960]+sub[640x480]+4Ref.+4Play olmalıdır.

- Cihaz akış tipi 49x[1280x960]+sub[640x480]+4Ref.+9Play olmalıdır.

- Cihaz akış tipi 36x[1920x1080]+sub[960x576]+4Ref.+4Play olmalıdır.

- Cihaz akış tipi 25x[2592x1944]+sub[960x576]+4Ref.+4Play olmalıdır.

- Cihaz akış tipi 25x[2592x1944]+sub[960x576]+4Ref.+1Play olmalıdır.

- Protokol ayarları I8, I8S, I9, ONVIF, RTSP, I8S Plag and Play olmalıdır.

- Cihaz ayarlarında Yerel Kamera Adının yazılacağı alan olmalıdır ve 31 harf ve sayı yazılabilmelidir. Kullanıcı kanal adını gösterip gizleyebilmelidir.

- Cihaz üzerinde Program, Hareket, Alarm, Hareket-Alarm, Hareket ve Alarm Kayıt programlaması yapılabilmelidir. Tüm kanallar için Ayrı ayrı program kaydı yapılabilmelidir.

- Cihaz hareket algılayarak kayıt yapabilmelidir, hareket algılamada alan ayarı yapılabilmeli hassasiyet ayarı yapılabilmeli hassasiyet ayarı düşük ve yüksek olarak seçilebilmelidir.

- Hareketli alarm seçildiğinde Bağlantı ayarlarında Ses Uyarısı, Monitör üzerinde alarm, E-posta Bağlantı, Merkeze Yükle, Tetik alarm çıkışı  ve tek tek alarm çıkışları seçilebilmelidir.

- Tetikleme ile kayıt Tüm kanallar seçilebildiği gibi ayrı ayrı kanallar da seçilebilmelidir.

- Cihaz görüntü kaybı olduğunda uyarı verebilmelidir ve isteğe bağlı olmalıdır.

- Cihaz üzerindeki alarm çıkışında gecikme belirlenebilmeli ve 5sn ile 10dk arasında gecikme süresi verilebilmelidir.

- Cihaz IP çakışması, Hdd arızası, ağ bağlantısı kaybı, Yetkisiz girişlerde sesli uyarı verebilmelidir.

- Cihaz ön panelinde Power ve Reset düğmesi olmalıdır.

- Cihaz ön panelinde Power ve Link ışıkları olmalıdır.

- Cihaz üzerinde Video Tampering i etkinleştirmek için seçenek olması gerekir.

- Cihazın ekran bölmesi 4lü 16 Dizi, 6lı 11 Dizi , 8li  8 Dizi , 9lu 8 Dizi, 16lı 4 Dizi, 20li 4 Dizi, 25li 3Dizi, 36lı 2 Dizi olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihaz üzerine eklenecek IP kameraların bulunması manuel ve otomatik olarak yapılabilmelidir. Ve kullanıcı tercih yapabilmelidir.

- Ekrandaki kanal sırasını değiştirmek için Mouse ile sürükle bırak yapılabilmelidir.

- Cihazda kanal görüntüsünün fotoğrafı çekilebilmelidir.

- Yerel Ağ ve Geniş ağdan izlenmek istendiğinde ACTIVEX istemeyen bir yapıya sahip olmalıdır.

- Her cihazın kendine ait bir seri numarası olmalı ve uzak kullanıcılar DDNS desteği sayesinde bu seri numarası ile internet Explorer ve Choreme, Mozilla Firefox, Safari üzerinden cihaza bağlanabilmelidir.

- Cihaza Local Network ya da internet üzerinden en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir. Ve kullanıcılara istenilen yetkiler verilebilmelidir.

- Cihaz, manuel, programlı (haftanın belli günlerinde belli saatlerinde kayıt yapacak şekilde), alarm (cihazın alarm girişlerinden gelen tetik ile beraber) ve hareket anında olacak şekilde farklı kayıt yöntemlerine sahip olmalıdır

- Cihazın alarm tipi N/O(Normalde Açık)- N/C(Normalde Kapalı) olarak çalışabilmelidir.

- Cihaz da her kanala ait harekete duyarlı kayıtta hareket algılama alanı ayarlanabilmelidir

- Cihazın menüsü kolay anlaşılır, grafik tabanlı, hızlı bir yapıya sahip olmalıdır

- Cihazın grafik ekranlı menüsü kolay kayıttan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gösterir yapıda olmalıdır

- Cihaz, hafızadaki kayıt izlenirken ileri - geri oynatma, görüntü dondurma, resim resim ilerleme, normal oynatma, hızlı kayıt oynatma desteğine sahip olmalıdır

- Cihazın, menü işlemleri ve tüm kontrolleri şifre korumalı olmalıdır.

- Cihazın görüntüsü üzerinde kayıt yapılan Hard diskin ne kadar boş alanı kaldığı ve daha ne kadar sürelik kayıt yapılabileceğini gösterir bir yazılımı olmalıdır

- Cihaz menüsü üzerinden kaç kişinin bağlı olduğunu gösterebilen bir bölüm olmalıdır

- Cihazın görüntüsü üzerinde sistemin tarih ve saatini gösterir bir yapısı olmalıdır..

- Cihaz her bir kameranın gizlilik maskelemesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan gizlilik maskelemesi olmalıdır.

- Cihaz üzerinde canlı izlemede 5x digital zoom yapılabilmelidir.

- Cihazın en az 1 HDMI, 1 VGA , 1 E-SATAgirişleri olmalıdır.

- Cihazda yapılan ayarların ve oluşabilecek arızaların kaydını tutabilmek için cihazın günlük (log) kaydı tutabilmesi gerekmektedir.

- Cihaz üzerinden yedek alma işleminde Dosya türü I8, ve AVI olarak seçilebilmelidir.

- Cihazda kayıtlar oynatma çizelgesi ve oynatma tablosu olarak iki şekilde izlenebilmelidir.

- Cihazın en az 1 Mikrofon girişi ve 1 Audio çıkış desteği olmalıdır.

- Cihazın bit hızı En Fazla 256 Mbps 64 kanal (1280X960)1,3MP/ (1920X1080)36kanal 2MPP/ 25 kanal  (2048X1536) 3MP /16 KANAL 5MPgerçek zamanlı ön izleme ve kayıt yapabilmelidir.

- Cihazda video algılama kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Sesli uyarıcı ve Ekran ipuçları olmalıdır.

- Cihazda 4 kanal alarm girişi ve4 kanal alarm çıkışı olmalıdır.

- Cihazda kayıt izlerken Başlat, Durdur, Geri sar, Hızlı ve Yavaş oynat, Kare Oynat, Anlık, Yedek, Tam ekran, Hacim  Yedekleme seçimi özellikleri olmalıdır.

- Cihazın fast playback özelliği ile anında kayıt izleme desteği olmalıdır.

- Cihazda en az 2 adet RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M) ağ girişine sahip olmalıdır.

- Cihazın network özelliği HTTP,TCP/IP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filtre, PPPOE DDNS,FTP protokolleri desteklemelidir.

- Cihaz 9 SATA bağlantı noktası ve her sata yuvası 4TB deteklemelidir 1 adet E-SATA Çıkışı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde RS232, klavye, PC iletişim ve RS485 PTZ kontrol girişleri olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 1 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 portu olmalıdır.

- Cihaza harici USB bağlanabilmeli yedekleme yapılabilmeli, içerisinde videoları oynatabilmeli ve dosyaları görüntüleyebilmelidir.

- Cihazın yerel yada geniş ağ ortamı üzerinden bağlanacak olan bilgisayarların IP adresleri önceden cihaza tanıtılarak yetkisiz erişimler engellenebilmelidir.

- Cihaz Harddisk’de belli bir kayıt aralığını üzerine yaz (Overwrite) seçeneği aktif olsa bile saklayabilmelidir.

- Cihaz kayıt yaparken ve kayıtları izlerken fotoğraf çekme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz bir client (Merkezi izleme yazılımı) program ile veya bir programa ihtiyaç duymadan internet üzerinden izlenebilmelidir

- Cihaz Mobil telefon ve Tabletlerde bir mobil uygulama ile izlenebilmelidir.

- Cihaz elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir.

- Cihazın USB 3G modem (VIN ) desteği olmalı ve Kablosuz internet için USB Dongle desteklemelidir.

- Cihazın menüsü Türkçe olmalıdır.

- Güç kaynağı ATX110-220V 300W 50-60Hz  olmalıdır.

- Güç tüketimi 25W olmalıdır HDD Olmadan.

- Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86~106kpa ortam şartlarında çalışabilmelidir.

- Cihaz 2U 440mm x 432mm x 90mm, Ambalaj: 539mm x 550mm x 225mm boyutlarında olmalıdır.

- GARANTİ 2 YIL

48 port POE switch şartnamesi

| Port Hızı | Gigabit |
| --- | --- |
| Port Sayısı | 48x10/100/100 |
| Uplinks Port | 4xSFP 1000 Mbps ports |
| Katman (L2 - L3 - L4) | L3 |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Yönetim Arayüz (Web - CLI - Software) | Var |
| Rockmount | Var |
| PoE Ozelliği | Var |
| PoE Toplam Güç | 370W |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3af / 7.5W) | 48 |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3at / 15,4W) | 24 |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 104 Gbps |
| Forwarding Performance (pps) | 77.4 Mpps |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16K |
| Stackable Unit | Yok |
| Boyutlar (G x D x Y) | 44 x 44 x 4.4 cm |
| Garanti | 2 Yıl |

CAT 6 TEKNİK ŞATRNAMESİ

Yapısal özellik:

İletken               AWG 23 mono tavlı bakır tel
İzolasyon           PE Polietilen izolasyon
Renk                 EIA/TIA 568.B.2, ikili izole renk kodlama
Büküm / Ayırıcı  4 adet farklı hatve boylarıyla bükülmü   ikilinin uygun hatve (çiftler ayırıcının kanalından) ile biraraya getirilir 
Ayırıcı                Polyester bant, Pet
Toprak Teli / Folyo AWG 24 mono kalaylı bakır tel /  Aluminyum Folyo, Al-Pet 
Dış Kılıf              ø 7,3mm çapında Gri FRNC-PVC

Karakteristik özellik:

Karakteristik Empedans 100 ± 15 Ohm (1-100 MHz)
DC Rezistans max. 72 Ohm/km
Direnç Dengesizliği max. %2
Kapasitans 45 pF/m (1 KHz)
Kapasite Dengesizliği max.1500 pF/km (1 KHz)
İzolasyon Direnci min. 5000 MOhm.km
Test Gerilimi 1000V AC 1dak.
Yayılma Hızı %67
Coupling Zayıflaması min.55 dB (30-100 MHz)
 40-20Log(f/100) dB (100-250 MHz)
Transfer Empedansı max.10 mOhm/m.(1-10 MHz)
 max.30 mOhm/m.(30 MHz)

Standartları:

TSEK / ÜBM-03-BK-021 
EIA/TIA 568.B.2, ISO/IEC 11801 2.baskı, IEC 61156, 
EN 50173 2.baskı, EN 50288-3, IEC 60332-1

Mekanik özellik:

Çalışma Sıcaklığı
Sabit                          - 20 ºC .......... +60 ºC
Hareketli                     0 ºC .......... +50 ºC
Min. Bükme Yarıçapı 
Sabit                           30mm
Hareketli                      60mm
Kablo Ağırlığı                 54kg/km

4TB HDD ŞARTNAMESİ

GARANTİ 2 YIL

MONÜTÖRLER ŞARTNAMESİ

18,5” LED , 32” LED

GARANTİ 2 YIL

RACK DOLAP 26U

600X600X1287MM DİKİLİ TİP 2 ADET RAF