## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/			                                                                   17/ 11 /2016

Konu  : Manuel Boy ve Otomatik Kilo Ölçer

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz  Çocuk Eğitim Merkezinde  kullanılmak üzere aşağıda  belirtilen teknik özelliklere göre ‘‘Manuel Boy ve Otomatik Kilo Ölçer’’ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 23.11.2016  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTAKİP 15 GÜNDÜR

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manuel Boy ve Otomatik Kilo Ölçer | 1 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek : 1 adet teknik şartname

MANUEL BOY VE OTOMATİK KİLO ÖLÇER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal ihtiyaçlar için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Dayanıklı ve kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3. 60-200 cm aralığı manuel olarak ölçebilecek cihaz ana gövdeye monte edilerek

kullanılan teleskopik boy ölçme aparatı olmalıdır.

4. Cihaz 35X40 cm ebatında, 0-300 kg aralığında, 50 gr hassiyette ölçüm yapabilmelidir.

5. Şarj edilebilir dahili aküsü ile yaklaşık 40-50 saat aküde kullanım süresi olmalıdır.

6. Sıfırlama ve dara alabilme özelliği olmalıdır.

7. Adaptörü sayesinde elektrikle de çalışabilmelidir.

8. Işıklı dijital led ekran göstergesi olmalıdır.

9. Dijital ekran üzerinde boy ölçümüne manuel, kilo ölçümünü otomatik olarak

yapmalıdır.

10. Ekran ölçüm yapılmadığı zaman yaklaşık 10 sn-2 dk. arasında otomatik olarak

kendiliğinden kapanabilmelidir.

11. Ürün 2 yıl garantili olmalıdır. Tercihen ürün tesliminde kalibrasyonu yapılmış

olmalıdır.

12. Bol yedek parça servis hizmeti sağlanabilmedir

13. TEKLİFLE BERABER ÜRÜNÜN KATALOK VEYA BROŞÜREDE SUNULACAKTIR