## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-02/			                                                                   21/ 11 /2016

Konu  : E-KAMPUS OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz de kullanılan E-Kampüs otomasyon sisteminin 2017 yılı içerisinde ekli şartnamede  belirtilen teknik özelliklere göre ‘‘E-KAMPUS OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM’’ hizmeti alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturulması amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatınızı 24.11.2016 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-kampüs Otomasyon sistemi bakım ve onarımı (havuz, merkezi öğrenci yemekhanesi , yeni yemekhane , 15 temmuz yemekhanesi , Develi yemekhane, Tomarza yemekhane ) | 1 adet |  |  |
| 2 | E-kampüs Otomasyon sistemi bakım ve onarımı (şartnamede belirtilen diğer birimler) | 1 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek : 21 sayfa teknik şartname

E-KAMPUS OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM VE ONARIM ŞARTNAMESİ

Bu şartname, Erciyes Üniversitesinde kullanılmakta olan “E-Kampüs” Otomasyon Sistemine (Yemekhane Sistemi, Spor Tesisleri Sistemi ve Kontrollü Geçiş Sistemleri) ait kullanılmakta olan yazılım ve donanımlarının bakımı ve onarımı için hazırlanmış teknik şartname olup, bakım hizmetinin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir.

Madde 1: Şartnamenin Konusu

Bu şartname, E-Kampus Otomasyon Sistemine ait bileşenlerin periyodik bakımlarını ve onarımlarını içeren, bakım ve onarım sözleşmesi yapılacak firma tarafından verilecek olan hizmetleri düzenler.

Madde 2: Bakım Hizmetlerinin Dönemleri

Genel bakım hizmetleri sözleşme imza tarihi itibariyle Ocak, Mayıs ve Eylül Aylarında yapılacaktır.

Madde 3: Bakım Süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihi olan 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir.

Madde 4: Bakım Hizmetlerinin Kapsamı

Bakım hizmeti verilecek olan sistem bileşenleri aşağıda listelenmiştir.

- DONANIM BİLEŞENLERİ

## Turnike (Özak Turnike 500E, 700E, 720E, 705E )

- Turnike 3 adet paslanmaz çelik kontrol koluna sahip olup teker teker sökülüp takılabilmelidir.

- Turnikeler bel tipi olmalı ve çift yönlü olarak çalıştırılabilmelidir.

- Tüm turnikeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Enerji kesildiğinde kollar boşa dönebilmeli, opsiyonel olarak enerji kesildiğinde kollar kilitli hale gelecek şekilde düzenlenebilmelidir.

- Turnikeler elektromekanik kontrollü olmalıdır. Turnike geçiş yapıldıktan sonra giriş veya çıkış yön bilgisini veri toplama terminaline bildirmelidir.

- Turnike mekanikleri paslanmaz çelik ve galvanize edilmiş metal ile üretilmiş olup geçiş sonrası hareket bitiminde hidrolik şok emici ile hareketi sessiz ve darbesiz sönümlemelidir.

- Turnikeler üst gövde her iki yanında bulunan yön göstergeleri ile (yeşil ok geçiş yönü, kırmızı bar geçiş yasaklı) sinyalizasyonunu sağlamalı, ayrıca buzzer ile işitsel onay bilgisi vermelidir.

- Turnike kolları sadece bir kişinin geçişine olanak verecek şekilde olmalı ve dönüş başladıktan 30 derece sonra geri dönüş mümkün olmamalıdır.

- Turnike dış ortamda çalışabilir olmalı ve elektronik kontrol ünitesi suya karşı korunmuş olmalıdır.

- Turnikeler –10 ºC - +45 ºC sıcaklık değerleri arasında problemsiz çalışabilmelidir. İstendiğinde opsiyonel ısıtıcı ile – 50 ºC sıcaklıkta da kullanılabilmelidir.

- Turnikeler bir panik anında, acil durumlarda manuel butona basılması ile,  yangın ihbar sisteminden gelecek bir bilgi ile ve enerji kesilmesi durumunda “acil mod” konumuna geçmeli ve bu durumda kollar her iki yöne serbest dönebilmelidir.

- Turnikeler IP Tabanlı haberleşme özelliğine sahip olmalı ve Ethernet ağları üzerinden erişilerek kontrol edilebilmelidir.

- Turnikeler geçiş sonrası geçilen yönleri belirten bir kuru kontak çıkış ve 12–35 V DC. çıkışları ayrı ayrı vermelidir.

- Turnike 220 V AC ile çalışmalıdır.

- İmalatçı Firmanın TS EN ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

- Ürünlerin TSE veya TSEK belgeleri ve CE belgeleri olmalıdır.

## Kelebek Turnike (Özak Turnike SWG 101)

- Turnike ortası cam veya pleksiglass malzemeden mamul kelebek kontrol koluna sahip olup sökülüp takılabilmelidir.

- Turnikeler bel tipi olmalı ve çift yönlü olarak çalıştırılabilmelidir.

- Tüm turnikeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Enerji kesildiğinde kollar boşa dönebilmeli, opsiyonel olarak enerji kesildiğinde kollar kilitli hale gelecek şekilde düzenlenebilmelidir.

- Turnikeler elektromekanik kontrollü olmalı ve turnike geçiş yapıldıktan sonra giriş veya çıkış yön bilgisini veri toplama terminaline bildirmelidir.

- Turnike mekanikleri paslanmaz çelik ve galvanize edilmiş metal ile üretilmiş olup geçiş sonrası hareket bitiminde hidrolik şok emici ile hareketi sessiz ve darbesiz sönümlemelidir.

- Turnike dış ortamda çalışabilir olmalı ve elektronik kontrol ünitesi suya karşı korunmuş olmalıdır.

- Turnikeler –10 ºC - +45 ºC sıcaklık değerleri arasında problemsiz çalışabilmelidir. İstendiğinde opsiyonel ısıtıcı ile – 50 ºC sıcaklıkta da kullanılabilmelidir.

- Turnikeler bir panik anında, acil durumlarda manuel butona basılması ile,  yangın ihbar sisteminden gelecek bir bilgi ile ve enerji kesilmesi durumunda “acil mod” konumuna geçmeli ve bu durumda kollar her iki yöne serbest dönebilmelidir.

- Turnikeler IP Tabanlı haberleşme özelliğine sahip olmalı ve Ethernet ağları üzerinden erişilerek kontrol edilebilmelidir.

- Turnikeler geçiş sonrası geçilen yönleri belirten bir kuru kontak çıkış ve 12–35 V DC. çıkışları ayrı ayrı vermelidir.

- İmalatçı Firma ürünlerine Sanayi Bakanlığı onaylı 2 yıllık garanti belgesini vermelidirler.

- İmalatçı Firmanın TS EN ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

- Ürünlerin TSE veya TSEK belgeleri olmalıdır.

- Ürünlerin CE belgesi olmalıdır.

## Mifare Kart Okuyucu Ekransız

- Kart Okuyucu uluslararası koruma standardı IP65’dir.

- Kart Okuyucu Mifare kartı en az 5 cm mesafeden okuyabilmektedir.

- Kart okuyucu dahili donanımsal TCP/IP Ethernet ara yüze sahiptir.

- Kart okuyucu On-Line okuyucu olup Database’e bağlanıp ilgili kartın yetkisi sorgulamaktadır.

- Cihaz, kartın geçerli veya geçersiz durumlarını belirten sesli ikaz yapabilmektedir.

- Cihazın üzerinde 2 adet röle çıkışı vardır.

## Mifare Kart Okuyucu Ekranlı

- Kart Okuyucu Mifare kartı en az 5 cm mesafeden okuyabilmektedir.

- Kart okuyucu dahili donanımsal TCP/IP Ethernet ara yüze sahiptir.

- Kart okuyucu On-Line okuyucu olup Database’e bağlanıp ilgili kartın yetkisi sorgulamaktadır.

- Cihaz, kartın geçerli veya geçersiz durumlarını belirten sesli ikaz yapabilmektedir.

- Cihazın üzerinde 2 adet röle çıkışı vardır.

- Cihaz üzerinde 2 adet dijital giriş vardır.

- Cihaz üzerinde 2 adet dijital çıkış vardır.

- Cihazın üzerinde grafik LCD vardır.

## POS Turnike Ara Bağdaşım Kartı

- 12 V DC beslemeye sahip

- 2 adet dijital giriş

- 1 adet RS 232 portu

- 1 adet dijital çıkış

- Mifare okuyucu, temassız banka POS ve turnike arasındaki bağlaşımı sağlayan programlı kontrol kartı

## Seperatör

- Paslanmaz Cr-Ni malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

## 5KVA Rack Mount UPS (Inform Rack Mount Saver DSP Serisi)

- Cihaz on-line olup gerçek sinüs dalga çıkışa sahip olmalıdır.

- IGBT teknolojili olmalıdır.

- Giriş voltaj toleransı en az ± %30 (150V – 280V) olmalıdır.

- En az %91 verime sahip olmalıdır.

- En az %98 giriş güç faktörüne sahip olmalıdır.

- Şebeke kesintilerinde 5kVA’lık yükü 10-30 dk. Besleme kapasitesine sahip olmalıdır

- RS-232 arabirime sahip olmalıdır.

- Bir faz girişli ve bir faz çıkışlı olmalıdır.

- Dijital (LCD) göstergeli olmalıdır.

- SNMP desteği olup Derin deşarj korumalı olmalıdır.

- Tam bakımsız kuru tip akü grubu dâhil olmalıdır.

- Güç:5000 VA olmalıdır.

- Kasa Rack tipi olmalıdır.

- IEEE 587, CUL, TUV, CE, FCC standartlarına sahip olmalıdır.

## L2 Yönetilebilir Switch (3Com 2928-SFP Plus, Dlink 1210-28)

- 24 PORT 10/100/1000 SWITCH+4SFP

- IEEE 802.1Q VLANs Standartlar

- 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45

- En az 4 Adet SFP Port

- Web’den yönetilebilir Layer 2 switch

- 802.1p CoS trafik prioritization

- 8000 MAC adres desteği

L2+ Yönetilebilir Anahtar (D-Link DGS 3420-28SC)

- Anahtar 20 adet 1000BaseX SFP port yuvasina, ve en az 4 adet Combo 10/100/1000Mbps BaseT/SFP port yuvasına ve en az 4 adet SFP+  yuvasina sahip olmalıdır. SFP Portlara 1000Base SX, LX, LH, ZX ve WDM modüller takılabilmelidir.

- Anahtar, wire-speed ve non-blocking çalışmalı, anahtarlama kapasitesi en az 128 Gbps ve paket iletim performansı en az 95 Mpps olmalıdır.

- Anahtar üzerinde en az 16k MAC adresi desteklenmelidir.

- Anahtar yığınlanabilir (Stack) özelliğinde olmalıdır ve en az 12 adet fiziksel, en az 32 adet sanal yığın özelliğinde olmalıdır.

- Anahtarın fiziksel yığınlanama (Stacking) hızı en az 40Gbps olmalıdır.

- Anahtar, IEEE 802.1Q, 802.1p, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x ve 802.3ad  standartlarını desteklemelidir.

- Anahtarın portları üzerinde band genişliği kısıtlamaları, “one-to-one” ve “multi-to-one” port mirroring yapılabilmelidir.

- Anahtar üzerinde en az 4094 adet port tabanlı Vlan tanımlanabilmelidir.

- Anahtar, SSHv2 ve IEEE 802.1x erişim güvenlik standartlarını desteklemelidir. 802.1x tabanlı dinamik Vlanlar oluşturulabilmeli, guest vlan tanımlanabilmelidir.

- Anahtar, MAC adres, fiziksel port, IP adres, IP protokol, TCP/UDP port ve IP subnet tabanlı olarak paketleri inceleyebilmeli, bu paketleri önceliklendirme ve engelleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Anahtar üzerindeki tüm portlar otomatik olarak full-duplex/half-duplex iletişimi destekelemelidir.

- Anahtar, oluşabilecek broadcast ve multicast storm'lar için IGMP v1/v2/v3 ve IGMP snooping ve MLD Snooping desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar SNMP v1/v2/v3 desteğine sahip olmalıdır.

- Anahtar, SNMP, telnet, konsol ve Web tabanlı yönetimi desteklemelidir.

- TFTP aracılığıyla firmware ve konfigürasyon güncellemeleri yapılabilmelidir.

- Anahtar Loopback Detection (LBD) ve Ethernet Ring Protection System (ERPS) özelliklerine sahip olmalıdır.

## BL12 Model Bariyer

- Bariyerler uluslararası koruma standardı IP43’tür.

- Mikro- işlemci ihtiva eden elektronik kontrol kartına sahiptir.

- Programlanabilir fonksiyonlara sahip olup fonksiyon seçimleri kart üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

- Bariyer mekanizması paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

- Acil durumlarda elle açma imkânı olup elle açma işlemini yapmak için bariyerin kapağı kutusu, muhafazasının açılması gerekmemektedir.

- Emniyet Fotocelli bağlantısı için tahsis edilmiş bağımsız girişleri vardır. Bu fotocell bariyer kolunun kapanması sırasında altına bir şahıs veya araç girmesi halinde kolun inmesini engellemekte ve otomatik olarak geri açılmaktadır.

- Bariyer kolunun açıldığında üst, kapandığında ise alt konumlarını belirleyen elektronik seviye anahtarları kesinlikle temaslı mekanik anahtarlardan olmayıp manyetik yöntemle çalışan temassız anahtar vardır.

- Bariyer kolu herhangi bir engelle karşılaştığında belli bir süre sonunda kol hareketi durmaktadır.

- Kol uzunluğu 3 metre olup açma süresi 1,5s olmalıdır.

- Bariyer, 220V enerji ile çalışan en az 170W gücünde olmalıdır.

- Bariyerler -35 derece C ile +70 derece C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

## BFT Marka BGV30 Model

- Bariyerler uluslararası koruma standardı IP24’tür.

- Bariyerler 230V 50 Hz AC gerilimle çalışan motora sahip olup, 180 W güç tüketimi vardır.

- Bariyer kol uzunluğu 3 mt olup, açma süresi 3 sn.’dir.

- Bariyer çalışma sıcaklık aralığı -10 ile +55 C’dir.

## Teta Bariyer

  - Mikro- işlemci ihtiva eden elektronik kontrol kartına sahip olmalıdır.

  - Programlanabilir fonksiyonlara sahip olmalıdır. Fonksiyon seçimleri kart üzerinden kolayca yapılabilmelidir.

  - Bariyer mekanizması paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.

  - Acil durumlarda elle açma imkânı olmalıdır. Elle açma işlemini yapmak için bariyerin kapağı kutusu, muhafazasının açılması gerekmemelidir.

  - Bariyer kolunun açıldığında üst, kapandığında ise alt konumlarını belirleyen elektronik seviye anahtarları kesinlikle  temaslı mekanik anahtarlardan  olmayacaktır. Optik veya manyetik yöntemle çalışan temassız anahtar olacaktır.

  - Bariyer kolu herhangi bir engelle karşılaştığında belli bir süre sonunda kol hareketi durmalıdır.

  - Emniyet fotoseli, kol kapanırken altında herhangi bir cismin bulunduğunu tespit eder ise bariyer kolunun kapanma işlemi durmalı ve otomatik olarak geri açılmalıdır.

  - Kol uzunluğu 3 metre olmalıdır.

  - Kolun her iki tarafında, gündüz ve gece fark edilmeyi kolaylaştıran kırmızı renkte reflektör bantlar bulunmalıdır.

  - Tüm bariyer mekanizması galvaniz kaplı olmalı, diğer parçalar alüminyum ve plastik gibi paslanmaz ürünlerden oluşmalıdır.

  - Bariyer, 220V enerji ile çalışan 1400 devir/ dakika motora sahip olmalı, motor gücü en az 120 watt olmalıdır.

  - Bariyerler -35 derece C ile +70 derece C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

## RFID Okuyucu (Impinj 420, Impinj 220, Impinj Speedway)

- RFID UHF Okuyucu

- EPCGlobal Gen2, LLRP standardına sahip

- 865-868 Mhz RF Frekansı

- 600 etiket/dk ortalama; 1100 etiket max okuma hızı

- 600 etiket/dk ortalama; 1100 etiket max yazma hızı

- -80 dBm in DRM sinyal hassasiyeti

## Anten

- 865MHz – 870MHz Frekans aralığına sahiptir.

- Doğrusal Polarizasyon

- 9.5 dBi kazançlı

- -23dB 110 ile 180 Azimuth

- -22dB 110 ile 180 Elevation

- -25dB F/B Oranlı

- Giriş empedansı 50 ohm

- 6W Giriş gücü

- 190 X 190x 30 mm (max) boyutları

## Trafik Lambası (20cm)

- 20cm LED ışıklı

- 1 adet yeşil lamba

- 1 adet kırmızı lamba

- 220V AC beslemeli

## Trafik Lambası (10cm)

- 10cm LED ışıklı

- 1 adet yeşil lamba

- 1 adet sarı lamba

- 1 adet kırmızı lamba

- 12V DC beslemeli

## RFID I/O Kontrol Kartı

- 8/4 röle veya NPN çıkışlı OGS cihazla uyumlu genişleme kartı

- 12V Beslemeye sahiptir.

## Bariyer Kontrol Kartı

- 12 V DC Beslemeye sahip

- Girişler

  - 1 Adet Fotosel girişi

  - 2 Adet OGS girişi

  - 1 Adet Mifare girişi

  - 2 Adet Uzaktan kumanda/Manuel kumanda girişi

- Çıkışlar

  - 2 Adet Trafik ışığı çıkışı

  - 1 Adet Sesli ikaz çıkışı

  - 2 Adet Röle çıkışı

- OGS, Mifare okuyucu ve bariyer arasındaki bağlaşımı sağlayan programlı kontrol kartı

## IBM 7979KTG X3650 SUNUCU

## Kasa Rack tipi

## Bellek Tipi DDR2

## 3 x 73.4 GB HDD 15000 rpm

## Dual Gigabit Ethernet Ağ Arabirimi

## İşlemci Hızı 2.33 GHz

## 1 Adet işlemci

## Intel Quad-Core Xeon 2.33 GHz işlemcili

## Veri Yolu Hızı 1333 MHz

## 4 Adet PCI genişleme yuvası

## Bellek 10 GB

## 32 MB Ekran kartı

## DVD-RW Optik Sürücü

## Intel SUNUCU

- Intel S5520HCR Server platform

- Quad-Core Intel Xeon Processor E5620

- 96 GB ECC SDRAM DIMMS

- Ethernet Çift Port Gigabit (10/100/1000)

- Ekran Kartı : 32 MB

- Desteklediği İşletim Sistemi Microsoft Windows Server 2003/2008, Linux, Novel

- Kasa 2U Rack tipi

## Sunucu (Intel R2208GZ4GC Platform)

- İşlemci Türü Min. Intel Xeon E5-2620

- İşlemci özellikleri 2.00GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C 95W

- İşlemci Adedi 2

- Mevcut Bellek 128GB RDIMM

- Maksimum Bellek Dual Rank, 768 GB'a kadar (24 DIMM Yuvası)

- DDR3 ECC UDIMM, RDIMM, LRDIMM up to 1600 speed in 1DPC configuration

- Sürücü Desteği 8x2.5" HS SATA

- Mevcut Sürücü 6X128 GB SATA 6.0 GB/s 2.5” Solid State Drive, 3 yıl garanti ve Endüstriyel standartı sağlamalıdır.

- I/O VGA Ekran kartı

- Ağ Desteği 4 Port Gigabit (10/100/1000)

- USB Bağlantı Sayısı 6

- SATA Bağlantı Toplam Sayısı 10

- LAN Bağlantı Noktalarının Sayısı 4

- RAID Yapılandırması Software RAID 1, 0, 10 opsiyonel 5

- Seri Bağlantı Sayısı 2

- Güç Kaynağı 2X750W AC, Platinum Efficient

- Kasa Biçim Faktörü 2U Rack

## 1U IBM Sunucu x3250M4

- Min. Intel® Xeon 4C Processor E3-1230v2 3.3GHz işlemci

- İşlemci Ön Belleği 8 MB

- Intel C202 chipset / LGA-1155 Chipset

- 4 GB PC3 CL11 - 12800 1600MHz UDIMMs (1x4 GB) Bellek

- Maximum Bellek	16 GB UDIMM

- Disk Yuvası 2

- 1 x 500 GB 3.5" SS SATA Harddisk

- SR C100 RAID 0,1 Raid Desteği

- SATA Simple Swap Disk Arabirim

- Multiburner Optik Sürücü

- 6MB DDR2-250MHz Ekran Kartı

- 1x PCI-E x8 I/O Slot

- 6 x USB, Seri, VGA, 2 x RJ45 I/O Port

- Çift Port Gigabit Ethernet Ethernet

- Kasa Tipi Rack

- 1U (43mm x 439mm x 576mm )

- Güç Ünitesi Min. 350W

## 1 MP Dış Ortam IP Kamera (Vivotek)

  - 1/4" CMOS Sensör, 1280x800 çözünürlükte 25 frame destekli

  - Gece & Gündüz için çıkartılabilir IR-cut Filter

  - IR görüş en az 10m mesafe etkili

  - Gerçek zamanlı H.264, MPEG-4, ve MJPEG kodlama

  - Endüstriyel IP67 standardı

  - PoE desteği

  - Harici sensör için dijital giriş

  - HTTPS şifreli veri transferi

  - 32 kanala kadar ücretsiz yazılım desteği

  - Dahili MicroSD/SDHC hafıza kartı desteği

## 2 MP Dış Ortam IP Kamera

  - 1/4" CMOS Sensör, 19200x1080 çözünürlükte 25 frame destekli

  - Gece & Gündüz için çıkartılabilir IR-cut Filter

  - IR görüş en az 10m mesafe etkili

  - Gerçek zamanlı H.264, MPEG-4, ve MJPEG kodlama

  - Endüstriyel IP67 standardı

  - PoE desteği

  - Harici sensör için dijital giriş

  - HTTPS şifreli veri transferi

  - Dahili MicroSD/SDHC hafıza kartı desteği

## 32” Geçiş İzleme Monitörü

  - Boyut 82cm (32")

  - Led TV

  - Slim Full HD

  - Parlak Siyah

  - 1920 x 1080 px

  - Mega Kontrast

  - DLNA

  - AV, Component, HDMI (2 adet)

  - Wide Colour Enhancer

  - Teletext

  - 5 Milisaniye

## 40” Geçiş İzleme Monitörü

  - Boyut 102 (40")

  - Led/LCD TV

  - Full HD

  - Parlak Siyah

  - 1920 x 1080 px

  - Mega Kontrast

  - DLNA

  - AV, Component, HDMI (2 adet)

  - Wide Colour Enhancer

  - Teletext

  - 5 Milisaniye

## Mesaj Panosu

- Modül boyutu	: 160mm (W) * 160mm (H)

- Piksel aralığı	: 10 mm (P10)

- Piksel yapılandırma	: 2R1G1B

- Piksel çözünürlük	: 16 nokta (W) * 16dot (H)

- Toplam Modül	: 8 adet

- Boyut (iç)		: 640mm * 320mm * 150mm

- Kontrol sistemi	: Ethernet (TCP/IP) haberleşme üzerinden veri tabanından gönderilen verilerin ekranda görüntülenmesinin sağlanması

## 4U 24Bay NVR Kayıt Sistemi

- 4U Rack Kasa

- 1200WX2 Reundant Power

- 24X SAS/SATA Hotswap disk yuvası

- Çift Soket R (LGA 2011) Intel® Xeon® processor E5-2600

- Intel® C606 chipset; QPI up to 8.0GT/s

- 4TB HDD (25 Adet)

- 256GB 'ta kadar yükselebilir DDR3 1866MHz ECC Registered DIMM; 8x DIMM sockets

- Slotlar:

  - 1 adet PCI,

  - 1 adet PCI-E 2.0 x1

  - 3 adet PCI-E 3.0 x8,

  - 1 adet PCI-E 2.0 x4 (in x8)

  - 9 adet USB Portu

- - Intel® 82574L GbE LAN, 2 port

- - 4 adet SATA2 ve 2 adet SATA3 ports

- - 8x SAS ports from C606

- Intel Xeon E5-2620 2.1 GHz işlemci ve Fanı

- 8GB DDR3 RAM (Mevcut)

- 512 MB 8 kanal donanımsal Raid kartı

- YAZILIM BİLEŞENLERİ

## Pergesis Server Yazılımı

- Kullanılan veritabanı tipi MSSQL’dir.

- Kullanıcı yetkileri ayarlanabilir.

- Network üzerinde çalışmaya uygundur.

- Araç ve kişi tanımlamaları ve kısıtlamaları Server yazılımı üzerinden yapılır.

- Server yazılımı OGS servis yazılımı ve masaüstü Mifare okuyucu ile bağlantı kurarak OGS etiket ve Mifare kart id’lerinin sisteme aktarılmasını sağlar.

- Ayrıca kullanıcı tablolarının güncelliği PEYOSIS ve OBISIS veritabanları, senkronizasyon ile korunur.

- Geceleri ve tatil günleri gibi geçiş işlemlerinin yoğun olmadığı zamanlarda otomatik çalışacak görevler ile veritabanı bakımı, yedeklemeler gibi işlemler yapılır.

- Otomatik geçiş sistemi başvuruları internet üzerinden yapılabilir ve sisteme otomatik olarak aktarılır ve E-kampüs ofisinin onayına sunulur.

- Güvenlik kontrol noktaları yetkileri seviyesinde, ziyaretçi kartı girişi işlemleri yapabilir, ve geçen kişi ve araç ile ilgili bilgileri görülebilir.

- Sistemde yapılacak güncellemeler merkezi bir noktadan kontrol edilebilir.

## KGS Servis Yazılımı

Network üzerinde çalışan ve KGS okuyucu cihazlardan gelen bağlantılar ile veritabanına bağlantıyı sağlayan, ve geçiş işlemlerinin sorgulamalarını kontrol eden yazılımdır. Yazılım KGS cihazlarından gelen bağlantıları kabul eden bir yapıya sahiptir. Olası bağlantı problemlerine karşı tekrar bağlantı kurma yeteneğine sahiptir.

## OGS Servis Yazılımı

Network üzerinde çalışan ve OGS okuyucu cihazlara ve veritabanına bağlantıyı sağlayan, ve geçiş işlemlerinin sorgulamalarını kontrol eden yazılımdır. Yazılım OGS cihazları ile sürekli bağlantı kurmaya çalışmalı, olası bağlantı kopmalarına karşı tekrar bağlantı kurma yeteneğine sahiptir.

## OGS Servis Etiket Yazılımı

Araçlara verilecek otomatik geçiş etiketlerin sistemdeki ilgili kişilere aktarılmasını sağlayan, tek bir OGS cihaz ile birden fazla kullanıcının sisteme OGS etiket girişi yapmasını sağlayan yazılımdır.

## Database ve İşletim Sistemi

Ekampüs hizmetleri 2 adet Suse Linux sunucu üzerinde gerçek zamanlı yedekli olarak çalışmaktadır. Ekampüs sisteminde kullanılan veri tabanı MySQL Cluster (2 node ) dır.

Kurulan mimaride veri tabanları 2 ayrı makinada hizmet kesinti süresini en aza indirecek şekilde konfigüre edilmiştir. Ayrıca günün belirli zamanlarında farklı bir depolama ünitesine yedek alınmaktadır.

İşletim sistemleri üzerinde CARP servisi kurulmuş olup, sahadan gelen istekler tek bir IP adresine yönlendirilmekte, arka planda çalışan 2 sunucudan uygun olanı gerekli cevabı vermektedir.

İşletim sistemi üzerinde çalışan sanal Suse Linux sunucusu üzerinde, web hizmetleri yürütülmektedir.

Veri tabanı sorgulamalarının hızlı olması için, stored procedur’ler yazılmış ve gerekli optimizasyonlar yapılmıştır.

## Web Hizmetleri

Ekampüs sistemini kullanan son kullanıcılar ve sistem yöneticileri, PHP ile tasarlanmış bir sistemi kullanmaktadırlar. Web hizmetleri, gerçek sunucular üzerinde oluşturulmuş sanal bir sunucuda hizmet vermektedir. Kredi yükleme, raporlama gibi hizmetler bu sunucu üzerinden sorgulanmaktadır.

## Yemekhane Servis Yazılımı

Yemekhanelerde bulunan turnikelerden geçiş isteklerinin alındığı, alınan isteklerin veri tabanında sorgulandığı, gerekli kontrollerin (kredi, burslu, joker kart vb.) yapıldığı ve sonuç olumlu ise kişinin turnikeden geçişine izin veren yazılımdır.

Servis yazılımının beklenmeyen bir hata ile çalışmayı durdurması durumunda 3 saniye içerisinde bu servis yazılımının çalışmasını kontrol eden, kontrol yazılımı devreye girmekte ve yemekhane servis yazılımını otomatik olarak tekrar çalıştırmaktadır.

## Spor Tesisleri Yazılımı

Tesislerde bulunan turnikelerden geçiş isteklerinin alındığı, alınan isteklerin veri tabanında sorgulandığı, gerekli kontrollerin (kredi, kurs, abone  vb.) yapıldığı, sonuç olumlu ise kişinin turnikeden geçişine izin veren yazılımdır.

Servis yazılımının beklenmeyen bir hata ile çalışmayı durdurması durumunda 3 saniye içerisinde bu servis yazılımının çalışmasını kontrol eden, kontrol yazılımı devreye girmekte ve yemekhane servis yazılımını otomatik olarak tekrar çalıştırmaktadır.

## Data Senkronizasyon Servisi

ERÜ bilgi işlemde bulunan PEYOSİS ve OBİSİS veri tabanları ile Ekampüs sisteminde bulunan personel ve öğrenci bilgilerinin güncelliğini kontrol eden ve bilgilerin güncelliğin sağlayan servistir. Mevcut yapıda, personel veya öğrenci işleri daire başkanlıklarının yapmış olduğu bir değişiklik, en fazla 3 dakika içerisinde Ekampüs sistemine aktarılmaktadır.

Gün içerisinde öngörülemeyen bir nedenden dolayı güncelleme mekanizmasında bir aksaklık olması durumunda, gece yarısı sistem kullanımının minimum olduğu bir zamanda tüm PEYOSİS ve OBİSİS’deki veriler ile Ekampüs sistemine aktarılmaktadır.

## IP Kamera Kayıt Yazılımı

- Sürekli kayıt

- Çoklu ekran konfigürasyon menüsü

- Gerçek zamanlı oynatma

- Çoklu oynatma desteği

- Tam özellikli client uygulamaları

- Windows platformunda çalışma

- Tam özellikli yerel ve uzaktan oynatma

- Bir çok kamera markası desteği

- Onvif Kamera desteği

- Verimli CPU kullanımı

- Türkçe dil desteği

- Sınırsız kamera kayıtı

- JPEG, MJPEC MPEG4 VE H.264 kodlama desteği

- RTSP Kamera desteği

- BİRİMLER

| Rektörlük |  |
| --- | --- |
| Birim Girişi |  |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 10 |
| KGS Servis Yazılımı | 10 |
| 2MP IP Kamera | 3 |
| Turnike | 3 |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO Kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 1MP IP Kamera | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| BFT Bariyer | 1 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu |  |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 2 |
| Anten | 4 |
| Trafik Lambası (10cm) | 2 |
| RFID IO Kartı | 2 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 2 |
| Bl12 Bariyer | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 2MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 2 |
| KGS Servis Yazılımı | 2 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| İlahiyat Fakültesi |  |
| Birim Girişi |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 1U IBM Server x3250M4 Servis Sunucusu | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 4 |
| KGS Servis Yazılımı | 4 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 4 |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |

| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| --- | --- |
| BL12 Bariyer | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 2MP IP Kamera | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |  |
| Birim Girişi |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Turnike | 4 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 6 |
| KGS Servis Yazılımı | 6 |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| 2 MP IP Kamera | 2 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| Kayseri Meslek Yüksekokulu |  |
| Birim Girişi |  |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 2 |
| KGS Servis Yazılımı | 2 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 1MP IP Kamera | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |

| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |  |
| --- | --- |
| Birim Girişi |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 1U IBM Server x3250M4 Servis Sunucusu | 1 |
| Turnike | 6 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 12 |
| KGS Servis Yazılımı | 12 |
| 2 MP IP Kamera | 1 |
| Mühendislik Fakültesi |  |
| Birim Girişi |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 1U IBM Server x3250M4 Servis Sunucusu | 1 |
| Turnike | 10 |
| Engelli Turnike | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 14 |
| KGS Servis Yazılımı | 14 |
| 32" İzleme Monitörü Montaj Kiti | 2 |
| 1 MP IP Kamera | 2 |
| Otoparklar |  |
| RFID Okuyucu | 3 |
| Anten | 6 |
| Trafik Lambası (10cm) | 3 |
| RFID IO kartı | 3 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 3 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 6 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 3 |
| 1MP IP Kamera | 3 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 3 |
| KGS Servis Yazılımı | 3 |
| BFT Bariyer | 1 |
| BL12 Bariyer | 2 |
| Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 1MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |

| Eski Yabancı Diller Yüksekokulu |  |
| --- | --- |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 1MP IP Kamera | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| BFT Bariyer | 1 |
| Edebiyat Fakültesi |  |
| Birim Girişi |  |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 2 |
| KGS Servis Yazılımı | 2 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 1MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| TETA Bariyer | 1 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |  |
| Birim Girişi |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Turnike | 3 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 6 |
| KGS Servis Yazılımı | 5 |
| IP Kamera Seti (4 adet 1.3 MP IP Kamera+NVR+3TB HDD) | 5 |
| 40" LED izleme monitörü | 1 |
| Kütüphane |  |
| Birim Girişi |  |
| Turnike | 3 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 6 |

| KGS Servis Yazılımı | 6 |
| --- | --- |
| Enstitü Girişi |  |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 2MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| Mediko Girişi |  |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 2MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| Turizm Fakültesi |  |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| TETA Bariyer | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 1MP IP Kamera | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Mimarlık Fakültesi |  |
| Birim Girişi |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 1U IBM Server x3250M4 Servis Sunucusu | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 3 |

| KGS Servis Yazılımı | 3 |
| --- | --- |
| 40" İzleme Monitörü Montaj Kiti | 1 |
| 2MP IP Kamera | 1 |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 1MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi |  |
| Birim Girişi |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 1U IBM Server x3250M4 Servis Sunucusu | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 8 |
| KGS Servis Yazılımı | 8 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 8 |
| Otopark |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 2MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| Eğitim Fakültesi |  |
| Birim Giriş |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Turnike | 6 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 19 |
| KGS Servis Yazılımı | 18 |
| Güvenlik Birimi |  |
| Birim Giriş |  |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 3 |
| Havuz |  |

| Birim Girişi |  |
| --- | --- |
| Spor Yazılımı | 1 |
| Turnike | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekranlı | 1 |
| Spor Tesisleri Servis Yazılımı | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 5kVA Rack Mount UPS | 1 |
| Merkezi Öğrenci Yemekhanesi |  |
| Yemekhane |  |
| Turnike | 9 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekranlı | 9 |
| Yemekhane Servis Yazılımı | 9 |
| POS Turnike Ara Bağlaşım Kartı | 8 |
| Kelebek Turnike | 8 |
| Seperatör | 80 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 40" LCD izleme monitörü | 2 |
| 5kVA Rack Mount UPS | 1 |
| Yeni Yemekhane |  |
| Yemekhane |  |
| Turnike | 8 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekranlı | 8 |
| Yemekhane Servis Yazılımı | 8 |
| POS Turnike Ara Bağlaşım Kartı | 4 |
| Kelebek Turnike | 6 |
| Seperatör | 98 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 15 Temmuz Yemekhane |  |
| Turnike | 3 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekranlı | 3 |
| Yemekhane Servis Yazılımı | 3 |
| POS Turnike Ara Bağlaşım Kartı | 2 |
| Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu |  |
| Birim Giriş |  |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 2 |
| KGS Servis Yazılımı | 2 |
| Yemekhane |  |
| Turnike | 2 |
| Seperatör | 18 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekranlı | 2 |
| Yemekhane Servis Yazılımı | 2 |
| POS Turnike Ara Bağlaşım Kartı | 1 |
| Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu |  |
| Yemekhane |  |

| Turnike | 2 |
| --- | --- |
| Seperatör | 12 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekranlı | 2 |
| Yemekhane Servis Yazılımı | 2 |
| POS Turnike Ara Bağlaşım Kartı | 1 |
| İlahiyat Nizamiye |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 4 |
| Trafik Lambası (20cm) | 2 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 2 |
| BL12 Bariyer | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 4 |
| KGS Servis Yazılımı | 4 |
| 1MP IP Kamera | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Mesaj Panosu | 2 |
| 30 Ağustos Nizamiye |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 4 |
| Trafik Lambası (20cm) | 2 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer Kontrol Kartı | 2 |
| BL12 Bariyer | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 2 |
| KGS Servis Yazılımı | 2 |
| 2MP IP Kamera | 3 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 1 |
| Mesaj Panosu | 2 |
| Sabancı Nizamiye |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (20cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer kontrol kartı | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| 2MP IP Kamera | 2 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Erciyes Nizamiye |  |
| RFID Okuyucu | 1 |

| Anten | 4 |
| --- | --- |
| Trafik Lambası (20cm) | 2 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer kontrol kartı | 2 |
| BL12 Bariyer | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 2 |
| KGS Servis Yazılımı | 2 |
| 2MP IP Kamera | 2 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 1 |
| Mesaj Panosu | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Talas Nizamiye |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 4 |
| Trafik Lambası (20cm) | 2 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer kontrol kartı | 2 |
| BL12 Bariyer | 2 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 2 |
| KGS Servis Yazılımı | 2 |
| 2MP IP Kamera | 2 |
| Mesaj Panosu | 2 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Tıp Dekanlık Girişi |  |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten | 2 |
| Trafik Lambası (10cm) | 1 |
| RFID IO kartı | 1 |
| Bariyer kontrol kartı | 1 |
| BL12 Bariyer | 1 |
| OGS Servis Yazılımı | 1 |
| Mifare Kart Okuyucu Ekransız | 1 |
| KGS Servis Yazılımı | 1 |
| 2MP IP Kamera | 3 |
| Mesaj Panosu | 1 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| BIM |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 2 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |
| Nar Pergesis Server Yazılımı | 1 |
| Eski BIM |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 2 |

| e-Kampus BIM |  |
| --- | --- |
| Kamera Kayıt Yazılımı | 1 |
| Kayıt NVR | 1 |
| R2208GZ4GC Server Platform | 2 |
| Intel Sunucu | 1 |
| 1U IBM Server x3250M4 Servis Sunucusu | 5 |
| L2 Yönetilebilir Switch | 2 |
| L2+ Yönetilebilir Switch | 2 |
| Masaüstü Mifare Okuyucu | 2 |
| RFID Okuyucu | 1 |
| Anten (Near Field) | 2 |
| Masaüstü RFID Okuyucu Bağlaşım Yazılımı | 1 |
| Fiber/Cat5 Dönüştürücü | 1 |
| 5kVA Rack Mount UPS | 2 |
| Ersem |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| Jeneratör |  |
| L2 Yönetilebilir Switch | 1 |
| 5kVA Rack Mount UPS | 1 |

Madde 5: Bakım Hizmetlerinin Niteliği

Bakım esnasında bakımı yapılmakta olan sistem bileşenlerinin tipine göre; yazılım elektrik, elektronik ve mekanik aksamların tam anlamıyla faal olup olmadığı kontrol edilir. Sistemin sağlıklı çalışması test edilerek bakım işlemi tamamlanır. Sistemin yazılım bileşenleri; günün gereksinimlerine ilişkin yazılım güncellemelerini kapsamalıdır.

Yüklenici bakım dönemlerinde sistem bileşenlerinin temizliğini kontrol eder. Yüklenici, idare tarafından yıl içerisinde ek olarak istenilen donanım, mekanik vb ürünlerin temizliğini de yapar.

Yüklenici, üçüncü kişiler tarafından sistemde meydana gelen arızalara yönelik olarak tespitte (servis formu, tutanak vb) bulunmak zorundadır. İdare talep etmesi durumunda yüklenici arızaları gidermek zorundadır. Talepte bulunma olmaksızın yapılan işlemlerden yüklenicinin ücret talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Madde 6: İlave Bakım Hizmetlerinin Niteliği

Sistem bileşenlerini oluşturan cihazlarda meydana gelecek olan aşınma, arızalanma, ömrünü tamamlama, vb. sebeplerle değişmesi gereken parçalar varsa, Yüklenici tarafından duruma ilişkin bir keşif tutanağı düzenlenerek İdarenin onayına sunulur. İdarenin onayını takiben ilgili parçalar değiştirilerek sistem faal duruma getirilir. Yüklenici, parçaların değişmesi esnasındaki işçilik hizmetlerinden ücret talep edemez.

İşçilik dışında kalan diğer maliyetler (örneğin değişen parça ve malzemelerin maliyetleri, vb.) bakım ücreti karşılığında verilen hizmetlere dâhil olmayıp, değişen bu malzemeler İdare tarafından temin edilir ve/veya Yüklenici tarafından ivedilikle değiştirilmesi gereken malzemelerin ücreti gerek duyulması halinde İdare tarafından tespit edildikten sonra rayiç bedel üzerinden firmaya ödenir. İdare değişen malzemenin ödemesini piyasa araştırması yaparak, en uygun fiyattan yapma hakkına sahiptir. Yüklenici idarenin temin ettiği ürünlerin sisteme bağlanmasından ve/veya değiştirilmesinden ücret talep edemez.

Değiştirilmesi gereken parçaların üretimden kalkmış olması ya da temin edilememesi vb. gibi mücbir sebeplerden ötürü Firma sorumlu tutulamaz. Bu durumda Yüklenici, alternatif bir çözüm önererek İdarenin onayına sunar. Bu önerinin kullanılmakta olan sisteme entegre sürecinde içereceği ek maliyetler, yüklenici firma tarafından karşılanmak zorundadır.

Yüklenici tarafından değiştirilmesi gereken parçaların bakım ve onarım raporunda belirtilmesi gerekmektedir. İdarenin raporda belirtilen parçaları değiştirmeme hakkı vardır. Parça değişimin yapılmaması durumunda sorumluluk idareye aittir.

Madde 7: Bakım Hizmetlerinin Raporlanması ve Bakım Sonrası Sorumluluklar

Genel bakım hizmeti yapıldıktan sonra, servis tutanağının İdare tarafından onaylanması ile o döneme ait bakım hizmeti sona ermiş olur. Bu tarihten başlamak üzere bir sonraki bakım döneminin ilk gününe kadar olan süre içerisinde sistem bileşenlerinin normal kullanımı esnasında meydana gelebilecek arızalar Yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu arızaların giderilmesi için servis ücreti ödenmez.

Yüklenicinin sistemde kullanılacak olan malzemeyi, İdareye teslim etmesinden sonra meydana gelen sorunlar (sistemin hatalı kullanımı, üçüncü şahısların sisteme müdahalesi ya da deprem, sel baskını, yangın, doğal afetler, terör eylemleri, toplumsal olaylar vb) Yüklenicinin sorumluluğunda olmayıp bu arızaların giderilmesi ilave servis ücretine tabidir.

Yüklenici, idare tarafından geliştirilen yazılımsal ve donanımsal çalışmaların başka sistemler ve alt yapılar ile beraber çalışması gerektiğinde İdare sisteme ait yapılarda gerekli ayarlamaları yüklenici ile beraber yapar. Yüklenici, gerekli konfigürasyonlar konusunda her türlü desteği ücretsiz olarak verir.

Madde 8: Teslimat Süresi

Yüklenici, E-Kampus Otomasyon Sisteminde kullanılacak malzemeler için aldığı siparişi, 24 (yirmidört) saat içerisinde üniversitemiz personeli huzurunda Rektörlük deposuna boşaltmak zorundadır.

Teslim edilen malzemenin en geç 6 (altı) saat içerisinde montajı yapılarak sistemin aktif olarak çalışmasını sağlamakla mükelleftir.

Madde 9: Garanti Şartları

Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, şartname yüklenici garanti taahhüdü olacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [kendine] ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Madde 10: Satış Sonrası Bakım, Onarım ve Yedek Parça Temini

Malın tamir süresi en fazla 2 (iki) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihten itibaren başlar. Malın arızasının 2 (iki) iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder.

Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 2 (iki)’den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 (dört)’den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 (altı)’dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür.

Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.

Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

Üçüncü şahıslar tarafından meydana gelen kazalarda yüklenici, alınması gereken parça idare tarafından en fazla 7 gün içerisinde temin edilinceye kadar sistemi çalıştırmakla sorumludur. Bu değişim işlemi için yüklenicinin, idareden ek bir ücret isteme hakkı bulunmamaktadır.

Madde 11: Ürünün Yenilenmesi Şartları

Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan ve/veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı ve/veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 12: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

ERU Kontrollü Geçiş Sistemlerinde kullanılmakta olan ve Kampüs Otomasyon Sisteminin temelini oluşturan yazılımın her türlü kullanım hakkı İdare’ye aittir. Bu yazılım üzerinde Yüklenicinin herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Kullanılmakta olan ve/veya geliştirilecek olan yazılımı, İdarenin izni haricinde herhangi bir amaçla Yüklenicinin kullanması yasaktır.

Madde 13: Ödeme Şartları

Madde 2’de belirtilen dönemlerde yapılan genel bakım ve onarım hizmetleri teknik bir eleman gözetiminde yapılacaktır. Bu teknik elamanın onayı ile sözleşmede belirtilen toplam ücret işi ilgili dönemlerde yapılacaktır.

Madde 14: Sözleşme Kapsamında Üstlenilen Hizmet ve İşler

Yüklenici tarafından yukarıda tanımı yapılan E-Kampus Otomasyon Sistemi Bakım ve Onarımı ile ilgili olarak, bu teknik şartname kapsamında aşağıda belirtilen hizmet ve işleri yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.

A. HİZMETLER

14.1.Aşağıda belirtilen periyodik bakım hizmetleri:

14.1.1. Genel bakım madde 2’de belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

14.1.2. Kontrollü Geçiş Sistemlerinin aktif olarak çalışmasını sağlayan donanımların her türlü bakımlarının yapılarak, sistemde aksaklığın önlenmesi sağlanmalıdır.

14.1.3. Sistemde kullanılan donanımların, elektrik, aydınlatma ve sinyalizasyonlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

14.2. Aşağıda belirtilen periyodik bakım hizmetleri kapsamı dışında kalan hizmetleri:

14.2.1. Genel bakım hizmeti yapıldıktan sonra, servis tutanağının İdare tarafından onaylanması ile o döneme ait bakım hizmeti sona ermiş olur. Bu tarihten başlamak üzere bir sonraki bakım döneminin ilk gününe kadar olan süre içerisinde sistem bileşenlerinin normal kullanımı esnasında meydana gelebilecek arızalar Yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu arızaların giderilmesi için servis ücreti ödenmez.

14.2.2. Yüklenici, sistemde kullanılacak olan malzemeyi, İdareye teslim etmesinden sonra meydana gelen sorunlar (sistemin hatalı kullanımı, üçüncü şahısların sisteme müdahalesi ya da deprem, sel baskını, yangın, doğal afetler, terör eylemleri, toplumsal olaylar vb) Yüklenicinin sorumluluğunda olmayıp bu arızaların giderilmesi ilave servis ücretine tabidir.

14.2.3. Yazılım ve donanımda meydana gelebilecek değişiklikler, sistemin aktif olarak çalışmasını engelleyecek aksaklıkların İdareye bildirilmesi ve belirtilen aksaklıkların idareye bildirilmesinden sonra yapılması gereken onarımın idarenin talimatıyla en geç 6 (altı) saat içerisinde yapılması gerekmektedir. Onarım sonrasında sistemin aktif olarak çalışması zorunludur.

14.2.4. Kullanılmakta olan donanımın talimatlara uygun olarak kullanılması sırasında meydana gelebilecek parça ilave ve değişimi gerektirmeyen arızaların giderilmesinden Yüklenici sorumludur.

14.2.5. İdarenin talep ve onayı altında, bedeli ayrıca ödenmek kaydıyla, sistemin güvenli çalışmasına engel olabilecek nitelikteki arızaların giderimi Yükleniciye aittir.

14.2.6. İdarenin talep ve onayı altında ve bedeli kendisi tarafından ayrıca ödenmek kaydı ile sistemin çalışmasını engelleyen parçaların değişimi Yükleniciye aittir.

14.2.7. Donanımda ve/veya yazılımda meydana gelebilecek arızalar nedeniyle ortaya çıkacak durumlarda Yüklenici sorun çözülünceye kadar sistemin aktif olarak çalışmasını sağlayacak önlemleri almak zorundadır.

14.2.8. Bakım ve onarım sırasında Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür.

14.2.9. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

14.2.10. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden ve boşaltılmasından sorumludur.

14.2.11. Yüklenici, her türlü kullanım hakkı İdareye ait olan yazılımı sözleşme süresince güncelleme yapmakla ve bu güncellemelerle birlikte yazılımı İdareye teslim etmekle sorumludur. Bu güncellemelerde de yazılıma eklemeler istenebilir. Bu güncellemeler ve eklemeler, bakım sözleşmesi ücretine dâhildir.

B.İŞLER

14.3 Yukarıda sayılan hizmetlerin konusunu teşkil eden bütün işler Yüklenicinin sorumluluğundadır.

14.4. Teknik şartname madde 4’de, bakımı yapılacak sistem bileşenleri listelenmiştir.

14.5. Belirtilen bu malzemelerin dışında, Yüklenicinin ihmalinden kaynaklanan ve/veya İdareyi bilgilendirmemesinden kaynaklanan arızalar Yükleniciye aittir.

Madde 15: Diğer Hükümler

15.1. Yüklenici e-Kampus Otomasyon Sistemi için yapılması gerekli olan bakım, onarım ve yapım işlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İdare tarafından yapılması istenilen işler (bakım, onarım ve yapım) yüklenici sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda, İdare tarafından bir başkasına yaptırılamaz ve müdahale ettirilemez. İdarenin yüklenici haricinde farklı kişi ve/veya yüklenicilere bakım, onarım ve yapım işlerini yaptırması durumunda sistemde meydana gelecek problemlerden yüklenici sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda İdare, doğacak maddi, manevi ve hukuki sorumluluk münhasıran kabul eder.

Yüklenici, bakım, onarım ve yapım işlerinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda idarenin gerekli donanımsal ve yazılımsal düzenlemeleri yapma ve/veya yaptırma hakkı bulunmaktadır. Yüklenici, idarenin diğer kişi ve/veya yüklenicilere yaptırdığı mevcut donanımsal ve/veya yazılımsal düzenlemelerle ilgili ortaya çıkan maliyetleri ödemekle yükümlüdür. Bu işlemlerden kaynaklanan maddi, manevi ve hukuki sorumluluk da yükleniciye aittir.

15.2. Ücrete tabi olarak değiştirilmesi gereken malzemeler için Yüklenicinin sunduğu teklifi İdare’nin kabul ettiğini bildirmesi gereklidir. Aksi halde parça değişime bağlı bakımın yapılmasından Yüklenici sorumlu tutulamaz. Değişen parçalar 2 (iki) yıl garantilidir.

15.3. Sistemde kullanılan ve garanti kapsamı içinde olan donanımların yedek parça değişimi garanti süresince ücretsiz olarak yapılacaktır. (Kullanım hataları dolayısıyla yapılacak parça değişimi bu haktan yararlanamaz. Yapılan değişikliğin bedeli İdareye ait olup, değişimi yapılan üründe madde 9’da belirtilen garanti süresi geçerlidir.)

15.4. Yüklenici arızalara en geç 6 (altı) saat içinde müdahale etmekle mükelleftir. Bunun için sistemde oluşan arızalar İdare tarafından anında telefon veya faks ile Yükleniciye bildirilecektir.

15.5. Yüklenici sistemin bakımını idarenin görevlendirdiği teknik elamanın gözetimi ve denetiminde yapacaktır.

15.6. Yüklenici, bakım ve onarım sırasında teknik elemanın dediklerini yapmak zorundadır.

Madde 16: Anlaşmazlık Durumu

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Kayseri Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 17: Hüküm bulunmayan haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.