## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-02/					            	               29 / 11 /2016

Konu  : Kombi Periyodik Bakımı

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Talas Konukevinde kullanılmakta olan 4 adet kombinin ekli şartnamede belirtilen özellikler çerçevesinde  2017 yılında periyodik (yıllık , 4 defa) bakım hizmetinin alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 d maddesi (doğrudan temin )  gereğince satın alınacaktır.

Firmanız tarafından ilgili hizmetin temini mümkün ise 06.12.2016 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyatınızı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir ATICI

Satınalma Şube Müdürü

##### NOTLAR

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- TEKLİFLER 1 YIL BOYUNCA SABİT KALACAKTIR

- SÖZLEŞME İMZALANACAK

| MALZEME / HİZMET | MİKTARI | B. FİYAT | T. FİYAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombi Bakımı (4 adet kombi , yıllık , 4 kez) | 4 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek:1 adet teknik şartname

TEKNİK ŞARTNAME

Kombi marka  model : Wıesmann , Vitodens   200-V , WB2B

- İlgili markanın yetkili servis belgesi olacaktır ve teklifle beraber sunacaktır..

- Periyodik bakım tarihlerini kurum ve yüklenici beraber belirleyecektir.

- Tüm ısıtma ve kullanma suyu tarafı bağlantılarında sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Gaz türünün kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Fonksiyon akışı ve olası arızalar tespit edilecek ve  olası arıza giderilecektir.

- Statik basıncın ve bağlantı basıncının ölçülmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Brülörün sökülmesi ve brülör contasının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Alev gövdesinin kontrolü, gerektiğinde değiştirilmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının kontrolü ve ayarlanması yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Yanma odası / ısıtma yüzeylerinin temizlenmesi ve brülörün montajı yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Kondens suyu tahliyesinin ve sifonun temizlenmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Membranlı genleşme tankının ve sistemin basıncının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Emniyet ventillerinin fonksiyonlarının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Elektrik bağlantılarının kontrolü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Gaz geçen parçalarda sızdırmazlık kontrolü (işletme basıncında) yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- Baca gazı emisyon ölçümü yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.

- ‘‘Bakım gereklidir’’ göstergesinin sorgulanması ve resetlenmesi yapılacaktır ve olası arıza giderilecektir.