## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/02			                                                                      30/ 01 /2017

Konu  : Kamera Sistemi  ve Montaj

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzunda  kullanılmak ve uygulanmak üzere  ekli şartnamede belirtilen teknik özelliklere göre ‘‘Muhtelif Malzeme ve Montaj’’ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 10.02.2017  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTAKİP 15 GÜNDÜR

- FİRMALAR TEKLİFLE BERABER TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜ BELİRTEN KATOLOK VEYA BROŞÜRLERİDE VERECEKTİR

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR kayıt cihazı | 1 adet |  |  |
| 2 | 1.3 MP POE sesli IP kamera | 10 adet |  |  |
| 3 | 2.4 MP POE sesli IP kamera | 10 adet |  |  |
| 4 | Monitör | 1 adet |  |  |
| 5 | Switch | 3 adet |  |  |
| 6 | 4 TB 7/24 güvenlik HDD | 4 adet |  |  |
| 7 | CAT 6 kablo | 1500 mt |  |  |
| 8 | Kabin seti 540*400*370mm | 1 adet |  |  |
| 9 | Kablo kanalı | 350 mt |  |  |
| 10 | Montaj ,devreye alma ,eğitim | 1 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek:12 sayfa teknik şartname

NVR KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Network Kayıt Cihazı, tüm program ayarları ile her türlü kullanımla ilgili fonksiyonun, yardımcı başka ekipmanlar veya yazılımlar olmaksızın cihaz üzerinden de gerçekleştirilebildiği endüstriyel tip ve bu iş için üretilmiş, “Standalone” bir dijital kayıt cihazı olacaktır. Windows tabanlı, PC Bazlı kayıt cihazı tipinde olmayacaktır.

2- Cihazın işletim sistemi emdedded (Gömülü) LINUX desteklemelidir.

3- Cihazın kontrolünü USBve network olmalıdır.

4- Cihaz üzerinden, VGA monitöre ve HDMI’a görüntü çıkışı verirken ilave olarak bir dönüştürücüye ihtiyaç duymamalıdır.

5- Cihaz, besleme ve kayıt işlemlerini cihazın önünde bulunan Led ışıklı gösterge ile belirtir yapıda olmalıdır.

6- Cihaz menüsünden QR kod okutturularak port açmadan uzak izleme yapılmalıdır.

7- Cihaz menüsünde kanal numarası ve HDD sayısını göstermelidir.

8- Cihaz menüsünde alarm giriş ve çıkış sayısını göstermelidir.

9- Cihaz akış tipi 36x[1280x960]+sub[640x360]+4Ref.+9Play olmalıdır.

10- Cihaz akış tipi 25x[1920x1080]+sub[720X576]+4Ref.+4Play olmalıdır.

11- Cihaz akış tipi 16x[2048x1536]+sub[960x576]+4Ref.+4Play olmalıdır.

12- Cihaz akış tipi 16x[2592x1944]+sub[960x576]+4Ref.+1Play olmalıdır.

13- Cihaz 25 Kanal ağ ses girişini desteklemelidir.

14- Protokol ayarları I8, I8S, I9, ONVIF, RTSP, I8S Plag and Play olmalıdır.

15- Cihaz ayarlarında Yerel Kamera Adının yazılacağı alan olmalıdır ve 31 harf ve sayı yazılabilmelidir. Kullanıcı kanal adını gösterip gizleyebilmelidir.

16- Cihaz üzerinde Program, Hareket, Alarm, Hareket-Alarm, Hareket ve Alarm Kayıt programlaması yapılabilmelidir. Tüm kanallar için Ayrı ayrı program kaydı yapılabilmelidir.

17- Cihaz hareket algılayarak kayıt yapabilmelidir, hareket algılamada alan ayarı yapılabilmeli hassasiyet ayarı yapılabilmeli hassasiyet ayarı düşük ve yüksek olarak seçilebilmelidir.

18- Hareketli alarm seçildiğinde Bağlantı ayarlarında Ses Uyarısı, Monitör üzerinde alarm, E-posta Bağlantı, Merkeze Yükle, Tetik alarm çıkışı ve tek tek alarm çıkışları seçilebilmelidir.

19- Tetikleme ile kayıt Tüm kanallar seçilebildiği gibi ayrı ayrı kanallar da seçilebilmelidir.

20- Cihaz görüntü kaybı olduğunda uyarı verebilmelidir ve isteğe bağlı olmalıdır.

21- Cihaz üzerindeki alarm çıkışında gecikme belirlenebilmeli ve 5sn ile 10dk arasında gecikme süresi verilebilmelidir.

22- Cihaz IP çakışması, Hdd arızası, ağ bağlantısı kaybı, Yetkisiz girişlerde sesli uyarı verebilmelidir.

23- Cihaz ön panelinde Power ve Reset düğmesi olmalıdır.

24- Cihaz ön panelinde Power ve Link ışıkları olmalıdır.

25- Cihaz üzerinde Video Tampering i etkinleştirmek için seçenek olması gerekir.

26- Cihazın ekran bölmesi 4, 6, 8, 9, 16, 20, 25, 36 lı olarak ayarlanabilmelidir.

27- Cihaz üzerine eklenecek IP kameraların bulunması manuel ve otomatik olarak yapılabilmelidir. Ve kullanıcı tercih yapabilmelidir.

28- Ekrandaki kanal sırasını değiştirmek için Mouse ile sürükle bırak yapılabilmelidir.

29- Cihazda kanal görüntüsünün fotoğrafı çekilebilmelidir.

30- Yerel Ağ ve Geniş ağdan izlenmek istendiğinde ACTIVEX istemeyen bir yapıya sahip olmalıdır.

31- Her cihazın kendine ait bir seri numarası olmalı ve uzak kullanıcılar DDNS desteği sayesinde bu seri numarası ile internet Explorer ve Choreme, Mozilla Firefox, Safari üzerinden cihaza bağlanabilmelidir.

32- Cihaza Local Network ya da internet üzerinden en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir. Ve kullanıcılara istenilen yetkiler verilebilmelidir.

33- Cihaz, manuel, programlı (haftanın belli günlerinde belli saatlerinde kayıt yapacak şekilde), alarm (cihazın alarm girişlerinden gelen tetik ile beraber) ve hareket anında olacak şekilde farklı kayıt yöntemlerine sahip olmalıdır

34- Cihazın alarm tipi N/O(Normalde Açık)- N/C(Normalde Kapalı) olarak çalışabilmelidir.

35- Cihaz da her kanala ait harekete duyarlı kayıtta hareket algılama alanı ayarlanabilmelidir

36- Cihazın menüsü kolay anlaşılır, grafik tabanlı, hızlı bir yapıya sahip olmalıdır

37- Cihazın grafik ekranlı menüsü kolay kayıttan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gösterir yapıda olmalıdır

38- Cihaz, hafızadaki kayıt izlenirken ileri - geri oynatma, görüntü dondurma, resim resim ilerleme, normal oynatma, hızlı kayıt oynatma desteğine sahip olmalıdır

39- Cihazın, menü işlemleri ve tüm kontrolleri şifre korumalı olmalıdır.

40- Cihazın görüntüsü üzerinde kayıt yapılan Hard diskin ne kadar boş alanı kaldığı ve daha ne kadar sürelik kayıt yapılabileceğini gösterir bir yazılımı olmalıdır

41- Cihaz menüsü üzerinden kaç kişinin bağlı olduğunu gösterebilen bir bölüm olmalıdır

42- Cihazın görüntüsü üzerinde sistemin tarih ve saatini gösterir bir yapısı olmalıdır.

43- Cihaz SONY, PANASONIC, BOSCH, SANYO, HIKVISION, DAHUA, LONGSE, HONEYWELL, ONVIF, I8, I8S I9,kameraları desteklemelidir.

44- Cihaz her bir kameranın gizlilik maskelemesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan gizlilik maskelemesi olmalıdır.

45- Cihaz üzerinde canlı izlemede 5x digital zoom yapılabilmelidir.

46- Cihazın en az 1 HDMI, 1 VGA , 1 E-SATA girişleri olmalıdır.

47- Cihazda yapılan ayarların ve oluşabilecek arızaların kaydını tutabilmek için cihazın günlük (log) kaydı tutabilmesi gerekmektedir.

48- Cihaz üzerinden yedek alma işleminde Dosya türü I8, ve AVI olarak seçilebilmelidir.

49- Cihazda kayıtlar oynatma çizelgesi ve oynatma tablosu olarak iki şekilde izlenebilmelidir.

50- Cihazın en az 1 Mikrofon girişi ve 1 Audio çıkış desteği olmalıdır.

51- Cihazda video algılama kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Sesli uyarıcı ve Ekran ipuçları olmalıdır.

52- Cihazda 4 kanal alarm girişi ve4 kanal alarm çıkışı olmalıdır.

53- Cihazda kayıt izlerken Başlat, Durdur, Geri sar, Hızlı ve Yavaş oynat, Kare Oynat, Anlık, Yedek, Tam ekran, Hacim Yedekleme seçimi özellikleri olmalıdır.

54- Cihazın fast playback özelliği ile anında kayıt izleme desteği olmalıdır.

55- Cihazda en az 1 adet RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M) ağ girişine sahip olmalıdır.

56- Cihazın network özelliği HTTP,TCP/IP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filtre, PPPOE DDNS,FTP protokolleri desteklemelidir.

57- Cihaz 4 SATA bağlantı noktası ve her sata yuvası 4TB deteklemelidir 1 adet E-SATA Çıkışı olmalıdır.

58- Cihazın üzerinde RS232, klavye, PC iletişim ve RS485 PTZ kontrol girişleri olmalıdır.

59- Cihaz üzerinde 1 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0 portu olmalıdır.

60- Cihaza harici USB bağlanabilmeli yedekleme yapılabilmeli, içerisinde videoları oynatabilmeli ve dosyaları görüntüleyebilmelidir.

61- Cihazın yerel yada geniş ağ ortamı üzerinden bağlanacak olan bilgisayarların IP adresleri önceden cihaza tanıtılarak yetkisiz erişimler engellenebilmelidir.

62- Cihaz Harddisk’de belli bir kayıt aralığını üzerine yaz (Overwrite) seçeneği aktif olsa bile saklayabilmelidir.

63- Cihaz kayıt yaparken ve kayıtları izlerken fotoğraf çekme özelliğine sahip olmalıdır.

64- Cihaz bir client (Merkezi izleme yazılımı) program ile veya bir programa ihtiyaç duymadan internet üzerinden izlenebilmelidir

65- Cihaz Mobil telefon ve Tabletlerde bir mobil uygulama ile izlenebilmelidir.

66- Cihaz elektrik kesintilerinden sonra elektriğin gelmesi ile birlikte herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın kayıt tutmaya devam edecektir.

67- Cihazın USB 3G modem (VIN ) desteği olmalı ve Kablosuz internet için USB Dongle desteklemelidir.

68- Cihazın menüsü Türkçe olmalıdır.

69- Güç kaynağı ATX110-220V 300W 50-60Hz olmalıdır.

70- Güç tüketimi 25W olmalıdır HDD Olmadan.

71- Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86~106kpa ortam şartlarında çalışabilmelidir.

72- Cihaz 2U 440mm x 432mm x 90mm, Ambalaj: 539mm x 550mm x 225mm boyutlarında olmalıdır

73- 2 yıl firma garantili olacaktır.

1.3 MP POE SESLİ IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IP kamera Sony 1/2.8” Progressive Scan CMOS 1.3 Megapixel sensöre sahip Bullet tipi olmalıdır.

2. IP kameranın Görüntü sensörü IMX225 Ana işlemcisi HI3518C olmalıdır.

3. Kamera 1.3MP çözünürlükte en az 25 fps video akışı sağlayabilmelidir ve sesli olmalıdır.

4. Kamera gece görüşlü olmalı ve üzerinde 14µ x 30Adet Smart (Kameranın karşısındaki nesnenin hareketini algılayıp ona göre ışık seviyesini azaltıp yükselten ve böylece parlamanın önüne geçen Akıllı) Led olmalıdır.

5. Kameranın Single ve Tri-Stream olarak iki adet akış tipi olmalıdır.

6. Kameranın efektif pixel sayısı en az 1280(H)×960(V) olmalıdır.

7. Kamera üzerinde 2MP Lens olmalı ve 2.8-12 mm varifocaL olmalıdır.

8. Kamerada Power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3af desteği ve ayrıca 12Volt DC Harici Besleme girişi olmalıdır.

9. Kameranın Kendi üzerinde isim yazabileceğimiz OSD text menüsü olmalı ve 31 karekter desteklemelidir.

10.Kamera Single Modda Stream1 de Framerate’ i 5 fps ile 25 fps arasında ayarlanabilmelidir.

11.Kameranın Bit Rate’ i Kullanıcı tarafından ayarlana bilmelidir.

12.Kamera ayarlarında, görüntü kalitesi ayarları sabitlenerek değişken bitrate (VBR) değerlerine ulaşılabilirken, bitrate ayarları sabitlenerek (CBR) değişken görüntü kalitesi ayarlarına ulaşılabilir yapıda olmalıdır.

13.Kameranın I Frame Interval’ ı 1 ile 5 saniye arasında değiştirilebilmelidir.

14.Kameranın OSD Pozisyonu ayarlanabilmelidir.

15.Kamerada Mirror (Aynalama) özelliği olmalıdır.

16.Kameranın tarama sistemi kademeli - progressive olmalıdır.

17.Kameranın bakım özeliği olmalı ve haftanın belirli gününde ve saatinde cihazı yeniden otomatik olarak restart ettirebilmelidir.

18.Cihaz menüsünde LOG ekranı olmalı ve LOG kaydı tutabilmelidir.

19.Kamerada alarm özelliği olmalı ve alarm süresi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilmelidir.

20.Alarm özelliği aktif olduğunda kamera belirlenen bir FTP adresine JPG veya AVI olarak dosya

21.Alarm özelliği aktif olduğunda Cloud (bulut)’ a Dropbox veya Google’ ye JPG resim gönderebilmelidir.

22.Kameranın hareket algılama özelliği olmalıdır istenlen bölgeler kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

23.Kameranı IRCUT Filter Time özelliği 2-10 arası değerlerde değiştirilebilmelidir.

24.Kameranın IRCUT modu LDR Auto, Video Auto, Color ve B/W olarak değiştirilebilmelidir.

25.Kameranın Wide Balance özelliği Auto veya Manuel olarak ayarlanabilmeli Manuel seçildiğinde Kırmızı Yeşil, Mavi tonlarını 0-255 değeri arasında değiştirilebilmelidir.

26.Kamera, arkadan yoğun bir şekilde gelen ışığı dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi ışık kontrastı elde edilmesini sağlayan BLC(Back Light Compensation) Arka Işık Bastırma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik açık ve kapalı olarak seçilebilir yapıda olmalıdır.

27.Kameranın BLC özelliği aktif edildiğinde Black Light değeri Düşük , Orta, Yüksek olarak değiştirilebilmelidir.

28.Kamera düşük ışık koşullarında oluşan parazitli görüntüyü ortadan kaldıran dijital parazit azaltma (DNR) özelliğine sahip olmalı ve bu Both Auto, 2D, 3D olarak seçilebilmelidir.

29.Kameranın elektronik shutter hızı 1/3 ~1/10000 aralığında manuel yada otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır.

30.Cihaz QR kod ile modemden yönlendirme yapmadan cep telefonundan izlenebilmelidir.

31.Kameranın aydınlatma gereksinimi F1.2’de renklide 0.6 lux, siyah/beyazda 0.08 lux yada daha iyi olmalıdır.

32.Sinyal/gürültü oranı 50dB yada daha iyi olmalıdır.

33.Kamera ışık seviyesi yüksek iken renkli, düşük iken Siyah Beyaz görüntü verebilmelidir.

34.Kameranın Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian dil destekleri olmalıdır

35.Kameranın WDR özelliği olmalıdır Kullanıcı Otomatik,Zayıf, Orta, Güçlü, Süper olarak değiştirebilmelidir.

36.Kamerada Video Parola kimlik doğrulaması olmalıdır

37.Kameranın görüntüsü Internet Explorer üzerinden alınabilir yapıda olmalıdır.

38.Kameranın yazılım güncellemesi HTTP veya FTP kullanarak kendi üzerinden yapılabilmelidir.

39.Cihaz herhangi bir kayıt ünitesine ihtiyaç duymadan PC ye kayıt yapabilmeli ve fotoğraf çekebilmelidir.

40.Kamerada kazanç kontrolü otomatik yada manuel seçilebilir olmalıdır.

41.Kamera istenmeyen alanların görünmemesi için en az 3 bölge gizli maskeleme alanı tanımlanabilir özellikte olmalıdır.

42.Kamera H264 formatında video sıkıştırma yapabilmelidir.

43. Kamera Codecleri H264:1280x960,H264:720x576,H264: 352x288 H264:1280x960,H264:720x480,H264: 352x288 - H264:1280x960,H264:640x360,H264: 352x288 - H264:1280x720,H264:720x576,H264: 352x288 - H264:1280x720,H264:720x480,H264: 352x288 - H264:1280x720,H264:640x360,H264: 352x288 - çözünürlükleri desteklemelidir.

44.Kameranın 1 adet mikrofon girişi olmalıdır ve camera arayüzünden 0-100 aralığında control edilebilmelidir..

45.Kamera IPv4, HTTP, TCP / IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNSNetwork protokollerini desteklemelidir.

46.Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlayan, dahili 1 adet 10/100 Base-T (RJ-45) Ethernet giriş-çıkışına sahip olmalıdır.

47.Kamera üzrinde 1 Adet Composit Ses Girişi olmalıdır.

48.Kamerada, standart IP adres yapılandırması IPV4 yapılandırması olmalıdır.

49.Kameranın ONVIF desteği olmalıdır.

50.Kameraya aynı anda en az 10 kullanıcı bağlanabilmelidir.

51.Kamera iPhone, iPad, Android üzerinden izlenebilmelidir.

52.Kamera üzerinde duvara montaj edilebilen ayak olmalıdır.

53.Kameranın çalışma voltajı DC 12V,% 10, ± 500mA olmalıdır.

54.Kamera uluslararası standartları karşıladığını gösterir CE (LVD VE EMC) belgesine sahip olmalı ve Kamerayaait ce test raporlarını sunabilmelidir..

55.Kamera 2 yıl firma garantili sahip olmalıdır.

2.4 MP POE SESLİ IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IP kamera Sony 1/2.8” Progressive Scan CMOS 2.4 Megapixel sensöre sahip Bullet tipi olmalıdır.

2. IP kameranın Görüntü sensörü IMX222 Ana işlemcisi HI3516C olmalıdır.

3. Kamera 1.3MP çözünürlükte en az 25 fps video akışı sağlayabilmelidir ve sesli olmalıdır.

4. Kamera gece görüşlü olmalı ve üzerinde 14µ x 20Adet Smart IR (Kameranın karşısındaki nesnenin hareketini algılayıp ona göre ışık seviyesini azaltıp yükselten ve böylece parlamanın önüne geçen Akıllı) Led olmalıdır.

5. Kameranın Single ve Tri-Stream olarak iki adet akış tipi olmalıdır.

6. Kameranın efektif pixel sayısı en az 1920(H)×1080(V) olmalıdır.

7. Kamera üzerinde 3MP Lens olmalı ve 3,6 mm sabit olmalıdır.

8. Kamerada Power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3af desteği ve ayrıca 12Volt DC Harici Besleme girişi olmalıdır.

9. Kamerada Corridor Pattern Özelliği olmadır.

10.Kameranın Kendi üzerinde isim yazabileceğimiz OSD text menüsü olmalı ve 31 karekter desteklemelidir.

11.Kamera Single Modda Stream1 de Framerate’ i 5 fps ile 25 fps arasında ayarlanabilmelidir. 12.Kameranın Bit Rate’ i Kullanıcı tarafından ayarlana bilmelidir.

13.Kamera ayarlarında, görüntü kalitesi ayarları sabitlenerek değişken bitrate (VBR) değerlerine ulaşılabilirken, bitrate ayarları sabitlenerek (CBR) değişken görüntü kalitesi ayarlarına ulaşılabilir yapıda olmalıdır.

14.Kameranın I Frame Interval’ ı 1 ile 5 saniye arasında değiştirilebilmelidir.

15.Kameranın OSD Pozisyonu ayarlanabilmelidir.

16.Kamerada Mirror (Aynalama) özelliği olmalıdır.

17.Kameranın tarama sistemi kademeli - progressive olmalıdır.

18.Kameranın bakım özeliği olmalı ve haftanın belirli gününde ve saatinde cihazı yeniden otomatik olarak restart ettirebilmelidir.

19.Cihaz menüsünde LOG ekranı olmalı ve LOG kaydı tutabilmelidir.

20.Kamerada alarm özelliği olmalı ve alarm süresi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilmelidir.

21.Alarm özelliği aktif olduğunda kamera belirlenen bir FTP adresine JPG veya AVI olarak dosya gönderebilmelidir.

22.Alarm özelliği aktif olduğunda Cloud (bulut)’ a Dropbox veya Google’ ye JPG resim gönderebilmelidir.

23.Kameranın hareket algılama özelliği olmalıdır istenlen bölgeler kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

24.Kameranı IRCUT Filter Time özelliği 2-10 arası değerlerde değiştirilebilmelidir.

25.Kameranın IRCUT modu LDR Auto, Video Auto, Color ve B/W olarak değiştirilebilmelidir.

26.Kameranın Wide Balance özelliği Auto veya Manuel olarak ayarlanabilmeli Manuel seçildiğinde Kırmızı Yeşil, Mavi tonlarını 0-255 değeri arasında değiştirilebilmelidir.

27.Kamera, arkadan yoğun bir şekilde gelen ışığı dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi ışık kontrastı elde edilmesini sağlayan BLC(Back Light Compensation) Arka Işık Bastırma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik açık ve kapalı olarak seçilebilir yapıda olmalıdır.

28.Kameranın BLC özelliği aktif edildiğinde Black Light değeri Düşük , Orta, Yüksek olarak değiştirilebilmelidir.

29.Kamera düşük ışık koşullarında oluşan parazitli görüntüyü ortadan kaldıran dijital parazit azaltma (DNR) özelliğine sahip olmalı ve bu Both Auto, 2D, 3D olarak seçilebilmelidir.

30.Kameranın elektronik shutter hızı 1/3 ~1/10000 aralığında manuel yada otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır.

31.Cihaz QR kod ile modemden yönlendirme yapmadan cep telefonundan izlenebilmelidir.

32.Kameranın aydınlatma gereksinimi F1.2’de renklide 0.6 lux, siyah/beyazda 0.08 lux yada daha iyi olmalıdır.

33.Sinyal/gürültü oranı 50dB yada daha iyi olmalıdır.

34.Kamera ışık seviyesi yüksek iken renkli, düşük iken Siyah Beyaz görüntü verebilmelidir.

35.Kameranın Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian dil destekleri olmalıdır.

36.Kameranın WDR özelliği olmalıdır Kullanıcı Otomatik,Zayıf, Orta, Güçlü, Süper olarak değiştirebilmelidir.

37.Kamerada Video Parola kimlik doğrulaması olmalıdır

38.Kameranın görüntüsü Internet Explorer üzerinden alınabilir yapıda olmalıdır.

39.Kameranın yazılım güncellemesi HTTP veya FTP kullanarak kendi üzerinden yapılabilmelidir.

40.Cihaz herhangi bir kayıt ünitesine ihtiyaç duymadan PC ye kayıt yapabilmeli ve fotoğraf çekebilmelidir.

41.Kamerada kazanç kontrolü otomatik yada manuel seçilebilir olmalıdır.

42.Kamera istenmeyen alanların görünmemesi için en az 3 bölge gizli maskeleme alanı tanımlanabilir özellikte olmalıdır.

43.Kamera H264 formatında video sıkıştırma yapabilmelidir.

44. Kamera Codecleri H264:1920x1080,H264:720x576,H264: 352x288 H264:1920x1080,H264:720x480,H264: 352x288 - H264:1920x1080,H264:640x360,H264: 352x288 - çözünürlükleri desteklemelidir.

45.Kamera IPv4, HTTP, TCP / IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNSNetwork protokollerini desteklemelidir.

46.Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlayan, dahili 1 adet 10/100 Base-T (RJ-45) Ethernet giriş-çıkışına sahip olmalıdır.

47.Kamera üzerinde 1 Adet Composit Ses Girişi olmalıdır.

48.Kamerada, standart IP adres yapılandırması IPV4 yapılandırması olmalıdır.

49.Kameranın ONVIF desteği olmalıdır.

50.Kameraya aynı anda en az 10 kullanıcı bağlanabilmelidir.

51.Kamera iPhone, iPad, Android üzerinden izlenebilmelidir.

52.Kamera üzerinde duvara montaj edilebilen ayak olmalıdır.

53.Kameranın çalışma voltajı DC 12V,% 10, ± 500mA olmalıdır.

54.Kamera uluslararası standartları karşıladığını gösterir CE (LVD VE EMC) belgesine sahip olmalı ve Kameraya ait ce test raporlarını sunabilmelidir..

55.Kamera 2 yıl firma garantili olacaktır.

MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikler

Arayüz Android

Ekran Özellikleri

Ekran Boyu 40 inch

Ekran Boyu (cm) 102

Görüntü Formatı 16:9

Bağlantı Özellikleri + Portlar

HDMI Bağlantı Sayısı 4

Tuner Var

Güç

Hoparlör Gücü 20 W

Tarayıcı Özellikleri

Tarama Hızı 200 Hz

Sensör

Çözünürlük 1920 x 1080

Monitör Tipi

LED Var

Full HD Var

Bağlantı Özellikleri

3.5 mm mini jack Var

IEC75 Anten Var

Ethernet Var

CI Kart Yuvası Var

Wi-Fi Var

4x HDMI Var

3x USB Var

Wi-Fi Direct Var

USB Var

Component Var

HDMI Var

Scart Var

Diğer

Dahili Uydu Alıcı Var

Kutu İçeriği Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı bașlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broșürü

Enerji Sınıfı A+

Güç Tüketimi 38 W

Kasa

Ağırlık 8,8 kg

Arayüz

Smart Tv Var

SWİTCH TEKNİK ŞARTNAME