## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/02			                                                                                                 14/ 02 /2017

Konu  : Kamera Sistemi  ve Montaj

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzunda  kullanılmak ve uygulanmak üzere  ekli şartnamede belirtilen teknik özelliklere göre ‘‘Muhtelif Malzeme ve Montaj’’ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 20.02.2017  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME/HİZMET TESLİMİNE MÜTAKİP 15 GÜNDÜR

- FİRMALAR TEKLİFLE BERABER TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜ BELİRTEN KATOLOK VEYA BROŞÜRLERİDE VERECEKTİR

- İHALE KENDİNDE KALAN FİRMA İLE KENDİNE BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 3 GÜN İÇERİSİNDE SÖZLEŞME İMZALANACAK OLUP (2 YILLIK) TOPLAM TUTARININ %6 SI KADAR KESİN TEMİNAT YATIRACAKTIR (SÖZLEŞME SONUNDA İADE EDİLECEKTİR)

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı NVR, 8 SATA | 1 adet |  |  |
| 2 | 3MP EXIR Bullet Network Kamera (Gece Görüş) | 10 adet |  |  |
| 3 | 2Mp İç Mekan Dome Network Kamera (Gece Görüş) | 10 adet |  |  |
| 4 | 40” LED EKRAN | 1 adet |  |  |
| 5 | 8 Port+2 SFP (8 Port 53W PoE) Gigabit Switch | 3 adet |  |  |
| 6 | 4 TB 7/24 güvenlik HDD | 4 adet |  |  |
| 7 | CAT 6 kablo | 980 mt |  |  |
| 8 | 7U Duvar Tipi Kabinet | 2 adet |  |  |
| 9 | Kablo kanalı | 100 mt |  |  |
| 10 | Montaj ,devreye alma ,eğitim | 1 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek:9 sayfa teknik şartname

NVR (NETWORK VIDEO RECORDER – AĞ KAYIT CİHAZI) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.	NVR kasası endüstriyel tipte olacak ve rack kabin montaj aparatları cihaz ile beraber verilecektir.

2.	NVR kayıt cihazı herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan web browser (Internet Explorer. Firefox, Crome) üzerinden cihaz kontrol edilebilmelidir.

3.	NVR cihazında her kamera için çözünürlük,  kayıt hızı ve ağ bant genişliği ayarı ayrı ayrı yapılabilmelidir.

4.	NVR kayıt cihazı 5MP çözünürlüğe kadar kayıt yapabilmelidir.

5.	NVR kayıt cihazı en az 32 adet IP kamerayı kayıt edebilmelidir.

6.	NVR kayıt cihazı 3. Parti network kameralarla bağlantı kurabilmelidir.

7.	NVR kayıt cihazı ONVIF protokolünü desteklemelidir.

8.	Cihazın kameralar için kullanılabilir kayıt bant genişliği en az 200 Mbps olmalıdır.

9.	Cihaz üzerinde 1 adet VGA, 1 adet HDMI video monitör çıkışı olmalı bu çıkışlar ayrı ayrı yönetile bilinmelidir.

10.	Cihazın HDMI, VGA monitör çıkışları 1920x1080 çözünürlüğü desteklemelidir.

11.	Ağ video kayıt cihazında kayıtlı olan görüntüler üzerinde herhangi bir müdahaleye karşı Watermark özelliği ile korunmuş olmalıdır.

12.	Kayıt cihazında en az bir adet eSATA portu olmalıdır.

13.	Kayıt cihazı veri kaybını önlemek için yedekli kayıt yapabilmelidir.

14.	Kayıt cihazında programlı resim çekme özelliği olmalıdır.

15.	NVR cihazının her kanal için birbirinden bağımsız tanımlanabilen ve hassasiyeti ayarlanabilen hareket algılama özelliği olmalıdır.

16.	NVR cihazının 16 alarm (sensör) girişi ve 4 alarm (role) çıkışı olmalıdır.

17.	NVR cihazının en az 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 girişi olmalıdır.

18.	NVR kayıt cihazı en az 8 adet SATA portuna sahip olmalı ve her bir port en az 4TB HDD kapasitesini desteklemelidir.

19.	NVR cihazına bağlı olan kameraların belirli bir kayıt kotasında ve istenilen HDD’ye kayıt yapılabilmesini sağlayan kayıt kotası ve HDD grup yönetimi özelliği olmalıdır.

20.	NVR cihazında mutlaka Dual Streaming özelliğini bulunacaktır.

21.	Enerji kesilmesi durumunda enerjinin tekrar gelmesi ile birlikte kayıt cihazı kendiliğinden açılarak, kayıt yapmaya başlayacaktır.

22.	NVR cihazı aynı adca 6 kanalı 1080p çözünürlüğünde veya 12 kanalı 720p çözünürlüğünde veya 16 kanalı 4CIF çözünürlükte izletebilmelidir.

23.	NVR cihazı üzerinde en az iki(2) adet 10/ 100/ 1000 Mbit ethernet portu olmalıdır.

24.	NVR cihazındaki kayıt dosyalarının silinmesini önlemek için kayıt kilitleme özelliği olmalıdır.

25.	NVR cihazı canlı ve kayıt görüntülerini izlerken dijital zoom özelliğini desteklemelidir.

26.	NVR cihazına bağlı olan kameraların her biri için ayrı ayrı düzenlenebilecek mahremiyet maskesi özelliği olmalıdır.

27.	Teklif edilecek network kayıt cihazı, kameralar üzerinde çalışan video analiz yetenekleri ile uyumlu olacaktır. Bu kapsamda, kayıtlı görüntüleri video analiz olaylarına göre aramayı destekleyecektir (Smart Search).

28.	NVR cihazının log’larına uzaktan erişilebilmelidir. Ve dosyalar uzaktan indirilebilmelidir.

29.	NVR cihazı görüntü kaybı özelliğini desteklemelidir.  Görüntü kaybı özelliği programlanabilir olmalıdır.

30.	NVR cihazı üzerinde RS232 ve RS485 seri port bağlantısı bulunmalıdır.

31.	NVR cihazının çift yönlü ses iletişimini destekleyecek donanım ve yazılım desteği olmalıdır.

32.	NVR yapılandırma dosyaları yedeklenebilmeli ve bu dosyalar herhangi bir sorun durumunda tekrar cihaza yüklenebilmelidir.

33.	NVR cihazı TCP/IP, PPPoP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, iSCSI ve NFS protokollerini desteklemelidir.

34.	NVR cihazında belirlenmiş kayıt görüntülerinin daha sonra kolay bulunabilmesi için etiketleme yapabilmelidir. Bu etiketlemeye göre kayıtlar aranabilmelidir.

35.	Sistemdeki  her hangi bir sebepten dolayı kayıt ünitesi  devre dışı kalırsa, devre dışı kalan cihaz üzerinde kaydedilen kameralar “otomatik olarak” network üzerinde bulunan yedek cihaz üzerinde kaydedilmeye devam edilecek herhangi bir kayıt kaybı yaşanmayacağı NVR yedekleme özelliğine sahip olmalıdır.

36.	Kayıt cihazın-10 ile +55 derece sıcaklıkta sorunsuz çalışabilmelidir.

37.	Kayıt cihazı 100-240VAC voltaj değerleri arasında çalışabilmelidir.

GECE GÖRÜŞLÜ IR BULLET TIP IP KAMERA 3MP

1. Kamera, FullHD (3 Megapiksel) 1/2.8” CMOS Görüntü sensörüne sahip, True Day & Night IR Bullet yapıda IP kamera olmalıdır.

2. Kamera, bir encoder aracılığıyla değil kendinden ethernet bağdaştırıcılı, progresif tarama yapabilen bir IP kamera olmalıdır.

3. Kamera, network üzerinden bağlantı kurulabilmesine olanak sağlayan, dahili 1 adet 10/100 Base-T (RJ-45) Ethernet giriş-çıkışına sahip olmalıdır.

4. Kamera, üzerinde bir IP adresi ile gelmeli veya gerekirse kendine otomatik olarak IP atayabilmelidir.

5. Kamera, herhangi bir program veya ara yüze gerek duymadan internet tarayıcılar aracılığıyla kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanıp görüntü alınabilmesi, ayarlarının yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.

6. Kamera, H.264 High/Baseline/Main ve MJPEG formatlarında 1920x1080 piksel çözünürlükte 30fps kayıt hızını desteklemeli, farklı çözünürlük ve formatlar kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

7. Kamera dual streaming özelliği ile eş zamanlı H.264 ve MJPEG formatlarında video aktarım yapabilmelidir.

8. Kameranın görüntü çözünürlüğü H264 olarak 1920x1080 ile CIF değerleri arasında çeşitli çözünürlüklerde ayarlanabilmelidir.

9. Kameranın görüntü çözünürlüğü MJPEG olarak 1920x1080 ile CIF değerleri arasında çeşitli çözünürlüklerde ayarlanabilmelidir.

10. Kamera, gün ışığında renkli görüntü alabilmesi için minimum 0,05 lux, gece görüntü alabilmesi için minimum 0,001 lux ve IR ledler açık iken 0 lux ışık geçirgenliği değerini desteklemelidir.

11. Kamera, ışık koşullarının düşük olduğu durumlarda daha iyi bir görüntü alınabilmesi için Mekanik IR Cut Filtre özellikli True Day/Night olmalı ve bu özellik Otomatik/açık/kapalı/zaman ayarlı olarak ayarlanabilmelidir.

12. Kamera, gündüz görüntüleri renkli, gece görüntüleri de siyah beyaz olarak sorunsuz bir şekilde izlemeye imkân verecek yapıda yüksek performanslı IR ledler ile minimum 30 metre gece görüş mesafesine sahip kızıl ötesi LED’lere sahip olmalıdır.

13. Kamera üzerinde bulunan IR led’lerin devreye girmesini sağlayan ışık seviyesi algılayan sensor ile otomatik çalışması sağlamalıdır.

14. Kamera, mega piksel çözünürlüğü destekleyen entegre 4 mm lense sahip olmalıdır.

15. Kameranın dijital zoom özelliği bulunmalı ve dijital zoom yakınlaştırmayı desteklemelidir.

16. Kamera, görüntülemede açık/kapalı ve seviyesi ayarlanabilen, ışık dengesizliğinin bulunduğu, ışığın az veya fazla, gölge ve güçlü arka ışık olduğu durumlarda ortalama ışık dengesi ile en iyi görüntüyü alabilmesini sağlayan Gelişmiş WDR özelliğine sahip olmalıdır.

17. Kameranın Beyaz Denge ayarı (AWB) bulunmalı ve en az 7 farklı seviye modunu destekler yapıda olmalıdır.

18. Kamera düşük ışık koşullarında oluşan parazitli görüntüyü ortadan kaldıran dijital parazit azaltma (3D DNR) özelliğine sahip olmalıdır.

19. Kamera, arkadan yoğun bir şekilde gelen ışığı dengelemeye yarayan ve bu sayede daha iyi ışık kontrastı elde edilmesini sağlayan BLC(Back Light Compensation/Arka Işık Bastırma) özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik açık ve kapalı olarak seçilebilir yapıda olmalıdır.

20. Kamera görüntülemede nesnelerin kenarlarının daha net algılanmasını sağlayan keskinlik ayarı özelliğine sahip olmalıdır.

21. Kameranın Parlaklık ayarı Manuel değerler arasında seçilebilir yapıda olmalıdır.

22. Kameranın Kontrast oranı Manuel değerler arasında seçilebilir yapıda olmalıdır.

23. Kameranın Saturasyon oranı Manuel değerler arasında seçilebilir yapıda olmalıdır.

24. Kameranın farklı ışık ortamlarına göre ayarlanabilir renk tonu olmalı ve minimum 3 farklı ortam seçilebilmelidir.

25. Kamera düşük ışık koşullarında ortamda oluşacak gürültüyü azaltmak için Noise Reduction özelliği bulunmalı ve açık/kapalı olarak seçilebilmelidir.

26. Kamera, hareketli nesnelerin görüntülenmesinde performansı artıracak gelişmiş bir AES(Auto Electronic Shutter) fonksiyonuna sahip olmalıdır.

27. Kamera görüntüleme alanı içerisinde istenilen bölge seçilerek netlik ayarının değiştirilerek istenilen bölgeye istenen görüntü kalitesinin atanmasını sağlayan ROI özelliği bulunmalıdır.

28. Kamerada bulunan IR Ledler Smart IR teknolojisine sahip olmalı, bu sayede gece modunda kamera önüne yaklaşan kişinin Smart IR Led teknolojisi ile yüzü net olarak görüntülenebilmelidir.

29. Kameradan gelen canlı görüntülerin üzerine, zaman ve tarih bilgileri ile kullanıcı tarafından kameraya verilen özel harf veya rakam içeren bilgiler eklenebilmelidir.

30. Kameraya en az 5 farklı kullanıcı tanımlanabilmeli, tanımlanan kullanıcıya 3 farklı yetki seviyesi verilebilmelidir.

31. Kameranın frame hızı ve bant genişliği kontrol edilebilmelidir.

32. Kameranın network iletişim band genişliği 32Kbps ile 10Mbps arası ayarlanabilmelidir.

33. Kamerada istenilen ip adreslerinin engellenmesine veya istenilen ip adreslerine izin verilmesine olanak tanıyan IP Adres Filtreleme özelliği bulunmalı, güvenlik amacıyla ile SSLv3 HTTPS desteği sağlanmalıdır.

34. Kamera, bölümlenmiş seçilebilir alanlar üzerinden, hassasiyet seviyesi ve eşik değeri ayarlanabilir hareket algılama özelliğine sahip olmalıdır. Hareket algılama özelliği birbirinden bağımsız minimum 3 ayrı bölgede etkinleştirilebilir olmalıdır.

35. Kamera istenmeyen alanların görünmemesi için kapatılacak alanın rengine uygun renk seçenekli en az 5 bölge gizli maskeleme alanı tanımlanabilir özellikte olmalıdır.

36. Kamera, web ara yüzü bağlantısı ile snapshot (anlık resim) JPEG veya BMP formatında resim alabilme özelliğine sahip olmalıdır.

37. Kamera, e-posta ile olay algılandığında resim gönderebilir yapıda olmalıdır.

38. Kamera, FTP sunucusuna olay anında resim gönderebilir yapıda olmalıdır.

39. Kameranın hareket algılama, sabotaj algılama, alarm girişinin tetiklenmesi veya periyodik olarak alarm bildirimi yapmalıdır.

40. Kamera, IPv4 / IPv6, DHCP, ARP, NTP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, RTP, DynDNS, RTSP, IGMP, UPnP, RTCP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, PPPOE, ICMP, 3GPP/ISMA RTSP haberleşme protokollerini desteklemelidir.

41. Kamerada, standart IP adres yapılandırması IPV4 ve gelecek nesil IP adres yapılandırması IPV6 desteği hazır olmalıdır.

42. Kameranın yazılım güncellemesi HTTP kullanarak kendi üzerinden yapılabilmelidir.

43. Kameranın görüntüsü Internet Explorer 7 veya üzeri, Firefox, Chrome, Safari gibi web tarayıcıları üzerinden alınabilir yapıda olmalıdır.

44. Kamera IOS/Android Uygulama yazılımlarını destekleyecektir.

45. Cihaz Windows 2000, 2003, XP, VİSTA, Windows7, Windows8 veya MacOS işletim sistemleriyle çalışır yapıda olmalıdır.

46. Cihazın, IP kamera yazılımları tarafından kullanılabilmesi için UPnP kurulumu kolay ve hızlı olmalıdır.

47. Kamera beraberinde IP adresi farketmeksizin aynı marka cihazların IP adreslerinin otomatik olarak bulunmasını sağlayan IP Tarama programı ile birlikte verilmelidir.

48. Kamera, ONViF standardını desteklemeli, Marka olarak ONViF üyesi üretici listesinde bulunmalıdır.

49. Kamera ile beraber gelen yazılım ücretsiz olup, minimum 64 kanal desteklemeli ve görüntüler canlı izlenebilmeli, kayıt edilebilmeli, istenen eski kayıtlara erişim sağlanabilmeli, istenen eski kayıtlar izlenebilmeli ve yedek alınabilmelidir.

50. Kamera dış ortamlarda kullanılacağı için en az IP 66 sınıfı weatherproof dış ortam koruma standartlarını desteklemelidir.

51. Cihazın çoklu dil kullanıcı arayüzünü destekler yapısı olmalıdır.

52. Kamera işletim sıcaklığı -40 derece ile +60 derece arasında çalışabilecek yapıda olmalıdır.

53. Kamera üreticisi tarafından kameranın farklı uygulamalar için geliştirilmesini sağlayan SDK uygulaması sağlanmalıdır.

54. Kamera, DC 12V 1.5A besleme ile çalışabilmelidir.

55. Kameranın güç tüketimi 13 W’dan fazla olmamalıdır.

56. Kamerada, IEEE 802.3af/at standardında PoE desteği olmalıdır.

57. Kamera, dijital ünite limitlerine göre test edildiği ve zararlı sinyallere karşı koruma devrelerine sahip olduğu belirten FCC belgesine sahip olmalıdır.

58. Kamera CE deklarasyon sertifikasyonuna sahip olmalı idare gerekli görürse ilgili ürüne ait test raporlarını isteyebilmektedir.

59. Kamera üretiminde insan sağlığını tehdit eden kimyasal maddeleri barındırmadığını gösterir RoHS ibaresine sahip olmalıdır.

60. Kamera 2 yıl üretici ya da ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.

GECE GÖRÜŞLÜ (IR) DOME TIP IP KAMERA (2Mp)

1.	Kamera dome tipi, Infrared (IR) megapiksel IP kamera olacaktır.

2.	Kamera ½.8” Progressive tarama CMOS sensöre sahip olmalıdır.

3.	Kameranın Video sıkıştırması H.264/MJPEG olmalıdır.

4.	Kamera ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI haberleşme protokollerine uygun olmalıdır.

5.	Kameranın en yüksek çözünürlüğü 1920x1080 olmalıdır.

6.	Kamera, 1920x1080, 1280x960 ve 1280x720 çözünürlükte 25 fps görüntü aktarımı yapabilmelidir.

7.	Kameranın Dual streaming desteği bulunmalıdır.

8.	Kameranın ışık hassasiyeti renklide en az 0.01 lüx @F1.2 olmalıdır. Siyah beyazda IR hassasiyeti 0 lux olmalıdır

9.	Kamera dahili 2.8 mm @ F2.0 sabit lense sahip olmalıdır.

10.	Kameranın elektronik auto exposure değeri 1/3 ile 1/100.000 aralığında olmalıdır.

11.	Kamerada hareket algılama sabotaj alarmı, ağ bağlantısının kesilmesi ip adresi çakışması depolama cıhazının dolması ve depolama cihazı hatalarında alarm tetiklemesi yapabilmelidir.

12.	Kamera motorlu IR kesme filtresine sahip olmalıdır.

13.	İp kamera NAS cihazlarına kayıt özelliği olmalıdır.

14.	İp ır dome kamerada 1 adet alarm girişi ve 1 adet alarm çıkışı olmalıdır.

15.	İp kameranın 1 adet ses girişi ve 1 adet ses çıkışı olmalıdır.

16.	İp kamera G.711/G726/MP2L2 ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

17.	İp kameranın ilgili bölge ( ROI) özelliği olmalıdır. Bu özellik sayesinde istenilen bölgeler seçilerek yüksek kalite ve çözünürlükte kayıt edilirken seçili bölgelerin dışında kalan bölgeler düşük kalite ve çözünürlükte kayıt edilebilecektir. Bu da kameranın kullandığı bant genişliğini düşürerek bant genişliğinden ve kayıt alanından tasarruf etmeyi sağlamalıdır.

18.	Kameranın daha kaliteli ve net görüntü almasını sağlayacak 3D DNR ( Üç boyutlu gürültü azaltma) , BLC ( Arka ışık dengeleme) ve DWDR ( dijital geniş dinamik aralık) gibi yardımcı özellikleri olmalıdır.

19.	IP kamerada Sanal hat ihlali, sanal alan ihlali ve  hareket algılama video analizlerini desteklemelidir.

20.	Kameranın dahili Infrared (IR) aydınlatma mesafesi 30 metreden az olmamalıdır. İnfraredler bütünleşik yapıda olmalıdır.

21.	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS ,UPnP, IGMP, 802.1X, Qos, IPv6, FTP, Bonjour network protokollerini desteklemelidir.

22.	Kamera üzerinde lokal kayıt için SD/SDHC/SDXC slotu olmalı ve en az 64GB destekler yapıda olmalıdır.

23.	Kameraya kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanmalı, IP adres filtreleme, HTTPS şifreleme ile ilave güvenlik özellikleri olmalıdır. Kameralar watermark olmalıdır.

24.	Kamera IPv4 ve IPv6(opsiyonel) Ethernet/IP protokollerini desteklemelidir.

25.	Kamerada reset butonu olmalıdır.

26.	Kamerada aynalama özelliği olmalıdır.

27.	Kamera çalışma gerilimi 12 V DC olmalıdır.

28.	Kameranın Power over (POE802.3af) Ethernet desteği olmalıdır.

29.	Kamera güç tüketimi 5 watt’ı geçmemelidir.

30.	Kamera herhangi bir ilave ısıtıcı veya soğutucu üniteye gerek kalmadan -30 derece  ile +60 derece sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

31.	Kamera koruma sınıfı en az IP66 yapıda olmalıdır.

Kamera IK10 darbeye dayanıklılık standardını desteklemelidir.

8 PORT POE KENAR SWİTCH

1. Cihaz üzerinde en az 8 adet 10/100/1000Base-T port ve 2 SFP port paylaşımlı olarak kullanılabilecektir. SFP yuvalara 1000Base-LX, 1000Base-SX SFP modüller takılabilmelidir.

2. Cihazın tüm portlarında Auto-MDI/MDI-X desteği olmalıdır. Ayrıca her port CSMA/CD protokolünü desteklemelidir.

3. Cihazın PoE çıkışı 48VDC, 15.4W, 350mA (Pin1,2,3,6) olmalıdır.

4. Cihazın PoE bütçesi 123.2 Watt olmalıdır.

5. Cihazın PoE özelliği IEEE 802.3af olmalıdır ve her porta 15.4watt güç vermelidir.

6.Cihazın PoE güç beslemesi, öncelikli olarak açma/kapama konfigürasyon desteği vermelidir. 7. Cihazın PoE güç yönetimi ile güç sınırlaması yapılabilmelidir.

8. Cihaza takılan PoE cihazları otomatik olarak algılamalıdır.

9. Cihazın LED göstergesi PoE durum görüntüleme yapabilmelidir.

10. Cihazın switch yapısı Store-and-Forward olmalıdır.

11. Cihazın anahtar kapasitesi minimum 16Gbps ve Mac adres tablosu büyüklüğü en az 8K olmalıdır. Cihazın Mac adres tablosu otomatik öğrenme özelliğine sahip olmalıdır.

12. Cihazın Share Data Buffer’ı 176K byte dahili chip buffer olmalıdır.

13. Cihazın data iletim hızı en az 11.9Mpps/non-blocking olmaldır.

14. Cihazın Jumbo frame hızı 9K bytes olmalıdır.

15. Cihazda back pressure ile paket kayıplarını önleyen Half Duplex ve IEEE 802.3x PAUSE frame akış kontrolüne Full Duplex olarak sahip olmalıdır.

16. Cihaz port tabanlı ve 802.1Q VLAN fonksiyonuna sahip olmaldır ve en az 64 VLAN grup desteklemelidir.

17. Cihazın 802.1w Rapid-Spanning Tree protokol desteği olmalıdır.

18. Cihaz statik modda Link Aggregation desteği ve 4 Trunk grup ile LACP 802.3ad desteği ve her trunk en fazla 8 port olmalıdır.

19. Cihaz görüntü ve ses iletiminde kullanılacak olan multicast yönlendirme ve anahtarlama işlemlerini yapabilmelidir. Bu amaçla, IGMP Snooping v1, v2 desteği olmalıdır ve 64 Multicast grup yapabilmelidir.

20. Cihazın IGMP Query Mode desteği multimedya uygulamaları desteklemelidir.

21. Cihaz her port için en az 4 Quality of Service özelliği olmalıdır.

22. Cihazın Trafik sınıflandırma ataması 802.1p tag tabanlı veya DSCP field olmalıdır.

23. Cihaz, Multicast ve Broadcast Storm Kontrol ve Flooding Control desteklemelidir.

24. Cihaz bant genişliği kontrolü için Ingress Rate Sınırlandırma ve Egress Shaping özelliğinde olmalıdır.

25. Cihazın port konfigürasyonu ile Part açma/kapama, Flow Kontrol açma/kapama ve her port için bant genişliği yapabilme özelliği olmaldır.

26. Cihazın yönetimi, Web Browser, SNMPv1,v2c ve SNMP Trap üzerinden yapılmalıdır.

27. Cihazın SNMP MIB fonksiyonu, RFC-1213 MIB-2, RFC-1573-Interface MIB, RFC-2819 RMON MIB Group 1 özelliklerini desteklemelidir.

28. Cihazın çalışma sıcaklığı 0°C ~ 50°C arasında olmalıdır.

29. Cihaz FCC Part 15 Class A, CE uyumlu olmalıdır. 30.

Teklif edilecek anahtara ilişkin yetkili satıcı belgesi yetkili distribütör tarafından onaylı bir şekilde sunulmalıdır.

31. Yetkili distribütör firma, üretici firma ile olan ticari ilişkisini üretimin yapıldığı ülkenin Türkiye konsolosluğundan onaylı bir belge ile ibraz etmelidir.

7U DUVAR TİPİ KABİNET

1.	Kabin duvar tipi olacaktır.

2.	Kabin boyutları 530x348x400MM ebatlarında olacaktır.

40” 102 EKRAN LED TV

Ürün TipiLED TV

Ekran Tipi (Panel)LED

Ekran Boyutu (cm/inç)32"-40"

Ekran Boyutu (inç/cm)40 inç / 102 cm

Görüntü Teknolojileri

ÇözünürlükFull HD (1920 x 1080)

Dinamik Kontrast OranıUltra Dinamik Kontrast

Desteklenen Video Formatımpg, mpeg, vob, mkv, mp4, flv, 3gp, avi, asf, wmv

Pixellence TeknolojisiVar

Super Motion RateSMR 200 Hz

Tasarım Özellikleri

Çerçeve İnceliği (mm)13,5 mm

Renk / MateryalSiyah

Panel İnceliği (mm)79 mm

Ses Özellikleri

Ses Çıkış Gücü2x6W

Ses KalitesiGerman + Nicam Stereo

Bağlantılar

RF Girişi (Karasal/Kablo)Var

HDMI Girişi Sayısı2

Scart Girişi Sayısı1

Kompozit Girişi (AV)Var

Dijital Ses ÇıkışıVar

RF Girişi (Uydu)Var

USB Girişi Sayısı1

PC Girişi (VGA)Var

Kulaklık ÇıkışıVar

Tuner

Dahili Uydu Alıcı ÖzelliğiHD

Analog TunerVar

CI+Var

Teletext (1000 sayfa)Var

Dijital TunerVar

Kanal Listesi USB KlonlamaVar

Otomatik Kanal Arama (PLL)Var

Kişiselleştirilebilir Menü SeçenekleriVar

Enerji Verimliliği / Tüketim Bilgileri

Enerji SınıfıClass A

Stand-By Güç Tüketimi0,5W

Güç Tasarrufu ModuVar

Ortalama Güç Tüketimi63W

Yıllık Güç Tüketimi (AB Standartları)91kWh

Voltaj Aralığı220V-240V AC 50Hz

Fiziksel Özellikler

Ürün Boyutları- Standlı (cm)-(YxGxD)588x923x220 mm

Ambalaj Boyutu (cm) (YxGxD)718x1195x178 mm

Ağırlık (Standsız)9,9 kg

Ürün Boyutları-Standsız (cm)-(YxGxD)544x923x79 mm

Ağırlık (Standlı)12,5 kg

Ek Özellikler

Program HafızasıVar

Otomatik Kanal Arama (PLL)Var

Bir Önceki Programa Tek Tuşla GeçebilmeVar

Yayın Bittiğinde Otomatik KapanmaVar

Çocuk KilidiVar

Otomatik Kayıt ve Program Arama (APS)Var

Zaman Ayarlı Kapanma (Sleep Timer)Var

OSD (Komutları Ekranda Görerek Verme)Var

Aksesuarlar

Uzaktan KumandaVar

Ücretsiz Duvara Monte AparatıVar

İngilizce Kullanım KılavuzuVar

Arapça E-ManualVar

Uzaktan Kumanda İçin PilVar

Türkçe Kullanım KılavuzuVar

E-ManualVar

Diğer Bilgiler

Genel Garanti 3 yıl

MONTAJ VE DEVREYE ALMA ve DİĞER HUSUSLAR;

1.	Uygulayıcı sistemin standartlara ve işin tekniğine uygun olarak yeterli sayıda yetkin mühendis ve teknisyenini sahada bulundurarak süpervizyon ve montaj hizmetlerini yürütecektir. Sistemin çalışması için gerekli tüm montaj ve devreye alma işleri firma tarafından yapılacaktır. Ürünlerin montajı eksiksiz ve tüm bileşenleri için geçekleştirilecektir.

2.	İhaleye teklif verecek firmalar Tesis Noktaları ve malzeme listeleri doğrultusunda, montaj mahallini tanımak, satın alınacak malzemelerin montaj yerlerini tespit etmek kablolama güzergâhlarını belirlemek amacı ile sahada bir ön çalışma yapabilecektir. Firmaların vermiş oldukları teklifin yerleri görerek bilerek ve isteyerek verdikleri kabul edilecektir. Firmaların yapacağı hatalı keşiften dolayı idare sorumlu tutulamaz.

3.	İdare,  gerçekleştirme aşamasında ve garanti süresince kameraların, %10’nunun yerinin değiştirilmesini Firmadan talep edebilir. Firma bu değişimi ve değişiklik sonucu teknik gereklilikleri her hangi bir ücret talep etmeden karşılamaya devam edecektir. Bu değişim Firmanın herhangi bir sorumluluğunun anlamını değiştirmesine veya sorumluluktan kurtulmasına neden olamaz.

4.	Montaj ve kurulum işlemleri için ödenmesi gereken her türlü vergi, sigorta giderleri, ödeme, harç, nakil, talep, işgaliye, işçi, işçilik, kurulum aşamasında gerekli olacak her türlü cihaz ve malzeme, hizmet ve kurulum bedeli firma tarafından karşılanacaktır.

5.	Montaj, kurulum ve gerçekleştirme esnasında meydana gelen her türlü hasar firmanın sorumluluğu içindedir. Oluşan hasarlar ve zararlar firma tarafından tazmin edilecek, giderilecek ve gerekli olan inşaat, onarım ve boyama işlemleri firma tarafından gerçekleştirilecektir. Müdahale öncesi ve sonrası arasında belirgin bir estetik kaybı var ise İdare ilgili farklılık ortadan kalkana, ortam estetik açıdan montaj öncesi duruma gelene kadar gerekli düzenlemelerin yapılmasını firmadan isteyecektir.

6.	Yüklenici firma bu sistemlerin montajı ve devreye alınmasını sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç  10 (on) gün içerisinde gerçekleştirmelidir. (hafta sonu,resmi tatiller dahil)

7.	Sistem en az 30 (otuz) günlük kayıt tutmalıdır. Kayıtlar otomatik olarak en eski kayıdı silerek yeni kayıdı üstüne yazmalıdır.

GARANTİ;

Bu şartnamede anılan tüm yazılım ve donanımlar 2 (iki) yıl boyunca bütün arızaları garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresince bakım ve onarımın Firma tarafından ya da yetkilendireceği firma tarafından sağlanacaktır. Sistemin 7 gün 24 saat kesintisiz çalışması amaçlanmaktadır.

# Text boxes

SAHA

HAVUZ

DIŞ

HAVUZ

HAVUZ

İÇ