## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/					                                                    02 / 10 /2017

Konu  : Köfte Şekillendirme Makinası ve Kalıpları

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Merkez Öğrenci Yemekhanesinde kullanılmak üzere “Köfte Şekillendirme Makinası ve Kalıpları” alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 05.10.2017 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir ATICI

Satınalma Şube Müdürü

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Köfte şekillendirme makinası | 1 Adet |  |  |
| 2 | Adana kebap kalıbı | 1 Adet |  |  |
| 3 | İzmir köfte kalıbı 5 cm’ lik | 1 Adet |  |  |
| 4 | Kasap köfte kalıbı | 1 Adet |  |  |
| 5 | Terbiyeli köfte kalıbı | 1 Adet |  |  |
| 6 | Köfte kesme teli, kolu ve silme aparatı | 2 Takım |  |  |
| 7 | Köfte kesme teli | 20 Metre |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 1 Sayfa Teknik Şartname

KÖFTE ŞEKİLLENDİRME MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Makina paslanmaz çelik ve alüminyum ETAL 171 erezyona dayanıklı

malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.

2. Makina redüktörden hareketli olup 0,75 kw 1 hp 380 volt 50 hz trifaze

motorlu olup, 220 volt elektrik ile çalışmalıdır.

3. Makina dakikada 20 ile 50 devir arasında çalışmalıdır.

4. Makina' da sıyırıcı tel sistemine hava sağlayan ve makina alt standı

içerisinde sessiz çalışan kompresör sistemi mevcut olmalıdır.

5. Makina’ nın ürün kesme (sıyırıcı) teli pnömatik havalı sistem ile otomatik

olarak çalışmalıdır.

6. Makina üzerinde paslanmaz kumanda paneli bulunmalıdır.

7. Paslanmaz kumanda paneli üzerinde ürünün tek tek sayılmasını sağlayan

sayıcı cihaz, acil stop butonu, hız ayar düğmesi ,açma-kapama şalteri

bulunmalıdır.

8. Makina üzerinde ana şalter bulunmalıdır.

9. Ürün takviye üst hazne kapağı 304 kalite krom nikel paslanmaz sacdan imal

edilmiş olmalıdır.

10.Ürün takviye üst haznesi içerisinde paslanmaz taşıyıcı (karıştırıcı) palet

bulunmalıdır.

11.Ürün takviye üst haznesi içerisindeki taşıyıcı (karıştırıcı) palet somunu

polietilen malzeme olmalıdır.

12.Makine üst haznesinde güvenlik için hazne kapağının açıldığında otomatik

olarak makinanın durmasını , kapatıldığında ise tekrar çalışmasını sağlayan

sensör bulunmalıdır.

13.Makine ’da 1 adet (180±10) x (1800±10) mm ölçülerinde konveyör bant

bulunmalıdır.

14.Makina' da 1 adet paslanmaz konveyör bant sacı bulunmalıdır.

15.Makina’ nın alt standı ( şase ) 304 kalite paslanmaz malzemeden imal edilmiş

olmalıdır.

16.Kompresör sisteminin mevcut olduğu alt stand da ( şase ) 2 taraftan da

açılabilen kapak bulunmalıdır.

17.Makina’ nın alt şasesinde 2 adet sabit, 2 adet döner tekerlek bulunmalıdır.

18.Parçaların sökülüp takılabilir olma özelliği sayesinde makina temizliği son

derece kolay olmalıdır.

19.Makina’ nın köfte aparat ön kapağı polietilen malzemeden imal edilmiş

olmalıdır.

20.Hazne kapasitesi en az 20 kg olmalıdır.

21.Cihaz imalat hatalarına karşı 2(iki) yıl garantili olmalıdır. Cihaza 10(on) yıllık

malzeme garantisi verilmelidir.

22.Kayseri’de yetkili servisi olmalıdır ve servis belgesi ihale dosyasına

eklenmelidir.

23.TS, CE, TSE, TSEK belgelerinden herhangi birinin fotokopisini noter tasdikli

onaylı olarak veya aslı idarece görülmüştür ibareli olarak ihale dosyasında

bulundurmalıdır.

24.Makine garanti belgesi ile teslim edilmeli; kullanma talimatı makinenin

üzerinde yazılı olmalıdır.

25.Makinenin özelliklerini belirtir belgenin ihale dosyasına konulmalıdır.

26. Cihazın teslim süresi ihalenin karar tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür.