## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/02			                                                                04 / 10 /2017

Konu  : Hava Perdesi Alımı ( Yaklaşık Maliyet )

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı Kızılay Konukevi’nde kullanılmak üzere “Hava Perdesi Alımı” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 10.10.2017 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir ATICI

Satınalma Şube Müdürü

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isıtıcılı Hava Perdesi | 1 Adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 1 Sayfa teknik şartnamesi

ISITICILI HAVA PERDESİ VE ÖZELLİKLERİ

- 100mm Çapraz Esintili Plastik Fan Saç Gövde Tüp Rezistanslı

- Üfleme Yüksekliği- 250 cm

- Kapı Genişliği- 100 cm

- Kullanım Şekli- Yatay

- Standart Kablolu Kumanda

- Standart Uzaktan Kumanda

- Teknik Özellikler

- Takılabilir Yükseklik 250 cm

- Takılabilir Genişlik 100 cm

- Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi 9 kW

- Hava Giriş - Çıkış Sıcaklığı (ΔT) 20* - 26** °C

- Hava Çıkış Hızı 9.0/7.0 m/s

- Hava Debisi 1150/900 m³/h

- Motor Gücü 85 W

- Motor Hızı 1310/1000 rpm

- Güç Kaynağı 380-420/3/50 V/Ph/Hz

- Çalışma Akımı 13.5 A

- Ses Seviyesi (1m'de) 54/43 dB(A)

- Fan Çapı 100 mm

- Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.

- Yüksek fan devrinde.

- Düşük fan devrinde.

- 2,5 m yüksekliğe kadar takılabilme

- Çapraz esintili 100 mm fan

- Automod kontrolü ile dış hava sensörüne göre ısıtıcı ve fan ayarı

- BMS Uyumlu

- Kablolu kumanda ve uzaktan kumandası ile birlikte

- Kapı switchi ile çalışabilme özelliği

- 9 m/sn hava çıkış hızı

- Tüp rezistans ile daha verimli ve uzun ömür