## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/02			                                                                10 / 10 /2017

Konu  : Hava Perdesi Alımı

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Sosyal İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı Kızılay Konukevi’nde kullanılmak ve uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Hava Perdesi Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzeme / hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 13.10.2017 tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

- TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.

- 4734 SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isıtıcılı Hava Perdesi ve Montajı | 1 Adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 1 Sayfa teknik şartnamesi

ISITICILI HAVA PERDESİ VE ÖZELLİKLERİ

- 100mm Çapraz Esintili Plastik Fan Saç Gövde Tüp Rezistanslı

- Üfleme Yüksekliği- 250 cm

- Kapı Genişliği- 100 cm

- Kullanım Şekli- Yatay

- Standart Kablolu Kumanda

- Standart Uzaktan Kumanda

- Teknik Özellikler

- Takılabilir Yükseklik 250 cm

- Takılabilir Genişlik 100 cm

- Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi 9 kW

- Hava Giriş - Çıkış Sıcaklığı (ΔT) 20* - 26** °C

- Hava Çıkış Hızı 9.0/7.0 m/s

- Hava Debisi 1150/900 m³/h

- Motor Gücü 85 W

- Motor Hızı 1310/1000 rpm

- Güç Kaynağı 380-420/3/50 V/Ph/Hz

- Çalışma Akımı 13.5 A

- Ses Seviyesi (1m'de) 54/43 dB(A)

- Fan Çapı 100 mm

- Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.

- Yüksek fan devrinde.

- Düşük fan devrinde.

- 2,5 m yüksekliğe kadar takılabilme

- Çapraz esintili 100 mm fan

- Automod kontrolü ile dış hava sensörüne göre ısıtıcı ve fan ayarı

- BMS Uyumlu

- Kablolu kumanda ve uzaktan kumandası ile birlikte

- Kapı switchi ile çalışabilme özelliği

- 9 m/sn hava çıkış hızı

- Tüp rezistans ile daha verimli ve uzun ömür