## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-02                                                                                                     18.10.2017

## Konu  : Fotoselli Kapı Yapım İşi (yaklaşık maliyet)

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Çocuk Eğitim Merkezi 2’ de kullanılmak ve uygulanmak üzere “Fotoselli Kapı Yapım İşi” nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 25.10.2017 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotoselli kapı yapım işi | 1 Adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 2 sayfa teknik şartname

FOTOSELLİ KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Fotoselli kapı elektronik control ünitesi ve kapı hareketleri software yazılım sistemi ile desteklenerek çalışabilir olmalıdır.

- Fotoselli kapı mekanizması gürültüsüz ve sarsıntısız çalışacak şekilde tasarlanarak imal edilmiş olmalıdır.

- İlk kurulum aşamasında verilen parametreler doğrultusunda sistem encoder ile hafızaya almalı ve değiştirilen parametreleri de hafızasına ekleyerek optimum çalışmayı sağlamalıdır. ( Açılma, Kapanma, Yavaşlama, Limit Switch, vs.. ayarları gibi )

- Mekanik kapı konum seçme sellektörü olmalıdır.

- Kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği şekilde, tasarlanmış kapı kontrol sellektörü vasıtası ile aşağıda belirtilen özellikler rahatlıkla seçilebilmelidir.

- İç ve dış radarın aktif hale getirilmesi (kapıda çift taraflı trafik akışı)

- İç veya dış radarın iptal edilmesi (kapıda tek taraflı trafik akışı)

- Radarların tamamen iptal edilmesi (kapıda trafik akışına izin olmaması)

- Kapının tamamen açık bırakılabilmesi

- Kapının gece kilitlenebilmesi

- Fotoselli kapı mekanizması control ünitesinde panic alarm bağlantı girişi olmalıdır.

- Panik alarm bağlantısı yapıldığı takdirde, alarm verilir verilmez kapı açılmalı ve açık kalmalıdır.

- Ayrıca sellektör üzerinden kapının tamamen açık kalması fonksiyonu da devreye sokulabilir olmalıdır.

- Fotoselli kapının mekanizma özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

MEKANİZMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Güç Aktarımı : 		90 Waat

Max. Kapı Ağırlığı : 		100 kg / 1 Kanat – 70 Kg / 2 kanat

Açılma Hızı : 			Ayarlanabilir hız olup, 0.70 mt / sn. Her kanat için

Kapanma Hızı : 		Ayarlanabilir hız olup, 0.50 mt / sn. Her kanat için

Yavaşlama Hızı : 		Max. hız’dan 0 hıza kadar ayarlanabilir

Çalışma Enerjisi :		220 Volt

Limit Switch : 		Enkoder kontrollü

Güvenlik Sistemi : 		Enkoder kontrollü

Karşı Kuvvet Tepkisi : 	Enkoder kontrollü olarak geri döner

Çalışma Tipi :			% 100 – Sürekli çalışma

Tekerlekler : 			3 Teker sistemi , özel dizayn edilmiş aşınmaz malzemeden ( 2 alt 60mm çapında + 1 üst 35mm çapında )

Taşıyıcı Mekanizma : 	Extrüd alüminyum, dengeli tekerlek yatağı

- Fotoselli kapının mekanizma ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

MEKANİZMA ÖLÇÜLERİ

-Mekanizma Yüksekliği : 	8 cm

-Mekanizma Kapak Yüksekliği : 12 cm

-Mekanizma Derinliği : 	15 cm

- Mekanizma sisteminin yüksekliği 8 cm olmalı; kanatların asıldığı mekanizma rayı üzerindeki boşluğa polietilen malzemeden imal edilmiş özel bir yatak sistemi oluşturulmuş olmalıdır. Bu yatak sistemi üzerine tekerlek formuna uygun tek parça aluminium ray geçirilmiş olmalıdır. Mevcut yatak üzerinde çalışan ray sistemi kapının çok sessiz çalışmasını sağlayıp, uzun yıllar sonunda rayda oluşabilecek aşınmalar sonucu komple mekanizmanın değiştirilmesi yerine, sadece ray parçasının değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır. Böylelikle hem servis maliyeti azaltılmalı; hemde kapının kullanım ömrünün uzun olması sağlanmalıdır.

- Fotoselli kapı mekanizmasına, Label Marvel 55 mekanizma ( italya), el sensörü, hareketli kanat, şeffaf lamine cam (4+4), alüminyum seperatör 1,5 mt x 1 mt, konum anahtarı, montaj ve devreye alma dahil olmalıdır.

- Fotoselli kapı mekanizmasında sessiz çalışma özelliği olmalıdır. Ses kesme yastık sistemi vasıtası ile mekanizmanın sessiz çalışması sağlanmalıdır.

- Fotoselli kapı tek kanat olmalıdır. Kanat ölçüleri aşağıdaki olmalıdır.

- Yükseklik : 204 cm

- En : 110 cm

- Fotoselli kapı içerden yaklaşım tipi (el tipi) sensor ile açılacaktır.

- Fotoselli kapı dışardan açılmayacaktır.

- Fotoselli kapı hareketli kanadında 4+4 şeffaf lamine cam kullanılacaktır.

- Fotoselli kapı mekanizması montaj dahil çalışır durumda teslim edilecektir.

- Fotoselli kapı sistemi 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

- Fotoselli kapı sisteminin Kayseri’de TSE HYB belgesine sahip teknik servisi olmaldır.

- Fotoselli kapı sisteminin satışını ve montajını yapacak firma, distributor yada üretici tarafından onaylanmış yetki belgesini teklif ile birlikte idareye sunmalıdır.