|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 30.10.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 122 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KOMPOZİT POSTERİOR SET | 40 | Set |  |
|  | 2 . | KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ | 50 | Set |  |
|  | 3 . | BANT, MATRİKS, PREMOLAR | 1000 | Paket |  |
|  | 4 . | BANT, MATRİKS, MOLAR | 1000 | Paket |  |
|  | 5 . | SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ | 30 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KOMPOZİT POSTERİOR SET |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 gram için olacaktır. 2. Ürün kutusunda 8 tüp kompozitle beraber 2 kutu bir kullanımlık tek aşamalı self-etch bond bulunmalıdır. 3. Ürün sadece posterior bölgede kullanıma uygun tepilebilir türde olmalıdır. 4. Nano partiküller ve mikro inorganik dolduruculardan oluşmalıdır. 5. Işıkla polimerize olmalıdır. 6. Doldurucu içeriği ağırlıkça en az %77, en fazla %92; hacimce en az %61, en fazla %82 olmalıdır. 7. Polimerizasyon büzülmesi %2,5'in altında olmalıdır. 8. Yüksek mekanik güce sahip olmalıdır; sıkıştırma gücü en az 504 MPa, esneklik gücü en az 177MPa. 9. Ürün içeriğinde bulunan mikro doldurucuların büyüklüğü en fazla 1,5 µm, nano doldurucu büyüklüğü ise en fazla 20nm olmalıdır. 10. El aletlerine yapışmamalıdır. 11. A2, A3, A3.5, B2 ve opak dahil olmak üzere en az 6 renk seçeneği olmalıdır. 12. Standart renk seçeneklerinin yanı sıra opak ve şeffaf rengi de olmalıdır. 13. Ürün radyopak olmalıdır. 14. Bukalemun efektine sahip olmalıdır. 15. Şırınga formunda ve her bir şırınga en az 4 gr olmalıdır 16. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi ve son kullanma tarihi olmalıdır. 17. CE belgeli olmalıdır. 18. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 19. Renkler komisyon tarafından belirlenecektir. 20. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir. 21. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. Bond Self-Etch Tek Aşamalı 1. Ürün tek basamaklı self-etch olmalıdır. 2. Hem total etch, hem de self etch tekniğiyle uygulanabilmelidir. 3. Bağlanma gücü 20 mpa üzerinde olmalıdır. 4. En az 0,1 ml tek kullanımlık formda olmalıdır. 5. Mdp (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 6. Indirekt restorasyonlarda gerektiğinde ayrıca alınabilecek olan dual cure aktivatörü ile kullanılıp kendiliğinden polimerize olma özelliği olmalıdır. 7. Solusyon hem hidrofobik hemde hidrofilik bileşenler içermelidir. 8. Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır. 9. Adeziv florid içermemelidir. 10. Kompozit amalgam ve indirekt restorasyonlarda kullanılabilmelidir (universal kullanıma sahip olmalıdır.). 11. Bir kutuda tek kullanımlık en az 100 adet 0,1ml bond olmalıdır. 12. Uygulama fırçası ürün şişesi içerisinde olmalı, uygulama için ayrıca bir aparata veya fırçaya ihtiyaç duyulmamalıdır. 13. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. 14. CE belgeli olmalıdır. 15. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır 16. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir. 17. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. |  |

|  | 2 . ) KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilâlanmasında kullanılabilmelidir. 2. Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir.Ürün orijinal ambalajı içerisindeki esnek diskler alimünyum oksitle kaplanmış olmalıdır ve dişe ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir. 3. Ürün; kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmalıdır. 4. Her aşındırma derecesinin renkleri farklı olmalıdır. Aşındırma dereceleri süper incede 1-7 µm , incede 3-9 µm, orta kalınlıkta 10-40 µm ve kalında 50-90 µm olmalıdır. 5. Patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca değiştirilebilmelidir. 6. Ürün içerisinde kalın, orta, ince, süper ince grenli en az 2 değişik boyutta disk (toplamda en az 240 adet)ve en az 2 adet mandren bulunmalıdır. 7. Ürünün istendiğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir. 8. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 9. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) BANT, MATRİKS, PREMOLAR |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. 5 mm genişliğinde, en az 0,06 mm kalınlığında olmalıdır. 3. Her bir pakette 1 m bant olmalıdır. 4. Üretim menşei kutu üzerinde belirtilmeli. 5. Üzerinde CE ibareli karton paketlerde olmalıdır. 6. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 7. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) BANT, MATRİKS, MOLAR |  |
|  | 1. Paslanmaz çelik olmalıdır. 2. Steril edilebilmelidir. 3. Orijinal kutusunda olmalıdır. 4. 7 mm genişliğinde, 0,03mm kalınlığında olmalıdır 5. Pakette 1 m bant olmalıdır. 6. Üretici firma adı, CE belgesi kutu üzerinde belirtilmeli. 7. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 8. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 5 . ) SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ |  |
|  | 1. Neme dayanıklı olmalıdır. 2. Linear ekspansiyonu az olmalıdır. 3. Yüksek bağlanma direncine sahip olmalıdır. 4. Marjinal bütünlüğü sağlamalıdır. 5. Yüksek dirençli tam seramik, zirkonyum, kompozit, post, metal-seramik ve metalden yapılmıº indirekt restorasyonların simantasyonunda kullanılabilmelidir. 6. Pasta-pasta formunda kendinden adezivli rezin siman olmalıdır. 7. En az 8 gr'lık çift pistonlu ºırıngalarda bulunmalıdır. Gram fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. 8. Hem ıºıkla hem de kendiliğinden sertleºebilmelidir. 9. A2 renginde olmalýdýr. 10. Kolay kullanımlı olmalı ve asitleme primerleme bonding uygulamasına ihtiyaç duyulmamalıdır. 11. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 12. Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 13. Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broºürü olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |