|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ANESTEZİ DEVRESİ, YETİŞKİN (2,75 MM) | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | POMPA SETİ (VOLİMETRİK) | 50 | Adet |  |
|  | 3 . | TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:6,5 | 200 | Adet |  |
|  | 4 . | TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7 | 150 | Adet |  |
|  | 5 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:4 | 800 | Adet |  |
|  | 6 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:5,5 | 20 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ANESTEZİ DEVRESİ, YETİŞKİN (2,75 MM) |  |
|  | 1. Anestezi devresi; inspirasyon ve ekspirayonun aynı hat üzerinde olup arada septum / duvarla ayrıldığı en az 2,75 m'lik hortumdan ve en az 1,50 m balon hortumundan oluşur. 2. İnspirasyon ve ekspirasyon aynı hat üzerinde hattın tam ortasından geçen septumla ayrılır ve iki hat arasında ısı alışverişine imkan tanır. 3. Hasta devresi şeffaftır. İnspirasyon ve ekspirasyonu ayıran septum mavi renkte ve devrenin ortasındadır. 4. Manuel ventilasyon hortumu bir tarafı anestezi cihazına uyumlu konnektör, diğer tarafı balona uyumlu konnektör içerir. 5. Hasta devresinin ağırlığı manuel ventilasyon hattı ve balon hariç yaklaşık 170 g'dır. 6. Hasta devresi yetişkinler için kullanılabilir. 7. Hasta devresi 2 lt tek kullanımlık latekssiz balon ve ona bağlı balon hortumu içerir. 8. Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan ve üzerinde gaz örnekleyici portu bulunun Elbow Adaptör verilir. 9. Devrenin kompliyans ve direnç testleri yapılmıştır ve belgenebilir. 10. Hasta devresi ihtiyacı gerektiren anestezi cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili olduğumuza dair belgeleri teklifimiz ile birlikte sunabiliriz. 11. Hasta devresi kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilebilir. 12. Hasta devresi CE ve UBB belgelidir. 13. Set içerisinde ekteki özelliklere sahip 1 adet HMEF 750 /S filtre verilebilir. 14. Isı ve nem değiştirici BV filtre, inspirasyon hattından gelen gazın ısınıp nemlenmesini sağlayarak hastayı korur, ekspirasyon hattından giden gazın da ısı ve nemini tutarak cihazı korur. Filtre ayrıca bakteri ve virüs tutma özelliğine sahiptir. 15. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin ağırlığı 17 gram'dır ve ölü boşluk 24 ml'dir. 16. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin tidal hacim aralığı 120 - 750 ml arasındadır. 17. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin bakteri tutuculuğu % 99.9999'dur. 18. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin virüs tutuculuğu % 99.998'dir. 19. Isı ve nem değiştirici BV filtre akışa gösterdiği düşük rezistanlı yapısı ile hastanın solunum işini azaltır. Filtrede dakikada 30 litrelik akışta 0.9 cm H20, 60 litrelik akışta 2.2 cm H20 basınca düşmesi gerçekleşir. 20. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin nemlendirme kapasitesi 250 ml tidal hacimde 32 mg H2O /l ve 500 ml tidal hacimde 30 mg H2O /l , 750 ml tidal hacimde 27'dir. 21. Isı ve nem değiştirici BV filtrenin nem kaybı ise 250 ml tidal hacimde 5.5 mg H2O /l , 500 ml tidal hacimde 7.5 mg H2O /l ve 750 ml tidal hacimde 10.5 mg H2O /l 'dir 22. Filtre tek kullanımlıktır, 24 saatte bir veya duruma göre daha sık değiştirilmelidir ve filtre şeffaf renktedir. 23. Filtrenin bakteri ve virüs etkinlikleri Nelson test laboratuardan alınmış belgelerle ispatlanmıştır. 24. Filtre CE Belgelidir. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) POMPA SETİ (VOLİMETRİK) |  |
| --- | --- | --- |
|  | a. Setin seruma giren kısmı keskin ve girerken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır. b. Set hem torba hem cam şişelerle uygulamaya uygun olacak şekilde hidrofobik hava filtreli olmalıdır. c. Enjeksiyonların yapılabilmesine uygun en az bir adet Y girişi bulunmalıdır. d. Set pompasız kullanıma uygun olmalı, sıvının akış hızının elle ayarlanabilmesine olanak sağlayan makara klempi bulunmalıdır. e. Pompada ve sette serbest akımı engelleyici mekanizmalar bulunmalıdır. f. Distal uç, kateter ve IV iğnelere güvenli bir şekilde bağlantıya izin verecek şekilde luer tipi kilitli olmalıdır. g. Set steril, non pirojenik, tek parça olmalı, büküldüğünde eski halini almalıdır. h. Setle ilgili teknik bilgiler talep edilmesi halinde firma tarafından sağlanmalıdır. i. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. j. Set latex maddesi içermemelidir. k. Sıvı akış hassasiyetini sağlayabilmek için set, hastanemizde bulunan Eczacıbaşı Baxter Marka İnfüzyon Pompası Cihazına tam Uyumlu olmalıdır. Teklif edilecek set, söz konusu marka cihaza tam uyumlu değilse teklif edilecek sete tam uyumlu olacak şekilde her 500 set için bir infüzyon pompa cihazı (Toplam 3 ) ücretsiz olarak verilmelidir ve Setlerle birlikte verilecek pompaların kullanımı kolay olmalıdır. l. Setlerle birlikte verilen pompaların bütünü ve her bir parçası teslim edildiği tarihten itibaren üretim ve işçilik hatalarına karşı kullanıldığı sürece (bakım-onarım) garantili olacaktır. Cihazlarla veya setlerle ilgili sorunlar firma tarafından giderilmeli ve arıza giderilemiyorsa yerine yeni pompa ve set sağlanmalıdır. m. Pompa cihazlarının kullanımı ile ilgili olarak ekibe (doktor ve hemşire ) eğitim verilmeli ve cihazın Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:6,5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı 4.Latex içermemeli 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı 10.Tüpün boyu yazılı olmalı 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır. 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı 15. nasal kullanıma uygun olmalı. 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı 17.Tıtubb kaydı olmalı 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır. 19.Değişik boylarda temin edilebilmelidir(no.05 ile 7.5 arası) 20.Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7 |  |
|  | 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı 4.Latex içermemeli 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı 10.Tüpün boyu yazılı olmalı 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır. 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı 15. nasal kullanıma uygun olmalı. 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı 17.Tıtubb kaydı olmalı 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır. 19.Değişik boylarda temin edilebilmelidir(no.05 ile 7.5 arası) 20.Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır. 2- Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır 3- Tüplerin entübasyon için yeterli sertliğe sahip olmalıdır. Vücut sıcaklığında hastanın solunum yolunun şekline uyarak minumum travma oluşturmalıdır. 4- Tüp nonstatik ve apirojen özellikte olmalıdır. 5- Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. 6- Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır. 7- Vücut içine giren kısmının seviyesini(uzunluğunu) gösterir(cm cinsinden) işaret olmalıdır. 8- Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 9- Tüpün kafı tüpün çapına uygun havayla şişirildiğinde trakea?ya iyice oturmalı trakea?da ödem vb. travma yapmayacak kıvamda ve sertlikte olmalı ve ameliyatta hastaya verilebilecek her türlü pozisyonda trakea?dan kaymayacak şekilde olmalıdır. 10- Entübasyon tüplerinin tüpün iç çap numarası pilot valf ve tüpün dış kısmında konnektöre yakın bölgede yazılı olmalıdır. 11- Tüpün üzerinde konnektör takılı olmalıdır. 12- Tüplerin TSE ve CE Onayı olmalıdır. 13- Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir. 14- Ürün teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:5,5 |  |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalı ve 3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 numara seçenekleri sunmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. NO: 4.5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5 Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.02.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |