|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ | 50 | Set |  |
|  | 2 . | NİTİ TEK EĞE ŞEKİLLENDİRME SİSTEMİ | 1000 | Adet |  |
|  | 3 . | NİTİ KANAL DOLGU SÖKÜM EĞE SETİ | 50 | Set |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ |  |
|  | 1. Ürün; Kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanmasında kullanılabilmelidir. 2. Ürün; Anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir. Ürün orijinal ambalajı içerisindeki esnek diskler alimunyum oksitle kaplanmış olmalıdır ve dişe ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir. 3. Ürün: kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmalıdır. 4. Patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca değiştirilebilmelidir. 5.En az 2 adet mandren bulunmalıdır. 6.Ürünün istendiğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir. 7. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 8.Ürün numunesi test edilecektir. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) NİTİ TEK EĞE ŞEKİLLENDİRME SİSTEMİ |  |
|  | 1. Eğeler M-Wire veya gold termal Ni-Ti'den yapılmış olmalı, bu durum katalog ile gösterilmeli. 2. Tek eğe ile kök kanalını genişletebilmeli. 3. Eğeler orjinal paketlerinde olmalıdır. 4. Eğeler resiprokasyon hareketi ile çalışarak tüm kanal genişletme işlemini tek eğe ile tamamlamak için özel dizayn edilmiş olmalı. 5. Eğeler hali hazırda fakültemizde kullanılmakta olan DENTSPLY X-SMART PLUS marka elektrik ve tork kontrollü resiprokasyon ve dönme cihazları ile uyumlu olmalı, 6. Standart kanalların dışındaki kanalları da tek eğe ile genişletebilmesi için farklı ebatlarda eğeler sunabilmeli. 7. Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye ithalatçısından ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. 8. Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası yazılı olmalıdır. 9. Nihai boy ve ebatlar yüklenici firmaya ihale sonucuna göre bildirilecektir. 10.Ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) NİTİ KANAL DOLGU SÖKÜM EĞE SETİ |  |
|  | 1- Her bir set 3 farklı ebatta toplam 6 adet nikel titanyum kanal eğesi içermelidir. 2-Eğelerin ebatlarını gösterir, çizgiler eğenin anguldurvaya takılan sap kısmı üzerinde olmalı. 3-Eğeler kanal dolgusu sökümü için özel dizayn edilmiş olmalı, bu durum kullanım talimatında belirtilmelidir. 4-Eğeler 300-750 devir/dakika arasında bir değerde çalışmalıdır. 5-Otoklavda dezenfekte edilebilmelidir. 6- Eğeler elektirkli- tork kontrollü motor ve angldurvaya takılabilmelidir. 7-Eğelerin yapıldığı materyal kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 8-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 19.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |