|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.04.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ (5MM) | 700 | Adet |  |
|  | 2 . | ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 6MM | 70 | Adet |  |
|  | 3 . | ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 7MM | 10 | Adet |  |
|  | 4 . | ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 9MM | 15 | Adet |  |
|  | 5 . | MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 7 MM | 5 | Adet |  |
|  | 6 . | MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 9 MM | 5 | Adet |  |
|  | 7 . | MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 11 MM | 5 | Adet |  |
|  | 8 . | ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 11MM | 15 | Adet |  |
|  | 9 . | ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 13 MM | 15 | Adet |  |
|  | 10 . | MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 13 MM | 5 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ (5MM) |  |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,0 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 2 . ) ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 6MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,0 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 3 . ) ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 7MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,0 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 4 . ) ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 9MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,0 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 5 . ) MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 7 MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,3 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 6 . ) MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 9 MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,3 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 7 . ) MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 11 MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,3 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 8 . ) ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 11MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,0 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 9 . ) ORTOGNATİK CERRAHİ MİNİ VİDA TİTANYUM KİLİTSİZ 13 MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasial ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,0 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |

|  | 10 . ) MİNİ VİDA ACİL TİTANYUM KİLİTSİZ 13 MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Mini vidalar çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarýnda kullanýlabilmelidir. 2) Vidalarýn çapý 2,3 mm ± 0,1 mm olmalýdýr. 3) Vidalar, titanyum kaynaklý Ti6AI-4V alaþýmdan yapýlmýþ olmalýdýr. Bu alaþýmýndan üretildiðine dair baðýmsýz laboratuvar sonuçlarý ibraz edilebilir olmalýdýr. 4) Self tapping ve acil vidalar ayrý renk kodlu olmalýdýr. 5) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalýdýr. 6) Çene kemiði içinde vida yuvalarýný hazýrlamak için çapý en fazla 1,5 mm olan driller firma tarafýndan verilmelidir. 7) Mini vidalar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafýndan verilecektir. 8) Set içerisinde en az iki adet tornavida bulunmalýdýr. Tornavida ile vidalar arasýnda tam uyum olmalý, tornavida uçlarý vidalarý sýkýca kavramalý ve kemik fiksasyonu esnasýnda tornavida ucundan kolayca ayrýlmamalýdýr. 9) Ürünler ile birlikte firmaya ait orijinal 900 açýlý tornavida seti servis olarak sunulmalýdýr. 10) Teklif edilen ürünlerin, Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tasdik edici belgeler, internet çýktýsý olarak sunulabilmelidir. 11) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankasý kodu olmayan firmalar deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12) Teklif veren firmalar, ihale sýrasýnda deðerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 13) Ürünler orijinal ambalajlarýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarasý, CE iþareti, TC Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ orijinal Ulusal Bilgi Bankasý kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 14) Ürünlerin en az 5 (beþ) yýllýk uluslararasý hakemli dergilerde yayýmlanmýþ literatür desteði olmalýdýr. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |