# NEXT EVO E9 HASSAS KLİMA YILLIK PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU

  - Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem odasında bulunan NEXT Evo E9 marka model hassas soğutma gruplarının aşağıda belirtilen şartlar altında faal tutulması için yıllık bakım ve onarım hizmetlerini kapsar.

- TANIMLAR

  - İDARE: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (aynı zamanda kullanıcıdır)

  - HİZMET SUNUCUSU: Makine ve ekipmanların, idari şartnamede ve bu teknik şartnamede belirtilen şartlar altında bakım-onarımını üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur.

  - ÜRETİCİ VEYA ÜRETİCİ FİRMA: Bakımı yapılacak makine ve ekipmanların üretimi yapan veya Türkiye temsilcisi olan ticari kuruluştur.

  - MAKİNE VE EKİPMAN: Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir.

  - TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM: Makine ve ekipmanların görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde hizmet sunucusunun teknisyen ve uzmanlarınca yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

  - KORUYUCU BAKIM: Makine ve ekipmanların üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım-onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılır.

  - ARIZA: Makine ve ekipmanların çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur.

  - YEDEK PARÇA: Makine ve ekipmanların onarımı için piyasada hazır halde olan veya belirli bir imalat sürecinde elde edilen, bir makine ve ekipmanların bütününü oluşturan sisteme ait orijinal parçası veya  parçalarıdır.

  - İŞ PROGRAMI: Hizmet sunucusu tarafından bakım ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların hizmet süresi kapsamında adet ve gün bazlarında hazırlanmış idarenin onayıyla birlikte hizmet sunucusunun da imza ettiği çizelgedir. Hizmet sunucusu bu çizelgeye göre bakım hizmetini yürütecektir.

  - SARF MALZEMESİ: Bakım ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların yedek parça aksamı dışında kalan (Üstüpü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallar) malzemelerdir.

  - MÜDAHALE SÜRESİ: İdare tarafından hizmet sunucusuna arızanın bildirildiği andan (arıza bildirim tarihi, saati), hizmet sunucusunun yetkili bakım - onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (servis başlangıç tarihi, saati) arasındaki süreye “Müdahale Süresi” denir.

  - TAKIM AVADANLIK: Hizmet sunucusunun her türlü bakım-onarım esnasında kullandığı kendisine ait ve maksada uygun el aracıdır

  - HİZMET SÜRESİ: Satın alınan bakım-onarım hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan süredir.

  - HİZMET BÖLGESİ: Cihazların bulunduğu mahalleridir.

  - MECBURİ HALLER: Bu teknik şartname ile satın alınmak istenen hizmetlerin idarenin istediği sürede giderilmesine mani olabilecek, hizmet sunucusunun ve idarenin yetkisi ve gücü dışında olan olaylar olup; hizmet sunucusu veya idarenin çalışma yerinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, felaketi gibi her tür doğal afetler ve grev, savaş veya seferberlik isyan, ayaklanma, hırsızlık, ambargo gibi force majör kabul edilen haller, salgın hastalıkların, sosyal olayların meydana gelmesiyle bölgeye giriş çıkışın resmi makamlar tarafından yasaklanması, “Mecburi Haller” kapsamında kabul edilecektir.

- İSTEKLER  VE ÖZELLİKLER

  - GENEL

    - Bakım ve onarımı yapılacak Makine ve Ekipmanlar’ın yedek parça aksamı dışında kalan ( Üstüpü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallardır) malzemeleri hizmet sunucusu yükümlülüğünde olacaktır. . Ancak kullanılacak yedek parçalar için idareden ücret talep edilebilir.

    - Bakım onarımı yapılacak Cihaz  2 adet NEXT Evo E9 marka model hassas soğutma grubudur.

    - Yıllık bakım ücretleri yılda üç dönemlik yapılacak bakım ve faturalandırma sonrası ayrı ayrı ödenecektir.

    - Bakım hizmeti idarenin istediği tarih ve saatlerde yılda üç defa yapılacak olup, yıl içerisinde yapılmayan veya yapılamayan bakımlardan ücret talep edilmeyecektir.

    - İdarenin isteğine bağlı olarak Hizmet Sunucusu tarafından arıza ya da başka bir sebeple sisteme müdahale sırasında her hangi bir yedek parça ve malzeme kullanılmamış ise Soğutma Gruplarının yaklaşan yıllık periyodik bakımı da Hizmet Sunucusuna yaptırabilir ve bu hizmetlerin hepsi dahilinde dönemlik periyodik masraf haricinde idareden her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.

    - Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanlar sözleşme tarihi ile birlikte İdare tarafından hizmet sunucusuna çalışır vaziyette teslim edilecektir.

    - Hizmet süresi sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir.

    - Hizmet sunucusu; yetkilileri markaya ait Türkiye Temsilcisi olduğunu gösterir Yetki Yazısını ve Belgelerini veya Yetkili Servis Belgesini idareye sunacaktır.

    - Hizmet Sunucusu ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olacak teklif ile birlikte sunulacaktır.

    - Hizmet sunucusu İdarenin kullanımında olan makine ve ekipmanların bakım-onarım ve periyodik bakım işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip en az bir makine mühendisini sürekli istihdam edecektir.

    - Bakım hizmetleri mesai saatleri 08.00-17.00 (sekiz - on yedi) arasında idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır.

    - İdare, ürünlerin her ikisinin de arızalanması durumunda 7 /24  arıza hizmetleri için talepte bulunabilecektir. Hizmeti aksatmayan arızalar içinse mesai saatleri olan  08.00-17.00 arasında talepte bulunacaktır. Hizmet sunucusu en geç 12 saat içinde arızaya müdahale edecektir.

    - Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanların bakım ve onarım işlemi yapılırken idare en az bir elemanını, hizmet sunucusunun servis teknisyenlerinin başına gözetmen olarak verecektir.

    - Hizmet sunucusu makine ve ekipmanlara ait arızalı yedek parçaları öncelikle tamir edecek. Tamiri mümkün olmayan yedek parçaları idare tarafından temin edilen yenisi ile değiştirecektir.

    - Günlük çalıştırma, işletme ve kapatma idare tarafından yapılacaktır. Hizmet sunucu bu işlemleri yürütecek idari personele eğitim verecektir.

    - Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde idare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.

    - Hizmet sunucusu,  yapacağı her türlü bakım ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan idare sorumlu tutulamayacaktır.

    - Sözleşme kapsamındaki makine ve ekipmanların hizmet sunucusu yükümlülüğünde bulunduğu sürece hizmet sunucusu bilgisi olmadan veya muvaffakatı alınmadan başka firmadan hiçbir kimse bu makine ve ekipmanlara mudahale etmesine izin verilmeyecektir.  Ancak hizmet sunucusu 12 saatte müdahale etmediğinde ve arızayı gidermediğinde idare başka bir firmadan destek alma yoluna gidebilir.

    - Arıza ya da başka bir sebeple sisteme müdahale isteği mail, telefon, sms gibi her türlü iletişim aracı ile olabilir.

    - Hizmet Sunucunun 12 Saat içerisinde müdahalesi söz konusu olmazsa, zamanında müdahale edilmediği sebeple ve ya soğutma gruplarının oluşturduğu her türlü bağımlı ve ilgili arıza ve ya bedel idare tarafından Hizmet Sunucusuna yansıtılacak ve ya Hizmet sunucundan talep edilecektir.

    - Hizmet Sunucusu bu şartname içeriğine benzer Periyodik bakım sözleşmesi yapmış ve bununla ilgili İş deneyim belgelerine sahip olacaktır.

- BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

  - SOĞUTMA GRUBU

    - Cihazların ses ve titreşim kontrolü

    - Soğutucu gaz kaçak kontrolü

    - Kondanser batarya temizliği

    - Şebekeden gelen elektirik akımını kontrolü (faz anbalansı)

    - Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü

    - Elektrik panosu bakımı ve kontrolü (kontaktör, termik, sigorta)

    - Kompresörlerin ve fanların akım kontrollerinin yapılması

    - Elektronik kartların bakımı (temizlik, izolotör)

    - Çalışma saatlerinin kontrolü

    - Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü

    - Cihazın set ayarlarının kontrolü

    - Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi (start-up esnasinda)

    - Cihazın sezon başlarında Start-up sezon sonlarında kapatılması

    - Sezon geçişlerinde antifiriz kontrolu

    - Drier, yağ filtresi kompresör filtresi kontrolü

    - Expansion valf kontrolü

    - Yağ pompasının kontrolü

    - Kompresör veya reciver tankı elektirikli ısıtıcı kontrolü (sistem uygun ise)

    - Kompresör yağ seviyesi kontrolü ve/veya yağ seviyesi kontrolü

    - Yağın fiziksel ve sezon başında asit kontrolü

    - Sıcaklık sensörlerinin kontrolü

    - Sub-cooling değerinin kontrolü

    - Super heat değerinin kayıt ve kontrolü (servis programı mevcut ise print alınması)

    - Gruba gelen su debisi ve fark basınç kontrolü

    - Chiller devresindeki Pislik tutucuların kontrolü

- DENETİM VE MUAYENE METOTLARI

  - Her türlü muayene masrafları hizmet sunucusuna aittir.

  - Muayene esnasında lüzumlu her türlü personel ve test cihazları hizmet sunucusu tarafından temin edilir.

  - Muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelecek kaza ve hasarlardan hizmet sunucusu sorumludur.

  - Bakım ve onarım yapılacak her bir cihaz ve ekipman % 100 (yüzde yüz) göz muayenesi ve yerinde çalışma fonksiyon testine tabi tutulacaktır.

  - Ölçme ve kontrollerde elektronik pens ampermetre, voltmetre, yağ test kiti, ve benzeri cihazlar kullanılacaktır.

  - İdare tarafından belirlenecek heyet, sistem ve teçhizatların normal çalışıp, çalışmadığını periyodik bakım ve arıza onarımı esnasında değiştirilecek parçaların orijinal ve standartlara uygun olup olmadığını kontrol edecek ve uygunluğuna karar verildikten sonra kullanılacaktır.

  - Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır

- GARANTİ ŞARTLARI

  - Hizmet sunucusu firma tarafından makine ve ekipmanlara yapılacak bakım onarım işlemleri ile montajı yapılan yedek parçalar için  6 ay garanti verilecektir.

  - Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.