|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 20.09.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 117 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM) | 10 | Metre |  |
|  | 2 . | FREZ METAL TESVİYE | 50 | Adet |  |
|  | 3 . | AKRİLİK SOĞUK PEMBE TOZ | 75 | Kutu |  |
|  | 4 . | MUM | 200 | Kutu |  |
|  | 5 . | ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE | 100 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM) |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim teklif ''1 metre'' dir. 2. CoCr içerikli olmalıdır, 3. Kurumda bulunan lazer lehim cihazında kullanım için uygun olmalıdır, 4, 0,35 mm çapında olmalıdır, 5. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) FREZ METAL TESVİYE |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Değerli ve değersiz metal alaşımlarda yapılacak tesviye için uygun olmalıdır, 3. Lehim bağlantısı olmamalıdır, 4. Piyesemende kullanıma uygun olmalı ve şaft kalınlığı 2,3 mm olmalıdır, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiş olmalıdır, 6. Aktif aşındırıcı kısmının boyu 9,5-10 milimetre ve çapı 2-2,3 milimetre aralığında olmalıdır, 7. Fissür frez şeklinde olmalıdır, 8. Ürün numunesi denenecektir, 9. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) AKRİLİK SOĞUK PEMBE TOZ |  |
|  | 1. Polimetilmetakrilat bazlı ve kendiliğinden polimerize olmalıdır. 2. Porözite oluşturmamalıdır. 3. Total ve parsiyel protez tamiri için uygun olmalıdır. 4. Damarlı veya damarsız olabilir. 5. Orijinal ambalajında bulunmalıdır. 6. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 7. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki (2) yıllık raf ömrü olmalıdır. 8. 440-550 gr'lık paketlerde olmalıdır. 9. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 10. Resmi Gazetede Yayınlanan 29204 nolu yönetmelik gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda ürüne ait güncel malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte Türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) MUM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 kutu'' olmalıdır, 2. Kutunun ağırlığı 500 gram olmalıdır, 3. En az 22-24 adet tabaka mum bulunmalıdır, 4. Her bir tabakanın kalınlığı 1,3-1,7 mm arasında olmalıdır, 5. Hareketli bölümlü protezler ve tam protezler için dikey boyut alımı sırasında mum duvar yapımı için yeterince yapışkan ve sert olmalıdır, 6. Hareketli bölümlü protezler ve tam protezlerin dişli provası sırasında dişlere iyi yapışmalı ve dişler hareket etmemelidir. Provaların tekrarlanmasını bu şekilde önlemelidir, 7. Ağız içerisinde kötü koku ve tat bırakmamalıdır, 8. Erime noktası 55-60 derece aralığında olmalıdır, 9. Tabakalar arasında ayırıcı kağıt olmalıdır, 10. Tam ve hareketli bölümlü protezlerin dişli provasında dişetine yakın pembe renk sağlamalıdır, 11. En az 3 farklı sertlik seçeneği sunmalıdır. Orta sertlikte olan tercih edilecektir. 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 13. Ambalajı üzerinde ürünün özellikleri, üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya logosu seri numarası yazılı olup bu yazı silinemeyecek şekilde olmalıdır, 14. Ürün numunesi denenecektir. |  |
|  | 5 . ) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE |  |
|  | 1. U formunda olmalıdır, 2. Kırmızı ve mavi renkli iki yüzü olmalıdır, 3. Kağıt ısırtıldığında renkleri ısırtılan yüzeylere kolayca çıkmalıdır, 4. Kağıt aynı hastada tekrar kullanımlarda kolayca kopmamalıdır, 5. Her kutuda 6 adet, her adette 12 yaprak olmalıdır, 6. 80 mikron kalınlığında olmalıdır, 7. Ürün numunesi denenecektir, 8. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.09.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |