|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 31.10.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 139 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALJİNAT | 960 | Paket |  |
|  | 2 . | PORSELEN TAMİR SETİ | 2 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALJİNAT |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 paket' içindir, 2. En fazla 1100 gram paketlerde olmalıdır. Değerlendirme gram fiyatı üzerinden olacaktır. 3. Karıştırma esnasında toz partikülleri su içerisinde iyi çözünmeli ve ölçü detayını iyi yansıtmalıdır, 4. Tadı tolere edilebilir olmalıdır, 5. Dokuya çok iyi adapte olmalı, tüm detayları mükemmel şekilde modele aktarabilmeli, 6. Dijital modellemeye uygun, yüksek kalitede ölçü alabilme özelliğine sahip olmalıdır, 7. Duplikasyon yapmak amacı ile alınan ölçüden tekrar ölçü dökme imkanına sahip olmalı, 8. Elastik geri dönme oranı en az %96 olmalıdır, 9. Kurşun ve kadmiyum içermemelidir, 10. Ölçü alma esnasında kaşığa iyi tutunmalı, ayrılmamalıdır, 11. Alkol içerikli dezenfektanlar uygulandığında boyutsal stabilitesini koruyabilmelidir, 12. Oda sıcaklığında karıştırma süresi en fazla 30 sn, çalışma zamanı 50-90 sn aralığında ve hasta ağzında donma süresi en fazla 50-90 sn aralığında olmalıdır, 13. Renkli indikatöre sahip olmalı, karıştırıldığında renkli olmalı ve sertleşirken renk değiştirmelidir. 14. Ölçüden model rahat bir şekilde çıkarılmalı ve alçı yüzeyinde bozulmaya sebep olmamalı 15. Boyutsal stabilitesini en az 2 saat koruyabilmelidir, 16. ISO 1563 standartlarına uygun olmalıdır, 17. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalajı üzerinde üretildiği ülke, üretici firma adı veya logosu, ve son kullanama tarihi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır, 16. Son kullanım tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalı 17. Ölçü alındıktan sonra kaşıktan ayrılmamalıdır. 18. Ürün numunesi denenecektir, Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) PORSELEN TAMİR SETİ |  |
|  | 1-Kırılmış seramik ya da kompozit resin veneer ya da köprülerin intra oral tamirinde kullanılabilmelidir. 2-Kırılmış tüm seramik restorasyonların intra oral tamirinde kullanılabilmelidir. 3-Açığa çıkmış kök yüzeyleri ya da kırılmış seramik inley tedavisinde kullanılabilmelidir. 4-Hem intra hem de ekstra oral tamir için kullanılabilmelidir. 5-Birkaç dakikada direkt tamir sağlamalı. 6-Bütün dental materyallere bağlanmayı sağlamalı. 7-Tamir kiti içerisinde 1 adet 6ml lik % 40 fosforik asit içeren asit etching jeli, 1 adet 1ml lik metal adezivi primeri, 1 adet 6ml lik primer ve 1 adet 5ml bond bulunan self-etching, ışınla polimerize olan bir bonding sistemi, 1 adet 4ml lik porselen silanı ve 1 adet 4gr' lık metali maskelemek için opaquer kompozit içermelidir. 8-MDP fonksiyonel monomer içermelidir. 9-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.11.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |